ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Отчет контрольной и правоприменительной деятельности территориального органа охраны окружающей среды»

за 9 месяцев  2005 года.

- Характеристика состояния окружающей среды и экологические проблемы по области.

1.1. Состояние загрязнения атмосферного воздуха.

По данным наблюдений Центра по гидрометеорологии (ЦГМ)  экологическое состояние атмосферного воздуха и ИЗА5 в Мангистауской области составляет 3,5. Санитарно-экологическое состояние воздушного бассейна города и районов в целом за последние десятилетие – удовлетворительное, поскольку содержание основных загрязняющих веществ воздуха (СО, SO2, NO, N2S, фенол, взвешенные частицы) было ниже ПДК.

Всего по Мангистауской области насчитывается 19 крупных предприятий в нефтегазодобывающей и перерабатывающей промышленности. Наиболее крупные из них, которые в основном и определяют состояние атмосферы – АО «Мангистаумунайгаз», , ПФ "УзеньМунайГаз", АО "Каражанбасмунай", МНУ ЗФ "КазТрансОйл", «Бузачи Оперейтинг Лтд" , ЗАО "Интергаз Центральная Азия" и др.

Из общего объема выбросов наиболее основное  влияние  на загрязнение воздушного бассейна области оказывают предприятия нефтегазодобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей производства.

# Объемы валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, тыс. тонн

| годы | 2002г. тыс.тонн | 2003 г. тыс.тонн | 2004 г. тыс.тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| общий валовый выброс | 65,78 | 59,64 | 54,87 |

В целом, концентрации всех исследованных загрязняющих веществ не превышают предельно допустимую концентрацию в атмосферном воздухе, за исключением пыли (взвешенные вещества), и изредка по диоксиду азота. Количественные показатели атмосферного воздуха соответствует фоновому состоянию воздушного бассейна над акваторией Мангистауской области.

Загрязнение воздушного бассейна города Актау в сентябре 2005 года

| Город, | ИЗА5 | Название примесей, | Cредняя Концентра-ция | Максимальная концентрация | Повторяемость концентраций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| населенный пункт |  | Превышаю-щих ПДК | мг/м3 | Кратно-сть превыше-ния ПДК | мг/м3 | кратность превыше-ния ПДК | примесей выше ПДК, в % |
| 1.Актау | 3,5 | Диоксид азота | 0,05 | 1,3 | 0,13 | 1,6 | 9 |

Средняя концентрация диоксида азота в городе Актау находилась в пределах 1,3-1,6 ПДК.

1.2.  Состояние качества поверхностных вод.

1. Главным источником  водоснабжения по Мангистауской области является: ТОО «МАЭК - Казатомпром», работающий на принципе термического опреснения морской воды, подготавливающий воду питьевого качества, для технического водоснабжения используются подземные воды м/р «Куюлус-Меловое», а также  волжская вода из водовода Астрахань- Мангышлак.

Единственным поверхностным водоемом  по Мангистауской области  является Каспийское море. Сброс сточных вод в открытое море  запрещен.          Мангистауским областным территориальным управлением охраны окружающей среды осуществляется регулярный мониторинг за состоянием вод   Каспийского моря: на территории  РГП «Актауского международного морского торгового порта», городских пляжей, территории близлежащих населенных пунктов.  Проводится аналитический контроль на следующие ингредиенты: нефтепродукты, фенолы, нитриты, нитраты, азот аммонийный, железо, фосфаты, солесодержание, БПК-5, растворенный кислород, температура, кальций, магний, карбонаты, гидрокарбонаты, АПАВ, КПАВ, рH. Контроль за качеством питьевой воды осуществляется силами Департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Мангистауской области.  Также ведется производственный мониторинг за состоянием подземных вод на территории нефтегазовых предприятий.

2. На территории Мангистауской области экологически несовершенные технологии в сферах водообеспечения и водно-энергетического комплекса, негативно воздействующих на водные объекты отсутствуют; при ввозе экологически опасных технологий  в область обязательным является прохождение государственной экологической экспертизы с выдачей положительного заключения.

3. При осуществлении регулярного мониторинга за состоянием вод Каспийского моря не наблюдается  превышения ПДК по следующим ингредиентам: нефтепродукты, фенолы, нитриты, нитраты, азот аммонийный, железо, фосфаты, солесодержание, БПК-5, растворенный кислород, температура, кальций, магний, карбонаты, гидрокарбонаты, АПАВ, КПАВ, рH. Только в случаях аварийных разливов нефти в акватории  морского порта РГП «АММТП» фиксируются превышения ПДК на нефтепродукты, вследствие чего силами РГП «АММТП» осуществляется ликвидация нефти в море.

4.  Со стороны иностранных и отечественных инвесторов не были выявлены нарушения природоохранного законодательства РК в виду отсутствия естественных источников в сферах водообеспечения и водно-энергетического комплекса.

1.3.  Состояние земельных ресурсов и отходов производства.

Согласно отчета за 2003 год по Мангистауской области образовано 241901,83 тонн отходов производства и потребления, из них токсичных 162825,83 тонн, нетоксичных 79076 тонн.

Согласно отчета за 2004 год по Мангистауской области образовано 218032,46 тонн отходов производства и потребления, из них токсичных 134664,46 тонн, нетоксичных 83368 тонн. Уменьшение образования токсичных отходов  производства по сравнению с прошлым годом в целом по области связано за счет уменьшения образования отходов производства предприятий: ОАО «Озенмунайгаз», ОАО «Мангистаумунайгаз», ОАО «Каражанбасмунай», ФК «Бузачи Оперейтинг ЛТД», Аджип ККО, ТОО «МАЭК-Казатомпром». В 2004 году уменьшились по этим предприятиям следующие отходы (замазученный грунт, нефтешлама, отходы бурения). Уменьшение нефтеотходов связано с улучшением культуры производства на этих предприятиях: снижение количества порывов и выполнение природоохранных мероприятий по сокращению объемов образования отходов. Уменьшение количества отходов по Аджип ККО связано с сокращением объемов бурения на месторождении Северный Кашаган. Кроме того, в 2004 году из-за увеличения бурения на месторождениях Арман, Каракудук, Тасбулат, Боранколь, Толкын увеличилось образование отходов бурения по сравнению с 2003 годом на 15600 тонн у следующих предприятий: СП «Арман», ЗАО «Каракудукмунай», ТОО «ТасбулатОйлКорпорейшн», СП «Казполмунай», ТОО «Толкыннефтегаз». Из-за порывов в 2004 году магистральных нефтепроводов на участке Узень-Атырау-Самара и Каламкас-Каражанбас-Актау увеличилось количество нефтеотходов (замазученный грунт) у  МНУ  ЗФ АО «Казтрансойл».

За 9 месяцев 2005 года по Мангистауской области  образовалось 124,9тыс. тонн промышленных отходов. По сравнению с 9 месяцами 2004 года за 9 месяцев 2005 года из-за увеличения бурения на месторождениях Каражанбас, Северные Бузачи, Боранколь, Толкын, Северное Придорожное, Узень увеличилось образование отходов бурения у следующих предприятий: АО «Каражанбасмунай», ФК «Бузачи Оперейтинг ЛТД», СП «Казполмунай», АО «Толкыннефтегаз», АО «Мангистаугеология», ТОО «Бургылау».

1.4.  Радиационная обстановка в Мангистауской области.

Радиационную обстановку на территории Мангистауской области определяют:

- Бывшие предприятия по добыче и переработке ураносодержащей руды  и бывший атомный реактор на быстрых нейтронах БН-350.

- Предприятия нефтедобывающей промышленности, использующие в технологических целях закрытые источники ионизирующих излучений.

- Предприятия, занимающиеся геофизическими исследованиями скважин.

- Предприятия по добыче и переработке камня – карьеры.

Общее количество предприятий, представляющих опасность в плане радиационного загрязнения – 17.

Количество источников ионизирующего излучения  - 2304 с   суммарной активностью - 2 991,4767 ГБк. Основные  факторы, влияющие на  радиационную обстановку это:

- источники ионизирующих излучений, установленные для определения уровней нефти;

- использование нейтронных и гамма – источников при исследованиях разрезов буровых скважин;

- радиоактивные загрязнения естественными природными радионуклидами технологического оборудования, нефтешлама, почвы;

- скопления радиоактивно-загрязненного металлолома.

Большое количество радиоактивного металлолома находится на площадке временного хранения бывшей уранообогатительной фабрики ХГМЗ АО «АК-Каскор». Радиоактивный металлолом, расположенный на складе не охраняется и расхищается населением для сдачи в пункты приема металлолома. При этом большая часть металлолома не принятого в пунктах приема по причине большой радиоактивности, разбрасывается по степи. В результате образовываются земельные участки, загрязненные радиоактивными веществами вследствие контакта и попыток очистки находящегося на этих участках оборудования, имеющего радиоактивное загрязнение.

По области сложилась сложная обстановка по дезактивации радиоактивно-загрязненных площадей и захоронению радиоактивных отходов. Для дезактивации радиоактивно загрязненных площадей необходимо привлекать организации, имеющие лицензию от Комитета по атомной энергии РК, с персоналом, прошедшим специальную подготовку. Данными организациями в Мангистауской области являются ТОО «МАЭК-Казатомпром», ТОО «АКТАL Ltd», ОАО «ММГ», АО РД «Казмунайгаз» П.Ф. «ОМГ». Так как данные предприятия являются акционерными или частными необходимо решать вопрос финансирования. Учитывая, что проблема радиоактивного загрязнения окружающей среды обостряется с каждым днем и растет количество радиоактивных отходов, остро стоит вопрос о путях решения проблем, связанных с их захоронением.

В соответствии с санитарными правилами СПОРО-97 п.3.4 – срок временного хранения радиоактивных отходов на пунктах временного хранения не должен превышать 6 месяцев. Но из-за отсутствия общего регионального полигона для  захоронения радиоактивных отходов – отходы скапливаются на временном хранении в течение многих лет.

- Количество образовавшихся слаборадиоактивных отходов АО РД «Казмунайгаз» П.Ф. «ОМГ»  в течение 2004 года на период до 07.12.2004 года составляет 199,1 тонн, из них: металлолом – 183,1 тонн; нефтешлам – 16 тонн; средняя удельная активность -  97311 Бк/кг; суммарная активность – 28,3*1010 Бк.

- В 2004 году в хранилище твердых радиоактивных отходов (ТРО)  ТОО «МАЭК-Казатомпром» на временное хранение размещено:

· Низкоактивные ТРО – 40,83 тонны с суммарной активностью 17,11 Ки,      средней удельной активностью 4,2*10-4 Ки/кг (данные на 01.12.04).

· Среднеактивные ТРО – 0,66 тонны с суммарной активностью 16,73 Ки, средней удельной активностью 0,025 Ки/кг (данные на 01.12.04).

В хранилище жидких радиоактивных отходов (ЖРО) в 2004 г. для временного хранения размещено (водомасляная эмульсия, кубовый остаток) – 36,6 м3 с суммарной активностью 32,8 Ки, средней удельной активностью 0,9 Ки/м3 (0,9*10-3 Ки/л). Данные по образованию и размещению на временное хранение жидких радиоактивных отходов в 2004 г. приведены по состоянию на 15.12.04.

За 1 квартал 2005г. на предприятии образовалось:

· Низкоактивные ТРО – 5,23 тонны с суммарной активностью 72,25 мКи

· Среднеактивные ТРО – 0,065 тонны с суммарной активностью 1,925 мКи

· Жидкие радиоактивные отходы – 39,5 м3 с суммарной активностью 11,8 Ки.

В ЦРТиТД ТОО «МАЭК-Казатомпром» накоплены за 2004 г. радиоактивные отходы в виде ампульных источников ионизирующего излучения отработавших свой назначенный срок службы. Всего было принято и размещено на долговременное хранение 1560 источников ионизирующего излучения (ИИИ), с суммарной активностью по паспорту не более 1,18*1013 Бк и с суммарной фактической активностью 8,19*1012 Бк; из них 780 ИИИ от подразделений ТОО «МАЭК-Казатомпром», 777 ИИИ приняты от сторонних организаций на договорной основе, а также 3 ИИИ, найденных на территории Мангистауской области. Указанный вид деятельности проводился в соответствии с государственной лицензией ГЛА № 0000626 от 22 августа 2003 года выданной КАЭ МЭМР РК.

На 01.06.2005г. в ТОО «МАЭК-Казатомпром» находятся в обращении 510 источников ионизирующего излучения, в эксплуатации 480 из них:

· Ампульные ИИИ – 154

·  Комбинированный извещатель – 316

·  Рентгеновские аппараты – 10

- Источники ионизирующего излучения с истекшим сроком службы – 30.

В соответствии  с планом работ в летом 2005г. данные источники должны быть размещены на долговременное хранение.

3. За период до 07.12.2004 года количество образовавшихся радиоактивных отходов в течение 2004 года по АО «Мангистаумунайгаз» составило 40,38 тонн, в т.ч.:

По ПУ «Каламкасмунайгаз» - 34,091 тонн металлолома;

По ПУ «Жетыбаймунайгаз» - 6,292 тонн в т. ч. После очистки:

· металлолома – 5,66 тонн;

· солей и окалины – 0,632 тонны, удельная активность составляет 0,079 мкКи/кг, суммарная активность составляет 49,928 мкКи.

По состоянию на 01.06.2005г. на ПВХРО м/р Каламкас за прошедший период года из радиоактивно загрязненных труб извлечено 26,1 тонны грунта и окалины со средней удельной активностью по Ra-226 – 1 466 Бк/кг, по Th-232 – 1 238 Бк/кг и по Ка - 40 – 3 111 Бк/кг.

Всего же на ПВХРО ПУ «Каламкасмунайгаз» в настоящее время хранится 133, 965 тонн ТРО (из них 107,865 тонн радиоактивно загрязненного металлолома и 26,1 грунта с окалиной, загрязненного естественными радионуклидами). Радиоактивно загрязненного нефтешлама на м/р Каламкас нет.

На м/р Жетыбайской группы на 01.06.2005г. образовалось 10,39 тонн радиоактивно загрязненного металлолома.

Всего на ПВХРО ПУ «Жетыбаймунайгаз» временно размещено 379, 72 тонн металлолома, а на полигоне временного хранения радиоактивного нефтешлама ПУ «Жетыбаймунайгаз» 539,392 тонны нефтешлама и судельной активностью 0,026 мкКи/кг.

Происходит несанкционированное складирование радиоактивных отходов на нефтепромыслах в связи с тем, что собственные пункты временного хранения радиоактивных отходов переполнены на месторождениях «Жетыбай» и «Каламкас», 85% нефтепромыслового оборудования загрязнено радионуклидами естественного происхождения. Радиоактивность оборудования обусловлена отложением на его поверхности высокоангезивных солей – смеси сульфата кальция, бария, тория, радия и калия-40. Радиоактивное оборудование периодически демонтируется и отправляется на пункты временного хранения.

Проводится ежегодный мониторинг за пылением токсичных и радиоактивных отходов в районе хвостохранилища «Кошкар-Ата». По результатам мониторинга пыление не выявлено из-за того, что в последние два года выпадало атмосферных осадков больше 2-х норм.

Занимаемая хвостохранилищем площадь (77 км2), не имеет аналогов   в мире. Общая площадь размещенных отходов составляет 66 км2,                                                                                               площадь оголившихся пляжей в данное время составляет 39 км 2 и процесс снижения уровня водной фазы продолжается. В состав размещенных на хвостохранилище отходов входят такие вещества, как: нитраты, нитриты, аммоний, железо, фосфаты, фтор, стронций, цинк, медь, хром, молибден, марганец, свинец, уран, радий, торий.  Разработан проект рекультивации и реконструкции хвостохранилища, но до сих пор хвостохранилище является потенциальным источником загрязнения региона, как радионуклидами, так и токсичными и вредными веществами.

  - Экологические проблемы Мангистауской области

и пути их решения.

- Негативное воздействие на окружающую природную среду и прилегающие населённые пункты оказывает хвостохранилище «Кошкар-Ата»

Занимаемая хвостохранилищем площадь (77 км2)  не имеет аналогов в мире. Общая площадь размещённых отходов составляет 66 км2, площадь оголившихся пляжей в данное время составляет 39 км2 и процесс снижения уровня водной фазы продолжается. В состав размещённых на хвостохранилище отходов входят такие вещества как нитраты, нитриты, аммоний,железо, фосфаты, фтор, стронций, цинк, медь, хром, молибден, марганец, свинец, уран, радий, торий.

За весь период эксплуатации во впадине «Кошкар-Ата» было заскладировано 51 790 000 тонн радиоактивных отходов с суммарной активностью 11 242, 825 Кюри. Радиоактивные отходы по своему радионуклидному составу представляют собой естественный ряд урана-238. Наиболее токсичными из них являются уран-238, радий-226, торий-230. Всего в хвостохранилище размещено 105,1  млн. тонн токсичных и радиоактивных отходов. Сам факт размещения на берегу Каспийского моря такого количества токсичных и радиоактивных отходов представляет серьёзную угрозу для окружающей природной среды, не говоря уже об  отрицательном влиянии на здоровье населения близлежащих населённых пунктов.

На наиболее возвышенных участках хвостохранилища, где капиллярное поднятие влаги не достигает поверхности отложений хвостов, на сегодня идёт пылеперенос при скорости ветра более 8-10 м/с слаботоксичных и слаборадиоактивных отходов в атмосферу и пагубное влияние на почву окружающей среды.

Требуется проведение рекультивации хвостохранилища «Кошкар-Ата»,для чего необходимо финансирование из Республиканского бюджета. Ответственный за проведение рекультивации - Министерство энергетики и природных ресурсов.

- Затопленные и находящиеся в зоне подтопления нефтяные скважины.

Большинство скважин, расположенные в зоне затопления, были пробурены ещё в 70-80 г.г., часть из них была законсервирована, часть ликвидирована. В результате подъёма Каспийского моря многие скважины оказались затопленными, при этом консервация и ликвидация этих скважин проводились без учёта возможного затопления морскими водами.  Особую озабоченность вызывает то, что некоторые скважины, оставшиеся под водой незакартированы, отсутствуют сведения об их техническом состоянии. Восстановление всех этих данных необходимо для принятия конкретных мер по защите экосистемы Каспия.

При проведении инвентаризации затопленных скважин, расположенных в Мангистауской области, осуществлённой силами компании  ЗАО «Казахское агентство прикладной экологии» было выявлено 23 затопленных скважины. В 2002 г. за счёт средств областного бюджета была проведена научно-исследовательская работа «Обследование и разработка проекта ликвидации находящихся на консервации нефтеразведочных скважин в зоне затопления и подтопления Каспийским морем». Исполнитель работы ЗАО «Казахское агентство прикладной экологии». В ходе выполнения данной работы была определена ориентировочные затраты на ликвидацию одной скважины. В зависимости от категории скважины и глубины воды стоимость ликвидации составила от 10 млн. до 80 млн. тенге.

Ориентировочная общая стоимость ликвидации 23 затопленных скважин на территории Мангистауской области составляет порядка 1,1 млрд. тенге.

Требуется проведение ликвидации и консервации затопленных и находящихся в зоне подтопления нефтяных скважин, для чего необходимо финансирование из Республиканского бюджета. Ответственный за проведение ликвидации и консервации скважин - Министерство энергетики и природных ресурсов.

- Отсутствие государственного мониторинга окружающей среды на акватории Каспийского моря.

Необходима организация государственного контроля охраны окружающей среды на акватории Каспийского моря. Требуется разработка нормативных актов, регламентирующих ведение контроля и финансирование из Республиканского бюджета.

Проблемы по охране земель и утилизации отходов по крупным предприятиям области:

- Загрязнение земель розливами нефти и нефтепродуктами.

Пути решения. Выполнение организационно-технических мероприятий по замене кародированных нефтепроводов и выкидных линий скважин на новые стальные трубы из более качественной стали или замена стальных труб на стеклопластиковые трубы. Очистка исторических загрязнений от замазученности путем среза замазученного грунта и вывоза его на специализированные полигоны для дальнейшей утилизации, отсыпка чистым грунтом и рекультивация места загрязнения.

- Переработка и утилизация  накопленных нефтеотходов.

Пути решения.  Внедрение установок по переработке замазученных грунтов, нефтешламов, использование отходов бурения при строительстве внутрипромысловых дорог.

- Утилизация амбарной нефти.

Пути решения. Откачка чистой амбарной нефти с амбаров в летний период в общую систему нефтесбора, переработка загрязненной мехпримесями нефти на установках трудноразрушаемой нефти, ее подготовка до товарной кондиции и реализация покупателям.

Проблемы по охране атмосферного воздуха

по крупным предприятиям области:

- Утилизации попутного газа на нефтедобывающих предприятиях.

В настоящее время, при запрете сжигания попутного газа на факелах, крупные нефтедобывающие предприятия, находящиеся в стадии промышленной разработки продолжают сжигание газа на факелах, тем самым, нанося значительный урон окружающей природной среде: АО «Мангистаумунайгаз», Бузачи Оперейтинг Лтд, ТОО СП «Арман», АО «Каражанбасмунай», ТОО «Каракудукмунай», ТОО «Казахтуркмунай».

Пути решения. а)При рассмотрении материалов по вопросу согласования на сжигание попутного газа на 2005г. на факелах ПУ «ЖМГ» было установлено следующее условие: решение вопроса в установленном порядке в течении 2005г. «Строительство газопровода от месторождений Жетыбай, Оймаша, Алатюбе, Сев. Карагие, Аккар до линии газопровода УДТГ, с целью подачи газа на переработку в УПГ (КазГПЗ) ПФ «УМГ»».

б) ТОО «Тасбулат ойл Корпорейшн» в рамках «Программы утилизации попутного газа» в 2004г введен в эксплуатацию газопровод от ЦУПН до УДТГ ПФ «УМГ» для сдачи попутного газа на переработку.

в) ярким примером по повышению процента утилизации попутного газа на м/р Толкын  является введенная «Установка по комплексной подготовке газоконденсата», произведено подключение  и сдача природного газа в КС «Опорная» для дальнейшей транспортировки.  В настоящее время, идет расширение мощности УКПГ для переработки попутного газа.

г) в текущем году на месторождении Аксаз-Емир-Долинное планируется строительство газопровода протяженностью 16км для утилизации попутного нефтяного газа в городские газовые сети.

д) на м/р Каракудук в 2004г. построено 15км газопровода, узла подготовки газа с подключением 2 печей. В 2005г. планируется строительство последующих 15км газопровода узла подготовки газа с подключением к магистральному газопроводу САЦ-3. Также в 2005г. планируется перевести резервный генератор «Каменс» на газовое топливо. В 2006г. планируется полная утилизация попутного газа.

- Учет расхода газа. Фактически, на всех нефтедобывающих предприятиях учет расхода газа на собственные нужды, сожженного газа на факелах производится расчетным путем, согласно паспортных, геологических данных и др., даже при наличии приборов учета. Это связано с тем, что при инструментальном контроле, полученные данные становятся несколько заниженными по сравнению с расчетными (сопоставляя с исходными геологическими). Таким образом, предписания инспекции по обеспечению инструментального контроля  выполняются отчасти.

Пути решения. В данном случае, мы предлагаем, предусмотреть  в лаборатории ТУООС, либо привлекать со стороны  специалистов для снятия  показаний с приборов учета. Проверки показали, что фактические данные оказываются заниженными, в  результате различных помех, в виде факторов внешней среды, также несоответствие типа, марки и т.п. Данный вопрос находится на стадии исследований.

- Сажевое горение газа на факелах. В настоящее время, почти на всех нефтедобывающих предприятиях факела оснащены устройствами бездымного сжигания газа. Однако, проверки инспекции  выявляют при этом одномоментное сажевое горение факелов, в результате допущения нарушения правил технологии производства, то есть из-за недостаточной сепарации  попутного газа от нефти, происходит унос углеводородов на факел. Как показали данные анализа, такие нарушения присутствуют даже при более менее высоко-технологичном  (для нашего региона) оборудовании, как например, СП «Арман», ЗАО «Каракудукмунай».

Пути решения. Необходимо ввести дополнительные ступени сепарации: например, установки компрессорной станции, реконструкции факельного хозяйства с последующим снижением объемов сжигания ПНГ и т.п. до полной утилизации попутного газа в перспективе.

- Мониторинг воздушной среды на границе СЗЗ предприятии. На многих крупных нефтедобывающих предприятиях мониторинг атмосферного воздуха осуществляется  передвижной швейцарской  лабораторией ТОО «Тандем». Следует отметить, что на границе СЗЗ нефтедобывающих предприятий по замеряемым ингредиентам ТОО «Тандем» в 2004г не зафиксировано превышения (все замеряемые ингредиенты находятся либо в пределах ПДК, либо равны ПДК), что приводит к сомнительности достоверность показаний, в виду отсутствия независимых экспертов (конкурентов). На границе СЗЗ месторождений отмечается увеличение концентрации углеводородов, оксида углерода, т.е. продуктов неполного сгорания топлива.

Имеется мнение, что многие предприятия осуществляют свои экологические нарушения, как например, сжигание нефти в амбаре зафиксированное в ПУ «Жетыбаймунайгазе» АО «ММГ» в выходные дни, а также в ночное время, что не позволяет выявить инспекции на дальних месторождениях.

Пути решения. Необходимо, аналогично, как в ДГСЭН организовать       дополнительные платные услуги по осуществлению мониторинга атмосферного воздуха и т.д. Обязать предприятия установить на месторождениях стационарные приборы для контроля воздушной среды с подключением к компьютерной сети управления, с целью быстрого реагирования. Постоянный контроль, путем облета на вертолете. Использование в будущем космических данных со спутника.

Общие по инспекции.

Бюрократическая волокита с регистрацией проверок. В последнее время, УКПСиСУ имеет много бюрократических волокит, как например, регистрация проверок осуществляется только с 1500часов дня, проверки регистрируются только после предоставления копии поступивших заявлений, сообщений в ТУООС, т.е. инспекторы не могут осуществить проверку по собственному выявлению, а приходится дожидаться поступления сообщений, при том, что большинство населения пассивно в этом плане.

Пути решения. Необходимо  пересмотреть  моменты с УКПСиСУ, которые затрудняют организации проверок для более быстрого реагирования инспекции и принятия мер.

Проблемы по охране водных ресурсов

по крупным предприятиям области:

1. Затопленные нефтяные скважины в количестве 23 штук, находящиеся в зоне затопления и подтопления на площадках: «Каратурын», «Комсомольская, Каражанбас.»

Пути решения

Работы по ликвидации скважин необходимо проводить в зимний период или

во время наименьшего риска затопления.  При наличии параметров скважин можно определить наиболее чувствительные глубины скважины. Необходимо  откачать имеющуюся в скважине жидкость, промыть колонны до состояния, при котором можно гарантировать хороший контакт цемента со стенками колонны и заполнить скважину полностью цементным раствором до глубины 1-1,5м (в зависимости от динамики моря в данной точке). Все трубы и арматуру выше заполнения необходимо отрезать и колонну заварить стальной крышкой с информацией о номере скважины, дате ликвидации и месте хранения информации по скважине. Если обсадных труб обнаружить не удастся, на скважину необходимо установить новую обсадную трубу длиной 3м, залить ее цементом и заварить указанным выше методом. В случае, когда перетекание между водоносным или продуктивным горизонтом вероятно, необходимо будет ликвидировать обсадную колонну и залить скважину цементным раствором. Остаточная прочность труб будет влиять на возможность ликвидации колонны. Поэтому в некоторых скважинах будет возможно вытащить только первые 5 метров колонны, а остальную часть перфорировать в ключевых местах. Образовавшийся после ликвидации подземных составляющих котлован   необходимо заполнить чистым грунтом и заровнять. Все отходы ликвидации должны быть вывезены и размещены в соответствии с требованиями законодательства.

2.  Затонувшие судна, в количестве 26 ед., в бухте Баутино.

Пути решения

С помощью режущих устройств снимается надводная часть кораблей, находящихся у причала. Металл и отходы помещаются на самосвалы с помощью автокрана. Вероятно, что этот же кран (а для некоторых кораблей два крана) сможет поднять оставшуюся подводную часть судна на причал, где его разрежут на удобные для транспортировки части. Суда, находящиеся на расстоянии, поднимают эрлифтом с помощью емкостей, наполненных воздухом, и транспортируют до причала, где первая часть операции повторяется. Емкости можно изготовить из старых труб большого диаметра или использовать специальные средства эрлифта. Емкости, заполненные водой, подводятся под оставшуюся подводную часть судна и закрепляются. Компрессоры закачивают в емкости воздух, постепенно увеличивая плавучесть судна. Транспортировать судно лучше с помощью отдельной лебедки или приспособлений на автокране. В отдельных случаях для маневрирования может потребоваться буксир, имеющийся в Баутино.

Проблемы по радиационной безопасности:

- Дезактивация радиоактивно-загрязненных площадей.

Пути решения. Необходимо организовать учет и контроль находящегося на площадке временного хранения ХГМЗ АО «АК-Каскор» радиационно–загрязненного оборудования и металлолома. Обеспечить безопасные условия хранения радиоактивных материалов и отходов АО «АК-Каскор» на территории ХГМЗ и хвостохранилища Кошкар-Ата, исключающие загрязнения окружающей среды и возможность хищения радиоактивных материалов. Для дезактивации радиоактивно загрязненных участков и радиоактивного металлолома необходимо привлекать организации, имеющие лицензию от Комитета по атомной энергии РК, с персоналом, прошедшим специальную подготовку. Данными организациями в Мангистауской области являются ТОО «МАЭК-Казатомпром», ТОО «АКТАL Ltd», ОАО «ММГ», АО РД «Казмунайгаз» П.Ф. «ОМГ». Так как данные предприятия являются акционерными или частными необходимо решать вопрос финансирования. В 2004 году было выделено 16 млн. тенге на уборку, ликвидацию загрязнений от радиоактивных отходов.

- Дезактивация и захоронение радиоактивных отходов.

Пути решения. В 2004 году 17 млн. тенге было выделено для реализации мероприятий, связанных с радиоактивными отходами. 1 млн. тенге на разработку проектно-сметной документации ТОО «Маэк-Казатомпром».

Нужен общий региональный полигон по захоронению  радиоактивных отходов, необходимо строительство ПЗРО и расширение ПВХРО, а также нужно  проводить очистку радиоактивного металла на ПВХРО в соответствии с санитарными и экологическими требованиями.

- Отсутствует радиационный контроль за материалами, поступающих на пункты сдачи металлолома.

Пути решения. Для предотвращения дальнейшего загрязнения и снижения риска необоснованного облучения населения необходимо организовать учет, контроль, сбор и размещение на временное хранения радиационно – загрязненного металлолома на приемных пунктах сдачи металлолома. Произвести радиационное обследование территорий предприятий Мангистауской области, специализирующихся в приеме металлолома  с привлечением специалистов государственных правоохранительных и контролирующих органов.

1.6. Внедрение международных стандартов.

Для улучшения качества выпускаемой продукции  в Мангистауской области первыми  внедрили принципы ИСО – 14000 такие крупные предприятия: Аджип ККО, МНУ З.Ф. АО «Казтрансойл», СП Арман,  АО «Мангистаумунайгаз», ТОО «МАЭК-Казатомпром», ТОО «Емир Ойл», «Тюбкараган Оперейтинг ЛТД Б.В.», ТОО «Тениз Сервис», АО «Казмортрансфлот», ТОО «Мехстройсервис» Они в работе придерживаются принципа, по которым должны работать предприятия внедрившие ИСО-14000:

- Планирование;

- Внедрение;

- Контроль;

- Корректировка.

ТОО «Казполмунай», ТОО «Толкыннефтегаз» заключили договор на внедрение системы экологического менеджмента в соответствии с международным стандартом ИСО 14001 на период с марта 2005 по март 2006гг.

ПФ «Узеньмунайгаз» планирует внедрение принципов международного стандарта ИСО – 14000 в 2006г.

Специалисты АО "Каражанбасмунай"   обучаются на семинарах и курсах по международным стандартам серии ISO 14000 «Системы управления охраной  окружающей среды».

АО "Каражанбасмунай" планирует в 2006 году перейти на составление отчетности,  которые соответствуют международным стандартам ИСО серии 14000.

1.7.Ресурсосберегающие технологии.

По охране атмосферного воздуха

На 2005г.

ФК «Бузачи Оперейтинг»: 1)в результате принимаемых организационно-технологических мероприятий (бурение новых нагнетательных скважин, перевод ряда добывающих скважин под нагнетание, перевод добывающих скважин, расположенных в контуре газовой шапки, с юрского горизонта на меловой горизонт), промысловое газосодержание в нефти из года в год снижается:

- 2003г.-106м3/т

- 2004г.-82м3/т

- 2005г.-  49м3/т

2)установка дополнительных печей подогрева нефти с целью увеличения процента утилизации попутного газа на собственные нужды.

ЗАО «Каракудукмунай»: 1) в 2005г. планируется использовать на собственные нужды до 50%  попутного газа от объема добываемого;

2)строительство газопровода 15км, узла подготовки газа с подключением к магистральному газопроводу САЦ-3; 3)перевод резервного генератора «Каменс» на газовое топливо.

ФК «Маерск ойл Казахстан ГмбХ»:  1) Согласно программы утилизации попутного газа предприятием на 1 этапе опытно-промышленной эксплуатации в конце 2005г. предусматривается  установить газотурбинный генератор  мощностью 4 мВт. При этом затраты составят 4.5 млн. долларов США.

ТОО «Толкыннефтегаз» расширение мощности УКПГ для переработки попутного газа до 300000м3/сутки.

В 2004г.

ЗАО «Каракудукмунай»: 1)в 2004г. было закончено проектирование и начато строительство 1 очереди проекта «Утилизации попутного газа». 2)Построено 15км газопровода с подключением 2 печей. Всего освоено на это 86,5млн.тенге.

По охране земель и утилизации отходов

В 2004-2005гг:

АО «Мангистаумунайгаз» для сокращения количества порывов выкидных линий добывающих скважин, осевых и сточных нефтепроводов с 2004 года приступило к замене стальных нефтепроводов на более прочные и долговечные стеклопластиковые трубы. За 1 полугодие 2004 года заменено 60,2 км труб разного диаметра, в 1 полугодии 2005 года 184,4 км труб, в результате чего количество порывов в 1 полугодии 2005года по сравнению с аналогичным периодом 2004года сократилось на 6 порывов, количество сброшенной нефти уменьшилось на 31,2 тонн; произведена замена 78,586 км. выкидных линий скважин, коллекторов;  1,317 км. газовых линий; 61,392 км водяных линий.

В 2005 г:

В 2005 году АО «Каражанбасмунай» приступило к замене выкидных линий скважин и осевых сточных коллекторов на стеклопластиковые трубы. За 1 полугодие 2005 года было заменено 8,076 км труб разного диаметра.

В 2005 году П.Ф. «Узеньмунайгаз» АО Р.Д. «Казмунайгаз» приступило к замене стальных труб на стеклопластиковые трубы. За 1 полугодие 2005 года было заменено 4,086 км труб разного диаметра, было произведено строительство водопроводов протяженностью 4,1 км. и газопроводов -1,5 км.

1.8. Выполнение природоохранных мероприятий крупными природопользователями Мангистауской области за 9 месяцев 2005 года в сравнении с аналогичным периодом 2004 года.

##### Решение экологических проблем, в т.ч. при выполнении предписаний по соблюдению природоохранного законодательства предусматриваются природо-пользователями при разработке природоохранных мероприятий. За 2005 год крупными природопользователями области разработаны природоохранные мероприятия, включающие снижение выбросов ВХВ в атмосферу, уменьшение площадей загрязнения месторождений добычи нефти и газа, утилизацию отходов, рекультивацию нарушенных земель, строительство  и ввод полигонов для размещения отходов производства и потребления, снижение сбросов хоз. бытовых сточных вод на рельеф местности, строительство и ввод очистных сооружений и т.п.

За 9 месяцев  2005 года представили выполнение природоохранных мероприятий всего 18 предприятий, из них МНУ ЗФ «КазТрансОйл» на сумму 6706,2 тыс. тенге, ЗАО «Хазар и К» - 2189,3 тыс. тенге, ФК «Майерск Ойл Казахстан ГМБх» - 21150,95 тыс. тенге, СП «Арман» - 1860,0 тыс.тенге,  ЗАО «Каракудукмунай» - 102673,92 тыс. тенге, АО «МангистауМунайГаз» - 2874025,3 тыс. тенге, ЗАО «Интергаз Центральная Азия» -25405,4 тыс. тенге, ОАО «Каражанбасмунай» -9877,447 тыс. тенге, ТОО «Казахтуркмунай» - 86949,278 тыс. тенге, ТОО «Емир-Ойл»-113704,65 тыс. тенге, «Тюб-Караган Оперейтинг Б.В» -181870,4 тыс. тенге, Компания Аджип ККО- 415253,98 тыс. тенге, РД «Казмунайгаз» ПФ «Узеньмунайгаз»- 360885,3 тыс. тенге, ТОО «Казполмунай» -9877,447 тыс. тенге, ТОО «Толкыннефтегаз» -13615,9 тыс. тенге, ТОО «Тасбулат Ойл Корпорейшен» - 7851,7 тыс. тенге, ТОО «МАЭК - Казатомпром» -55527,0 тыс. тенге, Бузачи Оперейтинг ЛТД»- 113252,37 тыс. тенге.

По сравнению с 9 месяцами 2004 года представили выполнение природоохранных мероприятий 16 крупных предприятий области: ЗАО «Хазар и К» - 7048,3 тыс. тенге,  ТОО «Тасбулат Ойл Корпорейшен» - 20975,91 тыс. тенге, ФК «Майерск Ойл Казахстан ГМБх» - 28416,826 тыс. тенге, СП «Арман» - 1739,7 тыс.тенге,  ЗАО «Каракудукмунай» - 25304,4 тыс. тенге, АО «МангистауМунайГаз» - 1121008,481 тыс. тенге, ТОО «Толкыннефтегаз»- 108583,31  тыс. тенге, ЗАО «Интергаз Центральная Азия» - 3578,075 тыс. тенге, ОАО «Каражанбасмунай» - 32959,878 тыс. тенге , ТОО «Казахтуркмунай» - 11719,7423, ТОО «Казполмунай» - 9718,59 тыс. тенге, ТОО «ОйлСервисКомпани» - 4853,923 тыс. тенге, ПФ «Узеньмунайгаз» - 224661,8 тыс. тенге, ТОО «МАЭК- Казатомпром» - 55222,0 тыс. тенге, Ф.К. «Тексако Норс Бузачи Инк»-9447,45 тыс. тенге.

2.  Анализ экологических правонарушений и правоприменения в разрезе предприятий по отраслям производства и сферам

В своей деятельности Мангистауское  областное территориальное управление охраны окружающей среды руководствуется требованиями природоохранного законодательства РК.

За отчетный период инспекционной службой управления проделана следующая работа:

Табл.1

| № | Наименование показателей | Единица измерения | 9месяцев 2005 года | 9 месяцев 2004 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведено проверок | шт. | 681 | 405 |
| 2. | Выявлено нарушений | шт. | 912 | 738 |
| 3. | Выдано предписаний | шт. | 957 | 811 |
| 4. | Наложено штрафов | чел/тенге | 494/10003129 | 246/3109621 |
| 5. | Взыскано штрафов | чел/тенге | 443/7952521 | 187/2502618 |
| 6. | Предъявлено претензий | шт/тыс. тенге | 187/277801,5352 | 103/77902,983 |
| 7. | Взыскано претензий | шт/тыс. тенге | 137/192311,308 | 74/73038,676 |
| 8. | Приостановлено объектов | шт. | 0 | 0 |
| 9. | Ч/з суд | шт. | 3 | 1 |
| 10 | Передано в прокуратуру | Шт. | 0 | 1 |

В том числе за 3-й квартал:

Табл.1-1

| № | Наименование показателей | Единица измерения | 3квартал 2005 года | 3квартал 2004 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведено проверок | шт. | 206 | 209 |
| 2. | Выявлено нарушений | шт. | 273 | 315 |
| 3. | Выдано предписаний | шт. | 293 | 353 |
| 4. | Наложено штрафов | чел/тенге | 157/3382964 | 136/1456615 |
| 5. | Взыскано штрафов | чел/тенге | 96/2356253 | 61/702116 |
| 6. | Предъявлено претензий | шт/тенге | 67/75759828 | 67/7817329 |
| 7. | Взыскано претензий | шт/тенге | 40/17429459 | 42/7774266 |
| 8. | Приостановлено объектов | шт. | 0 | 0 |
| 9. | Ч/з суд | шт. | 1 | 1 |
| 10 | Передано в прокуратуру | Шт. | 0 | 0 |

Как видно из таблицы № 1, основные показатели контрольно-инспекционной деятельности за 9 месяцев 2005г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года резко возросли, а именно: количество проверок на 276шт. или на 168%; количество выявленных нарушений на 174шт. или 123%; выдано предписаний на 146шт. или 118%; количество наложенных и взысканных штрафов в 2 и 2,37раза соответственно, при этом сумма наложенных штрафов увеличилась на 6893,508тыс.т и взысканных на 5449,903тыс.тенге. В свою очередь возросло число предъявленных и взысканных претензий на 84 и 63шт. соответственно, а их сумма на 199898,5522тыс.т и 119272,632тыс.т

Сравнительный анализ основных показателей за 3 квартал отчетного и предыдущего года показывает: несмотря на некоторое снижение количества проверок , выявленных нарушений, выданных предписаний за отчетный период, увеличилось количество наложенных и взысканных штрафов на 21 и 35шт.соответственно при этом сумма наложенных возросла на 1926,349тыс.тенге (232%), взысканных на 1654,137 тыс.тенге(335%), также сумма предъявленных и взысканных претензий в отчетном периоде повысилась на 67942,499тыс.т (969%) и 9655,193тыс.т (224%)  .

Увеличение суммы наложенных административных штрафов и предъявленных претензий связано с ужесточением принятых мер воздействия к нарушителям природоохранного законодательства, а также в связи с  проводимой инспекцией политикой обязательного взыскания вреда, нанесенного окружающей среде.

За отчетный период совместно со специалистами отдела аналитического контроля отобрано около 299проб воды,  было проведено 4132 определений, из них 3883 плановых, также были проведены проверки 541 ед. автранспорта на содержание загрязняющих веществ в атмосфере  на предприятиях области.

Но кроме этого, как показали проведенные проверки в организациях не уделяется должное внимание вопросам охраны окружающей среды. В процессе проверок, проведенных в таких отраслях экономики, как образование,  оборона,. отрасли малого и среднего бизнеса, строительство и промышленность выявлены нарушения природоохранного законодательства в части осуществления загрязнения окружающей среды без разрешения, не соблюдения экологических норм и правил при осуществлении хозяйственной деятельности, загрязнение и порча земли нефтью и нефтепродуктами. После проведенных проверок были выданы предписания об устранений нарушений, предприятия и организаций закладывают отдельные статьи расходов на охрану окружающей среды в следующем финансовом году (показатели работы в разрезе отраслей экономики представлено в прилож. 2).

Управлением за 9 месяцев 2005 года предъявлена 151 претензия за отсутствие разрешения на загрязнение окружающей среды на общую сумму 185017,267 тыс.тенге, из которых взыскана 107 претензий на сумму 133458,627 тыс.тенге.

Проводится определенная работа по благоустройству и озеленению населенных пунктов. Повсеместно и постоянно инспекторами районов по ООС осуществляется контроль за проведением работ по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов, ликвидации стихийных и несанкционированных свалок, посадке плодовых и декоративных культур. Работы в этом направлении продолжаются.

Определенная работа проведена управлением по пропаганде экологических знаний. Уполномоченными районными инспекторами постоянно публикуются статьи в средствах массовой информации по актуальным вопросам, практикуются выступления в школах, на предприятиях, колледжах проводятся различные экологические акции. На многих телеканалах неоднократно выступали специалисты инспекции, отвечали на вопросы граждан по экологическим проблемам.

В том числе по сферам:

Охрана атмосферного воздуха.

| № | Наименование показателей | Единица измерения | 9 месяцев 2005 года | 9 месяцев 2004 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведено проверок | шт. | 179 | 187 |
| 2. | Выявлено нарушений | шт. | 191 | 378 |
| 3. | Выдано предписаний | шт. | 163 | 385 |
| 4. | Наложено штрафов | чел/тенге | 124/2576123 | 116/1495213 |
| 5. | Взыскано Штрафов | чел/тенге | 110/2040739 | 88/1390567 |
| 6. | Предъявлено претензий | шт/тенге | 56/190785964,2 | 63/36903632 |
| 7. | Взыскано претензий | шт/тенге | 44/175787250 | 55/35267422 |
| 8. | Приостановлено Объектов | шт. | 0 | 1 |
| 9. | Ч/з суд | шт. | 2 | 1 |
| 10 | Передано в прокуратуру | Шт. | 0 | 0 |

Как видно из таблицы, несмотря на некоторое снижение количества проверок на 8 шт.(4%), выявленных нарушений на 187 шт. (49%), выданных предписаний на 222 шт. (52%), количества предъявленных претензий на 7 шт. (11%) и взысканных претензий на 10 шт. (20%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года  повысились такие основные показатели контрольно-инспекционной деятельности, как сумма наложенных штрафов на 1080,91 тыс. тенге, т.е. 172%; взысканных штрафов на 650,172 тыс.тенге, т.е. 146%; сумма предъявленных    претензий  на 153882,332 тыс. тенге, т.е.  516%; сумма взысканных претензий на  140519,828тыс.тенге, т.е. 498%, количество  наложенных штрафов на 8 шт. (107%),

В том числе за 3 квартал:

| № | Наименование показателей | Единица измерения | 3 квартал 2005 года | 3квартал 2004 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведено проверок | шт. | 81 | 50 |
| 2. | Выявлено нарушений | шт. | 95 | 139 |
| 3. | Выдано предписаний | шт. | 68 | 141 |
| 4. | Наложено штрафов | чел/тенге | 48/938046 | 27/181385 |
| 5. | Взыскано Штрафов | чел/тенге | 50/774918 | 29/408955 |
| 6. | Предъявлено претензий | шт/тенге | 27/19093332 | 16/3484730 |
| 7. | Взыскано претензий | шт/тенге | 21/13983711 | 17/5349730 |
| 8. | Приостановлено Объектов | шт. | 0 | 0 |
| 9. | Ч/з суд | шт. | 0 | 0 |
| 10 | Передано в прокуратуру | Шт. | 0 | 0 |

По сравнению с 3 кварталом 2004 года в отчетном периоде произошло увеличение по всем  основным показателям контрольно-инспекционной деятельности.

Охрана водных ресурсов.

| № | Наименование показателей | Единица измерения | 9 месяцев 2005 года | 9 месяцев 2004 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведено проверок | шт. | 203 | 160 |
| 2. | Выявлено нарушений | шт. | 244 | 219 |
| 3. | Выдано предписаний | шт. | 234 | 219 |
| 4. | Наложено штрафов | чел/тенге | 144/3088751 | 75/830,501 |
| 5. | Взыскано Штрафов | чел/тенге | 116/2349023 | 56/602,589 |
| 6. | Предъявлено претензий | шт/тенге | 7/19223511 | 5/5804,279 |
| 7. | Взыскано претензий | шт/тенге | 5/1706285 | 3/5690,289 |
| 8. | Приостановлено Объектов | шт. | 0 | - |
| 9. | Ч/з суд | шт. | 0 | - |
| 10 | Передано дел в прокуратуру | Шт. | 0 | 0 |

Как видно из таблицы № 1, по сравнению с предыдущим годом увеличилось  количество проверок на 43 шт., т.е. на 21%; выявленных нарушений на 25 шт., т.е. на 11%;  выданных предписаний на 15 шт., т.е. на 6,4%; количества предъявленных и взысканных претензий на 2 шт. и 2 шт. соответственно, т.е. на 2,8% и 4% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года  повысились такие основные показатели контрольно-инспекционной деятельности, как количество наложенных  и взысканных штрафов и сумма по наложенным и взысканным штрафам.

Число наложенных  штрафов увеличилось на 69 штук, т.е. на 47,9% идет увеличение наложенных штрафов, а сумма увеличилась на 2258,250 тыс. тенге., т.е. на 73,1% увеличилась сумма наложенных штрафов. Количество взысканных штрафов увеличилось на 60 штук, т.е. на 51,7%  и  сумма увеличилась на  1746,434 тыс. тенге., т.е. на 74,3% .

В том числе за 3 квартал:

| № | Наименование показателей | Единица измерения | 3 квартал 2005 года | 3 квартал 2004 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведено проверок | шт. | 85 | 54 |
| 2. | Выявлено нарушений | шт. | 100 | 61 |
| 3. | Выдано предписаний | шт. | 97 | 62 |
| 4. | Наложено штрафов | чел/тенге | 64/928276 | 17/243,535 |
| 5. | Взыскано Штрафов | чел/тенге | 62/893320 | 8/181,962 |
| 6. | Предъявлено претензий | шт/тенге | 5/16086302 | 1/817 |
| 7. | Взыскано претензий | шт/тенге | 3/1066702 | 1/817 |
| 8. | Приостановлено Объектов | шт. | 0 | - |
| 9. | Ч/з суд | шт. | 0 | - |
| 10 | Передано дел в прокуратуру | Шт. | 0 | 0 |

По таблице № 1-1.  наблюдается увеличение количества проверок на 31 шт. (36,4%), выявленных нарушений на 39 шт.(39%), выданных предписаний на 35 шт. (36%), количество наложенных на 4 шт. (80%), взысканных  претензий на 2 шт.(66,6%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 	Повысились такие основные показатели контрольно-инспекционной деятельности как:

- количество и сумма наложенных штрафов (с 17 до 64  шт., т.е. на 73,4%, и с 243,535 до 928,276 тыс.тенге, т.е на 73,7%  ) ;

- количество и сумма взысканных штрафов ( с 8 до 45 шт., т.е. на 82,2%, с 181,962 до 639,889 тыс. тенге, т.е. на 71,5%);

- количество и  сумма предъявленных и взысканных  претензий ( с 1 до 5 шт. т.е. на 80 %, с 817  до 16068,302 тыс. тенге, т.е на 99,9% и с 1 до 3 шт. т.е. на 66,6 %, с 817  до 1066,702 тыс. тенге, т.е. на 99,9% соответственно).

Увеличение суммы наложенных административных штрафов и предъявленных претензий связано с ужесточением принятых мер воздействия к нарушителям природоохранного законодательства.

Охрана земельных ресурсов и утилизация отходов.

| № | Наименование показателей | Единица измерения | 9 месяцев 2005 года | 9 месяцев 2004 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведено проверок | шт. | 269 | 250 |
| 2. | Выявлено нарушений | шт. | 451 | 488 |
| 3. | Выдано предписаний | шт. | 540 | 584 |
| 4. | Наложено штрафов | чел/тенге | 216/4076085 | 181/2211114 |
| 5. | Взыскано Штрафов | чел/тенге | 210/3329686 | 162/2047163 |
| 6. | Предъявлено претензий | шт/тенге | 122/67592100 | 104/46364849 |
| 7. | Взыскано претензий | шт/тенге | 86/14617813 | 75/45356243 |
| 8. | Приостановлено Объектов | шт. | 0 | 0 |
| 9. | Ч/з суд | шт. | 1 | 5 |
| 10 | Передано дел в прокуратуру | Шт. | 0 | 0 |

Как видно из таблицы, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в отчетном периоде повысились такие показатели, как: количество проверок на 19шт. (107,6%), число  наложенных и взысканных штрафов на 35шт. (119%) и 48шт. (1305) соответственно, их сумма на 1864,971тыс.т и 1282,523тыс.т, а также количество предъявленных и взысканных претензий на 18шт. (117%) и 11шт.(115%), сумма предъявленных претензий на 21227,251тыс.т. Значительно снизилась сумма взысканных претензий в отчетном периоде по сравнению с предыдущим годом на 30748,43тыс.т, что связано с не подошедшим сроком взыскания претензий.

В том числе за 3 квартал:

| № | Наименование показателей | Единица измерения | 3 квартал 2005 года | 3 квартал 2004 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведено проверок | шт. | 113 | 85 |
| 2. | Выявлено нарушений | шт. | 214 | 148 |
| 3. | Выдано предписаний | шт. | 236 | 177 |
| 4. | Наложено штрафов | чел/тенге | 100/2153678 | 65/683736 |
| 5. | Взыскано Штрафов | чел/тенге | 67/1084607 | 34/403441 |
| 6. | Предъявлено претензий | шт/тенге | 54/6065830 | 50/1948565 |
| 7. | Взыскано претензий | шт/тенге | 38/5762851 | 32/1190421 |
| 8. | Приостановлено Объектов | шт. | 0 | 0 |
| 9. | Передано дел в прокуратуру | шт. | 0 | 1 |
| 10. | Ч/з суд | шт. | 0 | 0 |

По сравнению с 3 кварталом 2004 года в отчетном периоде произошло увеличение по всем  основным показателям контрольно-инспекционной деятельности.

Радиационная безопасность.

| № | Наименование показателей | Единица измерения | 9 месяцев 2005 года | 9 месяцев 2004 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведено проверок | шт. | 30 | 9 |
| 2. | Выявлено нарушений | шт. | 26 | 6 |
| 3. | Выдано предписаний | шт. | 20 | 6 |
| 4. | Наложено штрафов | чел/тенге | 10/262170 | 5/41355 |
| 5. | Взыскано Штрафов | чел/тенге | 7/233040 | 2/13785 |
| 6. | Предъявлено претензий | шт/тенге | 2/199960 | 0 |
| 7. | Взыскано претензий | шт/тенге | 2/199960 | 0 |
| 8. | Приостановлено Объектов | шт. | 0 | 0 |
| 9. | Передано дел в прокуратуру | шт. | 0 | - |
| 10. | Ч/з суд | шт. | 0 | - |

В том числе за 3квартал:

| № | Наименование показателей | Единица измерения | 3 квартал 2005 года | 3квартал 2004 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведено проверок | шт. | 14 | 9 |
| 2. | Выявлено нарушений | шт. | 12 | 6 |
| 3. | Выдано предписаний | шт. | 9 | 6 |
| 4. | Наложено штрафов | чел/тенге | 5/130114 | 5/41355 |
| 5. | Взыскано Штрафов | чел/тенге | 3/110694 | 2/13785 |
| 6. | Предъявлено претензий | шт/тенге | 0 | 0 |
| 7. | Взыскано претензий | шт/тенге | 0 | 0 |
| 8. | Приостановлено Объектов | шт. | 0 | 0 |
| 9. | Передано дел в прокуратуру | шт. | 0 | 0 |
| 10. | Ч/з суд | шт. | 0 | 0 |

Как видно из таблицы за 9 месяцев 2005г. в сфере радиационной безопасности наблюдается увеличение по всем  основным показателям контрольно-инспекционной деятельности.

2.1. Характерные экологические проблемы для отраслей:

Нефтедобывающая отрасль.

На территории Мангистауской области расположены крупные нефтегазодобывающие предприятия: АО «Мангистаумунайгаз», ПФ «Узеньмунайгаз» АО Р.Д. «Казмунайгаз», ОАО «Каражанбасмунай», которые относятся к предприятиям техногенного воздействия на грунт. Ежегодно по этим предприятиям происходит от 500 до 767 порывов осевых, сточных коллекторов и выкидных линий скважин. В результате чего ежегодно на грунт сбрасывается от 800 до 1300 тонн нефти, все это приводит к дополнительному загрязнению земель.

За  8 месяцев 2005 год произошло на м/р Узень порывов  случаев и сброшено при этом 165,127 тонн нефти, на м/р Каламкас произошло порывов  109 случаев и сброшено нефти на рельеф местности 47,889 тонн, на м/р  Жетыбай произошло порывов 48 случаев и сброшено нефти при этом 113,148 тонн, на м/р Каражанбас произошло порывов 122 случая и сброшено нефти на землю 99,27 тонн.

За 9 месяцев 2005 года образовано по области всего 124890 тонн  токсичных отходов, в том числе: по П.Ф. «Узеньмунайгаз» АО Р.Д. «Казмунайгаз» образовано 10788 тонн, по АО «Мангистаумунайгаз» 9268 тонн токсичных отходов, по ОАО «Каражанбасмунай» образовано 20647 тонн токсичных отходов.

По состоянию на 01.09.2005г. на полигонах ПФ «Узеньмунайгаз» АО. РД «Казмунайгаз» размещено 421152 тонн замазученного грунта и нефтешламов, полигонах АО «Мангистаумунайгаз» размещено 354280 тонн замазученного грунта и нефтешламов, на полигонах ОАО «Каражанбасмунай» размещено 90742 тонн отходов замазученного грунта, нефтешламов и отходов бурения.

Для размещения отходов производства на м/р Узень имеется 15 мест организованного складирования промотходов в районе ГУ-16,38,88,4,3,74,2,121,34,31,41,46. Из них только 3 соответствуют санитарным и экологическим требованиям.

На м/р Жетыбай имеется 9 мест организованного складирования отходов производства, из них 5 соответствуют санитарным и экологическим требованиям.

На м/р Каламкас имеется 2 места организованного складирования промотходов, которые соответствуют санитарным и экологическим требованиям.

На м/р Каражанбас имеется 2 места организованного складирования промышленных отходов, из них 1 соответствует санитарным и экологическим требованиям.

Кроме порывов выкидных линий скважин, осевых и сточных коллекторов большое загрязнение земли происходит вокруг устья скважин из-за пропусков сальников и при подземном и капитальном ремонте скважин. Загрязнение земли при ремонте скважин происходит при стравливании жидкости на рельеф местности в результате плохой задавки скважин, отсутствия хим.реагентов для приготовления задавочной жидкости  и из-за отсутствия приспособлений и емкостей для сбора водонефтяной эмульсии при спуско-подъемных операциях. После окончания ремонта скважин замазученность ликвидируется простым механическим способом перемешивания пролитой жидкости с грунтом и переносом замазученного грунта в сторону от устья. Кроме того не соответствует действительности инвентаризация и карта замазученности по м/р Узень. В существующей инвентаризации не учтена нефть, которая плавает на водной поверхности искусственного озера «Альб-сеноманский водозабор», а замазученность территории промысла составляет только 0,33 % от площади земельного отвода м/р Узень в 33880,45 га. Площадь замазученности на 01.09.2005г. составляет 108,82 га.

Какой год на этих предприятиях не решаются вопросы переработки и полной утилизации нефтешламов и замазученного грунта.

Кроме того, на территории области по состоянию на 01.09.2005г. размещено 148 амбаров с нефтью, количество нефти в амбарах 154793,04 тонн. В том числе на м/р Узень расположено 11 амбаров с нефтью, в которых размещено 89285,8 тонн нефти. На м/р Жетыбай размещено амбаров 90 штук, в которых размещено 63452,14 тонн нефти, на м/р Каражанбас расположено 47 амбаров, в которых размещено 2055,1 тонн нефти. Самый большой амбар расположен на м/р Узень в районе цеха подготовки нефти П.Ф. «Узеньмунайгаз» АО РД «Казмунайгаз», в котором размещено нефти в количестве 68473 тонн.

К основным видам нарушений, выявляемых на  нефтегазодобывающих предприятиях  относятся: сжигание газа на факелах без разрешения, также аварийно-залповые выбросы на факелах с выделением сажи, продувка и аварийный сброс газа под избыточным давлением с технологических установок и трубопроводов при аварийных ситуациях, не соблюдение режима эксплуатаций нефтяных емкостей, недостаточная их герметичность, отсутствие дренажных емкостей для сбора конденсата, отсутствие счетчиков учета расхода газа и т.п., порывы и свищи на нагнетательных и водозаборных линиях,  розливы сточных вод на рельеф местности, наличие несанкционированных водяных амбаров, не проведение мониторинга за состоянием грунтовых вод, нерациональное использование воды (для питьевых и технических нужд), не постоянное ведение учета водопотребления и водоотведения.

Учитывая, что проблема радиоактивного загрязнения окружающей среды обостряется с каждым днем и растет количество радиоактивных отходов, остро стоит вопрос о путях решения проблем, связанных с их захоронением и дезактивацией радиоактивного металлолома. Количество образовавшихся слаборадиоактивных отходов РД «Казмунайгаз» П.Ф. «ОМГ»  в течение 2004 года на период до 07.12.2004 года составляет 199,1 тонн, из них: металлолом – 183,1 тонн; нефтешлам – 16 тонн; средняя удельная активность -  97311 Бк/кг; суммарная активность – 28,3*1010 Бк. В 2004 году в хранилище твердых радиоактивных отходов (ТРО)  ТОО «МАЭК-Казатомпром» на временное хранение размещено:

· Низкоактивные ТРО – 40,83 тонны с суммарной активностью 17,11 Ки,      средней удельной активностью 4,2*10-4 Ки/кг (данные на 01.12.04).

· Среднеактивные ТРО – 0,66 тонны с суммарной активностью 16,73 Ки, средней удельной активностью 0,025 Ки/кг (данные на 01.12.04).

В хранилище жидких радиоактивных отходов (ЖРО) в 2004 г. для временного хранения размещено (водомасляная эмульсмия, кубовый остаток) – 36,6 м3 с суммарной активностью 32,8 Ки, средней удельной активностью 0,9 Ки/м3 (0,9*10-3 Ки/л). Данные по образованию и размещению на временное хранение жидких радиоактивных отходов в 2004 г. приведены по состоянию на 15.12.04.

Коммунальное хозяйство.

Одной из причин неблагополучного экологического состояния земель области является также загрязненность их твердо-бытовыми отходами. В настоящее время в области стихийными свалками занято 469 га земель. Стихийные свалки в большинстве случаев образуются в местах застроек и жилых комплексах без подъездных путей с твердым покрытием. Усиливающиеся в последнее время темпы строительства новых элитных домов, коттеджей, перепланировка в старых домах под частные магазины и аптеки, обусловили увеличение количества строительных отходов.   На сегодняшний день по области имеется  5  организованных мест складирования и захоронения твердо-бытовых отходов: г.Актау, г.Жанаозен, пос.Бейнеу, пос.Шетпе, г.Форт-Шевченко. Из них 2 полигона соответствуют санитарным и экологическим требованиям: г.Актау и г.Форт-Шевченко. В сельских населенных пунктах районов регулярная очистка территории не проводится из-за отсутствия специализированной организации, а уборка и очистка территории проводится в период месячников по санитарной очистке за счет бюджетных средств.

В городе Актау имеется полигон ТБО, который находится на балансе ГКП «Коктем». Расширение существующего полигона ТБО было проведено 29 января 2003 года. На расширение нового участка полигона ТБО имеется проект. Эксплуатация полигона начата в мае 2003 года. Задействована одна карта на 514933 м3. На сегодняшний момент эта карта на 80-90 % заполнена и в ней размещено 431656 м3 отходов ТБО.  В г.Жанаозен имеется свалка для захоронения твердо-бытовых отходов и отходов производства предприятий, расположенных в городе. За 9 месяцев 2005 года на этот полигон вывезено 7000 тонн ТБО и 620 тонн отходов 3,4 класса опасности. Свалка не соответствует санитарным-эпидемиологическим и экологическим требованиям охраны окружающей среды. По г.Жанаозен требуется разработка проекта свалки ТБО и строительство этой свалки, отвечающего современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям.

Сегодняшнее состояние существующих полигонов ТБО г.Актау и г.Жанаозен приводит к неприятным запахам, служит источником очагов самовозгорания, отравлению почв, приземного воздуха, поверхностных и подземных вод, развеиванию ветром легких фракций мусора, риску возникновения эпидемических заболеваний (мусор на свалке привлекателен для животных и птиц).  На основании этого по существующим свалкам ТБО не выполняются мероприятия по рекомендациям парламентских слушаний «Отходы производства и потребления: проблемы и пути их решения», которые вошли в «Проект комплексной региональной экологической программы Мангистауской области на 2005-2007гг.».

На объектах коммунального хозяйства происходят нарушения в части несвоевременного оформления разрешительных документов на загрязнение окружающей среды, сжигания и самовозгорание твердо-бытовых и производственных отходов.

В Мангистауской области функционирует  городское очистное сооружение города Актау ГКП «ТВС и В», которое занимается услугами водоснабжения и водоотведения, очистки хоз-фекальных стоков, образующихся от города, близлежащих населенных пунктов и предприятий. Часть очищенной и неочищенной сточной воды сбрасывается для поддержания уровня водной фазы на хвостохранилище «Кошкар-Ата».

К данной отрасли относятся такие нарушения, как:  неэффективность  очистных сооружений, превышение предельно-допустимых концентраций и установленных предельно-допустимых сбросов, нерегулярное ведение аналитического контроля на очистных сооружениях, ненадлежащее функционирование очистных сооружений, полей – фильтрации, испарений, непостоянное ведение мониторинга за состоянием грунтовых вод, не проведение мониторинга  за состоянием грунтовых вод.

Строительство.

На предприятиях  промышленности строительных материалов  основными нарушениями являются такие нарушения, как:

- низкая эффективность газоочистных установок на АБЗ, при проведении строительно-ремонтных работ используется в качестве топлива в битумоварках дизтопливо и резинотехнические изделия с  выделением большого количество сажи, недостаточно проводятся мероприятия по пылеподавлению и т.п.

-нерациональное использование воды; отсутствие септиков и гидроизолированных выгребных ям; не ведение учета воды;  отсутствие договоров на вывоз хоз-бытовых сточных вод; несогласованность проектов с государственной  экологической экспертизой при строительстве объектов и т.д.

- отсутствие договора и разрешения на размещение строительных отходов, отсутствие договоров на вывоз строительных отходов, отсутствие учета и утилизации отходов.

Сфера торговли

В сфере торговли происходят такие нарушения, как отсутствие разрешения на  загрязнение окружающей среды, плана природоохранных мероприятий.

Морская отрасль

В сфере морской отрасли выявлены такие нарушения, как не представление статистической отчетности по форме 2ТП(воздух), отсутствие согласованного плана природоохранных мероприятий.

Затонувшие судна, в количестве 26 ед., в бухте Баутино.  Процесс негативного  воздействия на море от коррозии металлов затонувших судов, а так же остаточного количества нефтепродуктов    в настоящее время продолжается. По результатам  отобранных проб МОТУООС  выявлено превышение ПДК по железу  в 5-6 раз.  Наличие затопленных Нарушения в этой области: загрязнение сырой нефтью и сточными (нефтесодержащими и хоз-фекальными) водами акватории Каспийского моря, нерациональное использование морской воды. Наибольшую экологическую  опасность  для загрязнения  Каспийского  моря  в Мангистауской области  представляют:

- Законсервированные нефтеразведочные скважины, в количестве 23 штук, находящиеся в зоне затопления и подтопления на площадках: «Каратурын», «Комсомольская, Каражанбас. По результатам проводимых ежеквартальных осмотров территория заброшенного нефтяного амбара м/р Каражанбас в южной части -  чистая, а северная часть – замазучена. Явных признаков нефтепроявления вокруг нефтяных скважин не обнаружено. Заброшенные нефтяные скважины на м/р Комсомольская периодически затопляются  в период сгонно-нагонных явлений и оказывают негативное влияние на морскую среду.

- Суда в морской воде,  повышающие риск разлива токсичных жидких отходов бурения из барж, приходящих с морских нефтяных месторождений в порт Баутино.

- При перекачке нефти с берега на танкера возникает аварийный риск пролива нефти в акваторию моря.

- Результаты разработок  и геодезических исследований шельфа Каспийского моря могут привести к отрицательному воздействию  на морскую фауну.

Электротеплоэнергетика

К основным нарушениям  в области теплоэнергетики относятся: сжигание отходов;  отсутствие первичного учета выбросов ЗВ в атмосферу по форме ПОД-1,2; порывы трубопроводов при транспортировке воды; превышение установленных лимитов при заборе морской воды; отсутствие графиков и не постоянное проведение аналитического контроля при очистке хоз-фекальных сточных вод и при сбросе нормативно-чистых  вод в море.  Также отсутствие заключения государственной экологической экспертизы на проект строительства установки по переработке натрия, на проводимые работы по очистке, дренированию и хранению натрия; отсутствие разрешения компетентных органов на размещение радиоактивных отходов.

Автотранспортная отрасль

В сфере автотранспортной отрасли основными нарушениями являются:

- превышение норм содержания дымности и токсичности выхлопных газов, не регулярное проведение инструментального контроля выхлопных газов автотранспорта, отсутствие либо не прошедшее государственную поверку приборы контроля и т.п.;

- не проведение государственной экологической экспертизы при строительстве и запуске автомоек, розливы сточных вод (от умывальников, душевых) на рельеф местности, отсутствие учета водопотребления и водоотведения;

- загрязнение и порча земли утечками ГСМ  при  ремонте автотранспорта.

Связь

Нарушения: сжигание отходов, не полное выполнение плана природоохранных мероприятий.

Прочие отрасли экономики

В прочих отраслях экономики в основном наблюдаются такие нарушения, как отсутствие разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, плана природоохранных мероприятий, не представление статистической отчетности по форме 2ТП(воздух), сжигание и самовозгорание твердо-бытовых и производственных отходов, отсутствие первичного учета выбросов ЗВ в атмосферу по форме ПОД-1,2, а также сброс сточных вод  на рельеф местности, отсутствие учета водопотребления и водоотведения по установленным формам ПОД -11,12, не заключение договоров на потребление воды (питьевого и технического качества) и вывоз сточных вод,  наличие амбаров для воды с химическими реагентами.

По области сложилась  обстановка по дезактивации радиоактивно-загрязненных площадей вследствие неудовлетворительных условий хранения оборудования, его частей и металлолома, загрязненных радиоактивными веществами на площадках промышленных предприятий, в основном, бывшего ХГМЗ Прикаспийского горно - металлургического комбината (ПГМК), после прекращения его основной производственной деятельности. Из-за отсутствия контроля за сохранностью вышесказанного радиоактивного металлолома и оборудования и радиоактивных отходов, находящихся на территории хвостохранилища «Кошкар-Ата», радиоактивный металлолом расхищается отдельными гражданами с целью сдачи его в приемные пункты. В результате образовываются земельные участки, загрязненные радиоактивными веществами вследствие контакта и попыток очистки находящегося на этих участках оборудования, имеющего радиоактивное загрязнение.

При установлении факта радиационного загрязнения металлолома на приемных пунктах, данные радиоактивные материалы не учитываются, не передаются на хранение специализированным организациям, что определено законами и требованиями нормативных документов в области радиационной безопасности, действующими в РК, а попросту выбрасываются за пределы организации без информирования Государственных контролирующих органов. Таким путем были образованы уже известные участки радиоактивного загрязнения в районе ОАО «Мангистауэнергомунай», поселков Кызыл-Тюбе, Даулет и других местах, общей площадью десятки гектар, а также выявлены новые участки радиоактивного загрязнения территории г.Актау.

2.2. Степень влияния крупных предприятий отрасли на состояние окружающей среды.

Ф.К. «Майерск Ойл Казахстан Гмбх» занимается добычей нефти и газа. В результате эксплуатации скважин на месторождении Дунга и при работе цеха подготовки нефти и газа образовано в 2004 году 184 тонн отходов 3 класса опасности – замазученного грунта и 1732 тонн отходов бурения 4 класса опасности. Замазученный грунт вывезен на промсвалку г.Актау ТОО «УПП», отходы бурения захоронены на собственном полигоне. Порывов выкидных линий скважин и коллекторов в 2004 году не было, выкидные линии нефтедобывающих скважин оснащены электрическим подогревом вдоль всей протяженности трубопровода. Отсутствует свой полигон для захоронения токсичных отходов 3 класса опасности. Периодически производится мониторинг состояния загрязнения земли на м/р Дунга.

Предприятие проводит  мониторинг состояния водных ресурсов на месторождении Дунга, включающий в себя:

- контроль объема водопотребления и водоотведения;

- контроль за качеством сточных вод;

- контроль за состоянием грунтовых вод.

Сточные воды вышеуказанного предприятия представляют собой 2 вида: производственный и хозяйственно-бытовой.

Производственные сточные воды образуются в процессе разделения газо-жидкостной смеси. Сточные воды (пластовая) после отстоя и очистки от нефти самотеком сливаются  в пруд-испаритель.  Пруд-испаритель представляет собой искусственный водоем с гидроизолированным дном (полиэтиленовая пленка) в виде 1 карты площадью 400 м2, предназначенным для приема пластовой воды.

Хозяйственно-бытовые сточные воды от столовой,  душевых, санузлов, административно-бытового комплекса, операторской, химической лабораторной и пожарного депо по совместной канализационной сети поступают на установку биологической очистки «Био Эйкос». В дальнейшем стоки сбрасываются      в хвостохранилище Кошкар-Ата. Фекальные сточные воды  после очистки на активном иле, фильтровании и стерилизации сбрасываются самотеком в 30 м3 подземную металлическую емкость с последующим  вывозом на очистные сооружения КОС – 1  г. Актау. Производительность установки     «Био Эйкос» составляет 5 м3/сут.,  эффективностью  очистки  94%. Объем сбросов за 1 кв. 2005г. составил -0,135 тонн.

Ф.К. «Бузачи Оперейшинг» занимается добычей нефти и газа. В результате эксплуатации скважин на месторождении Северные Бузачи и на пунктах сбора и перекачки нефти образовано в 2004 году 41,2 тонн отходов 3 класса опасности  (замазученного грунта и нефтешлама) и 1700 тонн отходов 4 класса опасности (зола 13 тонн, металлолом 49,7 тонн, отходы бурения 1272,3 тонн, пластовый песок 365,3 тонн). Из них за 2004 год утилизировано 467 тонн отходов замазученного грунта и пластового песка при строительстве внутрипромысловых дорог. Имеется свой полигон для размещения отходов 3 и 4 класса опасности, на котором происходит утилизация этих отходов путем смешивания с чистым грунтом с дальнейшим применением этого строительного материала для отсыпки новых площадок и дорог и при строительстве новых нефтяных скважин. Порывов в 2004 году не было, осевой нефтесборный коллектор от м/р Северные Бузачи до м/р Арман построен из стеклофебропластиковой трубы. Твердо-бытовые отходы сжигаются в специализированной печи, зола вывозится на захоронение на промсвалку г.Актау ТОО «УПП».  На месторождении осуществляется сжигание попутного газа на факеле без разрешения. За 2 квартал 2005года было сожжено 8,414млн.м3газа, тем самым нанесен ущерб в размере 6675,199тыс.тенге. В 1квартале 2005г. Предприятие не получило разрешение на природопользование от центрального органа охраны окружающей среды, тем самым ущерб составил 12919,006тыс. тенге, взыскан. По итогам работы предприятия за 3квартал будет подсчитан размер ущерба от сжигания газа на факеле и предъявлен в течении 4квартала текущего года.

На промысле в районе бурения скважин и на технологических площадках ЦНС, ЗУ, ДНС, ППН образуются следующие виды стоков:

- бытовые;

- производственные;

- дождевые, загрязненные нефтепродуктами;

- отработанные буровые растворы (ОБР)и буровые сточные воды (БСВ)

Бытовые сточные воды собираются в септик и автомашиной вывозятся на очистные сооружения марки «Модульная  система DC16» производительностью 125м3/сутки и эффективностью 95%. Согласно разрешению Департамента государственного санитарно–эпидемиологического надзора № 124 стоки после биологической очистки используются  в летний период для полива древесных - кустарниковых насаждений, орошение при пылеподавлений внутрипромысловых дорог. А в остальное время стоки вывозятся в п. Каламкас  на местные очистные сооружения.  Отработанные буровые растворы, и производственные сточные воды транспортируются на площадку хранения и переработки отходов бурения. Дождевые, загрязненные нефтепродуктами сточные воды вывозятся на НПС месторождения Арман для очистки и дальнейшего использования в системе заводнения.

ТОО «Бургылау» занимается бурением нефтяных, газовых и нагнетательных скажин П.Ф. «Узеньмунайгаз» АО Р.Д. «Казмунайгаз». За 2004 год пробурена 71 скважина и произведена зарезка 2-го ствола 32-х скважин.   В результате проведенных работ образовано 7573 тонн отходов бурения, которые захоронены в шламовых амбарах м/р Узень, что не соответствует единым правилам разработки нефтяных и газовых промыслов Республики Казахстан. Отходы 3 класса опасности в количестве 13 тонн  вывезены на полигон промотходов г. Жанаозен. В результате внеплановых объемов работ за 2004г.- 6 скв.бурения, 32 скв.-зарезка 2-го ствола, был нанесен экологический ущерб в размере 1665450 тенге, взыскан.

ЗАО «Каракудукмунай» занимается добычей нефти и газа на м/р Каракудук. В результате эксплуатации и бурения новых скважин в количестве 16 эксплуатационных и 3 водозаборных скважин на месторождении Каракудук образовано в 2004 году 14545 тонн отходов 4 класса опасности (нефтешлам 10 тонн, отработанные автошины 5 тонн, замазученный грунт 110 тонн, отходы бурения 14370 тонн, металлолом 42 тонн, использованная тара 8 тонн). Из них за 2004 год утилизировано 72 тонны отходов замазученного грунта для строительства внутрипромысловых дорог. Хотя на балансе компании имеется вновь введенный полигон для размещения и захоронения ТБО и промотходов 3 и 4 класса опасности, в том числе для размещения и захоронения отходов бурения - захоронение отходов бурения при строительстве новых скважин производится до сегодняшнего дня в шламовых амбарах м/р Каракудук, что не соответствует единым правилам разработки нефтяных и газовых промыслов Республики Казахстан. В результате сжигания попутного газа на факеле без разрешения за 5 месяцев 2005г. в объеме 13,192млн.м3, был подсчитан экологический ущерб в размере 10954,082тыс.тенге, взыскан. По итогам работы предприятия за 3квартал будет подсчитан размер ущерба от сжигания газа на факеле и предъявлен в течении 4квартала текущего года.

Производственные сточные воды на месторождении  образуются в результате  отделения   пластовых вод от нефти, при зачистке  и промывке различного оборудования,  отведения поверхностного стока  с технологических площадок, обессоливания нефти. Производственные сточные воды накапливаются  в канализационных колодцах и дренажных емкостях с последующей откачкой на ЦУПН  в резервуар РВС -2000  и далее на БКНС для использования  в системе ППД (закачка сточной воды в пластовый горизонт).

Источниками хоз-бытовых вод являются: общежития, столовая, прачечная, медпункт, вахтовый поселок. Отведение хоз-бытовых сточных вод осуществляется по самотечной системе канализации до КНС и далее на очистные сооружения фирмы «Эйкос».После биологической очистки очищенные воды сбрасываются в гидроизолированный пруд-накопитель. Эффективность очистных сооружений больше 95%, производительность – 60 м3/сут. Объем сбросов за 1квартал 2005г. составил – 0,27175 тонн.

ПУ «Каламкасмунайгаз» АО «Мангистаумунайгаз» занимается добычей нефти и газа на месторождении Каламкас. В результате эксплуатации скважин и оборудования на месторождении Каламкас в 2004 году образовано 2455,519 тонн отходов 4 класса опасности (замазученный грунт, нефтешлам, металлический лом, строительные отходы). На месторождении Каламкас размещены полигоны для размещения отходов производства и потребления в составе:

- полигоны для складирования замазученного грунта, полигон № 1 заполнен на 95% своего объема;

- полигон для складирования нефтешламов, который заполнен на ¾ своего объема;

- полигон для складирования РАО, которому требуется расширение;

- полигон для размещения отходов ТБО.

За 8 месяцев 2005 года произошло 109 порывов выкидных линий скважин и коллекторов, в результате чего на землю сброшено 47,889 тонн сырой нефти общей обводненностью 80%. За аналогичный период 2004 года произошло 120 порывов выкидных линий скважин и коллекторов, в результате чего на землю сброшено 51,093 тонн сырой нефти. Сокращение количества порывов связано с заменой корродированных металлических труб на стеклопластиковые. За 9 месяцев по месторождению Каламкас произведена замена 78,586 км выкидных линий скважин и коллекторов, водоводов и газовых линий. Из них нефтяных 15,877 км, в том числе из стеклопластиковых труб 11,856 км; водяных 61,392 км, в том числе из стеклопластиковых труб 54,427 км; газовых 1,317 км.

За 9 месяцев 2005 года образовано и вывезено на полигоны 1660,3 тонн токсичных отходов производства.

При эксплуатации м/р Каламкас образуются производственные и хоз –фекальные сточные воды. Производственные сточные воды образуются в результате отделения   пластовых вод от нефти, при зачистке  и промывке различных оборудований,  отведения поверхностного стока  с технологических площадок, обессоливания нефти. Производственные стоки после подаются на ЦППД для закачки в пласт. Хоз- фекальные сточные воды отводятся на очистные сооружения УАСО АО «ММГ» для дальнейшей биологической  очистки.

ПФ «Озенмунайгаз» АО РД «Казмунайгаз» занимается добычей нефти и газа на месторождении Узень. В состав ПФ «Озенмунайгаз» входят следующие основные подразделения: НГДУ-1, НГДУ-2, НГДУ-3, ОЭПУ, УПНиПО, УДТГ, УПГ. В период с 2001 года по 2004 год и 9 месяцев 2005 года ПФ «Озенмунайгаз» проведена определенная работа по очистке территории месторождения от замазученности. В процессе проведенных работ ликвидировано 99 аварийных амбаров и 36 технологических амбаров с нефтью. Вместо амбаров на ГУ установлены дренажные металлические емкости, очищено 63,3 га замазученных территорий.

В результате чего количество нефтяных амбаров уменьшилось с 141 до 11 амбаров. Площадь замазученности с 168,3 га до 108,8212 га, количество нефти в оставшихся амбарах уменьшилось с 218507 тонн до 89285,8 тонн. Нефть при ликвидации амбаров переработана и утилизирована на установках трудноразрушаемой нефти. В настоящее время действуют 8 таких установок.

Площадь замазученности месторождения производственного филиала также уменьшилась из-за сокращения количества порывов выкидных линий скважин, осевых и сточных коллекторов. В 2002 году количество порывов по сравнению с 2001 годом сократилось на 95. В 2003 году по сравнению с 2002 годом на 135, в 2004 году по сравнению с 2003 годом количество порывов увеличилось на 18, за 8 месяцев 2005 года количество порывов выкидных линий скважин и газовых коллекторов составило 3. За три года заменено 1139,3 км нефтепроводов, начато внедрение стеклопластиковых труб – с начала 2005 года проложено 25,990 км стеклопластиковых труб.

На территории месторождения Узень имеются полигоны и накопители, предназначенные для захоронения отходов производства. На полигонах временного хранения токсичных промышленных отходов на ГУ-16,38,57 на 01.01.2005г. размещено 85788 тонн токсичных отходов (замазученный грунт, асфальтосмолопарафиновые отложения, нефтешлам). В 2 технологических амбарах размещено 68473 тонн нефти. В 12 могильниках (ГУ-88,4,3,16,74,2,121,34,31,38,41,46) размещено 132586 тонн токсичных отходов.

Предприятием образуется два вида стоков: производственные и бытовые сточных воды. Производственные стоки,  образующие в процессе добычи нефти после очистки закачиваются нефтеносный горизонт для поддержания пластового давления, а бытовые стоки сдаются  на очистные сооружения города Жана-Озен согласно  договору с ГКП «Озеинвест».

ТОО «МАЭК-Казатомпром» предназначен для выработки электроэнергии, тепла и снабжения населения города Актау питьевой и технической водой.  Предприятие расположено в промышленной зоне г.Актау и размещено на 5-ти основных площадках. На 1-й площадке в 2,5 км от города расположены: ТЭЦ-1, испарительные установки ОПИУ и ПИУ. На 2-й площадке в 8-ми км от города расположены: реакторный завод БН-350, тепловая часть Мангистауской электростанции, завод приготовления дистиллята, база оборудования. На 3-й площадке в 10 км от города расположены: блочная часть Мангистауской электростанции, ремонтно-строительный цех, масло-мазутное хозяйство. На 4-ой площадке расположены: центральные узлы водоснабжения ЦУВС-1, ЦУВС-2, ЦУВС-3 и станция приготовления воды СППВ-35,40. На 5-й площадке в 60 км от города  находится месторождение слабоминерализованной воды «Куюлус», на котором функционируют 50скважин для откачки минеральной воды в целях использования для нужд водопользования и 38 наблюдательных скважин, используемых для наблюдения за изменением состава вод эксплуатационных горизонтов.

В результате производственной деятельности образуются следующие отходы: промывные растворы от кислотных промывок ДОУ, строительные отходы, замасленные воды после мойки деталей и агрегатов автотранспорта, замазученный грунт и промасленная ветошь, твердые и жидкие радиоактивные отходы и вторичная металлическая ртуть. Твердые отходы производства по договору с ТОО «УПП» вывозится на промышленную свалку города Актау, отходы потребления по договору с ГКП «Коктем» на свалку ТБО. За 2004 год образовано 1909,8 тонн отходов производства, из них токсичных (3,4 класса опасности) 1651,7 тонн. Кроме того, образовано 10257 шт. отработанных ртутьсодержащих ламп, получили от других организаций 32800 штук, утилизировано (демеркуризировано) 46089 штук.  Особенно вредное воздействие на окружающую среду оказывают отходы ртути, содержащиеся в отработанных люминесцентных лампах дневного освещения. Эта проблема была решена комбинатом в 2001 году путем приобретения термодемеркуризационной установки УРЛ-2М. Вторичная металлическая ртуть с примесями люминофора хранится в стальном контейнере с плотно закрывающейся крышкой в специальном сейфе. С момента эксплуатации термодемеркуризационной установки утилизировано 116326 штук отработанных ртутьсодержащих ламп, на 01.01.05г. на территории комбината размещено 12,184 кг вторичной металлической ртути.

Источником водоснабжения и приемником сточных вод предприятия является Каспийское море. Согласно «Правилам охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами», Каспийское море относится к рыбохозяйственным водоемам 1 категории и поэтому контролю за сбросом сточных вод придается особое значение.

Особенностями водопотребления  предприятия являются:

- использование забираемой морской воды для охлаждения теплоэнергетического оборудования и передачи ее другим потребителям;

- переход забираемой морской и артезианской воды  в продукцию предприятия в виде хозяйственно – питьевой воды, дистиллята, горячей воды теплосети;

- потребление всеми подразделениями воды, произведенной на предприятий.

Водопотребление Комбината состоит из 2 –х заборов  морской воды и водозабора подземной воды. Морская вода используется для охлаждения теплоэнергетического оборудования (конденсаторов, турбин, газоохладителей, генераторов и др.) комбината, а также для приготовления дистиллята.

- Сточные воды, образующиеся на предприятии, отводятся   Каспийское море по 2-м сбросным каналам: канал № 1 открытого типа выходит непосредственно в Каспийское море; канал №2 – в естественный пруд-усреднитель-шор-Караколь, соединенный с Каспийским морем  сбросным каналом №3.  Воды, отводимые с предприятия в Каспийское море, относятся к категории  нормативно- чистых вод. Сбрасываемый поток формируется из вод, используемой для охлаждения теплосилового оборудования ТЭЦ 1, ТЭЦ 2, ТЭС и упаренных рассолов опреснительных установок завода по приготовлению дистиллята. Контроль сточных вод предприятия, отводимых  в Каспийское море, осуществляется  в соответствии с планом-графиком контроля забираемых ресурсов и сточных вод из предприятия за соблюдением нормативов ПДС, который согласован с МОТУООС.  Контроль за качеством сточных вод. поступающих в Каспийское море, выполняется лабораторией службы, химического, экологического и радиационного контроля ТОО «МАЭК –Казатомпром», имеющей аттестационное свидетельство Состав и свойство сточных вод  соответствует нормам ПДС.

- Образующиеся на предприятии хоз-фекальные сточные  воды перекачиваются на городские очистные сооружения по канализационной системе, а остальная часть хоз-фекальных сточных вод  (частично от ТЭЦ 2 и ЗПД и ПТВС) поступает  на очистные сооружения БН-350 и после механической очистки и хлорирования сбрасываются  в Караколь-шор.

Шор-Караколь представляет собой естественную впадину, заполненную  сбросными нормативно- чистыми водами вдоль берега моря шириной 1-3 км. Своим  образованием она обязана падениям уровня моря. Дно шора сложено трещиноватыми известняками. Из-за такого строения в нем  наблюдаются очень  низкие скорости течения. Для улучшения условий усреднения и охлаждения вод  в шоре построены дамбы.

ТОО СП «Казполмунай» занимается добычей нефти и газа на м/р Боранколь. За 1 п/г 2005 г. объем добычи нефти и конденсата составил 150887,8 тонн. Добыча газа составила 41247632 м3.Эксплуатационный фонд скважин на 01.08.05г. составляет 46 скв., из них действующих 33 скв, в том числе нефтяных 30, газовых 2, нагнетательных 1. С начала года на м/р Боранколь пробурено 6 скв. Отходы бурения размещаются в шламовых амбарах с применением полиэтиленовой пленки в качестве гидроизоляции. За 1 п/г. 2005 г. образовано 9,7 тонн замазученного грунта, 5,2 тонн металлолома, 3,55 тонн ТБО.

На м/р  Боранколь образуется два вида сточных вод: производственная и хоз-бытовая вода.

Производственная стоки загрязненные нефтепродуктами после очистки закачиваются в пласт, а хоз-бытовые с вахтовых городков поступают в гидроизолированный септик с 2 отсека для отстоя жидких стоков и один для накопления твердых отходов. По мере накопления сточные воды вывозятся на очистные сооружения.

ТОО «Толкыннефтегаз» занимается добычей нефти, газового конденсата, природного и попутного газа на м/р Толкын и Табыл. Эксплуатационный фонд скважин составляет 14 шт, действующих 8скв., из них газоконденсатных 7шт, нефтяных 1. За 1 п/г 05г. добыто нефти 2340,1 тонн, газового конденсата 225399,5 тонн, попутного газа 3294715 м3, природного газа 570226646 м3. С 10.05.05г. начато использование отходов бурения для устройства основания внутрипромысловых дорог. На строительство дорог использовано 2654 тонн отходов бурения.

На м/р  Толкын  образуется два вида сточных вод: производственная и хоз-бытовая вода. Производственная стоки загрязненные нефтепродуктами после очистки закачиваются в пласт. Хоз-бытовые сточные воды от вахтового городка сдаются по договору на очистные сооружения ГКП «Бейнеу-Жылу»

АО «Каражанбасмунай»  занимается добычей нефти и газа на месторождении Каражанбас. Состояние фонда скважин на 01.09.2005г. следующее: добывающий фонд скважин составляет 1344 ед., из них действующих 1009 скважин, в бездействии 310 скв., в освоении 25 скв. Нагнетательный фонд составляет 442 скв, из них действующих 165 скв, бездействующих 243 скв., в освоении 34 скв., ликвидировано 43 скв. На 01.08.2005г. добыча нефти составила 1321,675 тыс.тонн (за 7 месяцев 2005 г.); добыча газа – 10573,400 тыс. м3. Образовано и вывезено отходов 4 класса опасности (замазученный грунт и нефтешлам) 1987,11 тонн. За 1 п/г 2005 года вывезено металлолома 3308 тонн, сдано на переработку в ТОО «МАЭК-Казатомпром» 1340 шт.отработанных ртутных ламп. С территории УМТС м/р Каражанбас было вывезено на полигон УПП 144 тонн не пригодных хим.реагентов. Из полигона на м/р Каражанбас вывезено на полигона УПП 13598,22 тонн буровых отходов. На 01.08.05г. на полигоне для пром.отходов образовалось 54678,75 тонн ТБО, 1129,08 тонн.

В процессе производственной и хозбытовой деятельности на промплощадках месторождения формируется сточные воды. Отведения производственных и хозбытовых сточных вод осуществляются по раздельным системам канализации в связи с тем, что производственные воды загрязнены нефтепродуктами.

- Все производственные сточные воды после отстаивания сбрасываются в подземные горизонты. Из них около 40% закачиваются в нефтяные пласты для поддержания пластового давления, оставшаяся вода утилизируется в водопоглощающих скважинах.

- Хозяйственно-бытовые сточные воды, образовавшиеся в процессе бытовой деятельности, проходят очистку на сооружениях полной биологической очистки при помощи микроорганизмов активного ила, комплекс предназначен для очистки только хозбытовых сточных вод, с последующим их отведением на поля фильтрации.

Компания «Аджип ККО»  осуществляет на территории Мангистауской области нефтяные морские операции в северной части Каспийского моря. На территории Мангистауской области размещены следующие объекты Аджип ККО: база поддержки морских операций в пос.Баутино и полигон для захоронения и размещения отходов производства: очищенного солевого бурового шлама, очищенного БШМО, очищенного БШВО, нефтесодержащих сточных вод, не переработанного несолевого шлама. На базе за период с 26.09.03г. пущены дополнительно в эксплуатацию следующие объекты: завод по очистке загрязненных грунтовых вод от нефтепродуктов и тяжелых металлов, склад бригады реагирования на пролив нефти, склады для хранения ядохимикатов (метанол, формалин, формальдегид), аммиака, перекиси водорода, краски и растворителей. На 08.08.05г. на базе Аджип ККО в шламоприемниках размещено 4240 м3 не переработанного солевого шлама.

Предприятием образуется два вида стоков техническая вода и хоз-бытовая     сточная вода. Хоз-бытовая сточная вода вывозится на КОС поселка Баутино, а техническая сточная (производственно-дождевые, обмывочные воды на буровой и ливнева -производственные с судов обслуживания) вода отправляется на базу Баутино для приготовления бурового растворов.

ПУ «Жетыбаймунайгаз» АО «Мангистаумунайгаз» занимается добычей нефти и газа на месторождениях Юж.Жетыбай, Вост.Жетыбай, Атамбай, Ащиагар, Оймаша, Алатюбе, Сев.Аккар, Придорожный, Айрантакыр, Сев.Карагие, Бектурлы, Бурмаша, Асар. Добыча нефти на 1 кв.2005г. составила 24,320 тыс.тонн, добыча газа составила 49,23 млн. м3. По ПУ «ЖМГ» за 8 мес.2005г. ликвидировано амбаров 68 шт, очищено замазученных территорий 3,64 га, откачено нефти с амбаров 19449,7 тонн. На месторождении осуществляется сжигание газа без разрешения, за 2 квартал 2005г. объем сожженного газа составил 0,02млн.м3, нанесенный ущерб составил 1008,889тыс.тенге, взыскан. Ущерб за сжигание газа на факеле за последующие периоды будет представлен в отчете за 4квартал 2005г.

2.3. Выявленные экологические правонарушения за 9месяцев 2005 года в разрезе крупных предприятий отрасли по сферам и принятые по всем правонарушениям меры инспекторского реагирования и правоприменения.

В ходе проверки ТОО «Каракудукмунай» были выявлены такие нарушения, как: при бурении скв.№ 149 (бурение ведет «Краковнефтегаз») и капремонте скв.№ 112 (ремонт ведет компания «Нейборс Дриллинг») допущен сброс хозфекальных сточных вод от рабочих вагончиков в выгребные земляные ямы, на м/р Каракудук отсутствует приборный учет использования газа при сжигании на печах и сжигаемого газа на факелах, выявлена порча и загрязнение земли при КРС скв.№ 112 утечками масла из под дизеля подъемника «Купер» и розливом ГСМ около емкости с дизтопливом, на полигоне для захоронения отходов бурения, замазученного грунта, нефтешлама и ТБО выявлено нарушение правил размещения отходов производства и потребления в карте для размещения ТБО, выявлено размещение отходов производства (металлической стружки и отработанных автошин), нарушена упаковка 27 мешков хим.реагентов и размещение 100 мешков и 50 кг сульфата натрия хранятся под открытым небом, на скв.№ 137 после бурения не проведена в полном объеме чистка, рекультивация прилегающей территории и засыпка шламового амбара, на участке мойки НКТ площадка для складирования труб и штанг не гидроизолирована, а сами трубы лежат на земле, по офису не заведен журнал приема отходов на полигон для захороненения отходов бурения и ТБО на м/р Каракудук, приказом не назначено ответственное лицо за эксплуатацию полигона для захоронения отходов бурения и ТБО, участок для мойки НКТ и штанг построен без проектно-сметной документации и не проведена гос.экологическая экспертиза. В результате сжигания попутного газа на факеле без разрешения за 5 месяцев 2005г. в объеме 13,192млн.м3, был подсчитан экологический ущерб в размере 10954,082тыс.тенге, взыскан, а также наложен адм.штраф на сумму 97100т.

За выявленные нарушения в количестве 10 штук, выдано 13 предписаний, наложено 7 административных штрафа на юридическое и должностное лицо общей суммой 402965 тенге.  В том числе:

По охране земель и утилизации отходов выявлено 6 нарушений, выдано 9 предписаний, наложено 3 адм.штрафа на общую сумму 48550 тенге.

По охране атмосферного воздуха выявлено 2 нарушения, выдано 2 предписания, наложен 2 адм.штраф на юридическое лицо на сумму 242750 тенге.

По охране водных ресурсов выявлено 2 нарушения, выдано 2 предписания, наложено 2 адм.штрафа на юридическое и должностное лицо общей суммой 111665 тенге.

В ходе проверки ТОО «Бургылау» были выявлены такие нарушения   как:  в экопаспорте предприятия и в разрешение на природопользование за № 019143 серия R-11 от 17.03.2004г. не отражены отходы цемента при проведении цементажа обсадных колонн при бурении, отходы металлолома, отработанные автошины и отработанные масла, согласно стат.отчетности по Ф-3 (токсичные отходы) за 2004 год образовано 230 тонн сверхлимитных отходов бурения, при бурении скв.№ 388 ГУ-11 около будки привентора и около устья скважины под цепным редуктором допущено загрязнение земли проливом диз.масла, общая площадь загрязнения земли составила 4 м2, толщина пролитого масла 1 мм, около ремонтного цеха БПО в контейнере для складирования металлической стружки выявлено смешанное складирование ТБО с отходами металлолома, учет отходов производства и потребления по цехам ведется не по установленной МОТУООС форме, при бурении скважины № 4404 ГУ-110 допущен сброс сточных вод от вагончика столовой на рельеф местности, с начала 2005 года приобретены и задействованы 2 шт. буровых станков НБУ-125, не вошедшие в проект нормативов ПДВ на 2005 год (заключение № 55 от 20.12.2004г.), согласно плана работ предприятия в 2005 году планируется бурение 80 скважин, зарезка 2-го ствола 35 скв. при заложенных ПДВ всего 75 скважин бурения, не выполнены мероприятия по пункту 12 Плана природоохранных мероприятий на 2004 год – не приобретены дымомер и газоанализатор для измерения токсичности и дымности выхлопных газов автотранспорта, не производятся замеры автотранспорта, отсутствует учет расхода газа на печи подогрева воды на ЦППЖ , выявлено сжигание твердо-бытовых отходов на базе отдыха ТОО «Бургылау», за 2004 год выполнены внеплановые объемы работ 6 скв.бурения, 32 скв.-зарезка 2-го ствола, расчет платы за выбросы ЗВ в атмосферу, которые согласованы с МОТУООС для добровольного взыскания ущерба в размере 1665450 тенге.

За выявленные нарушения в количестве 10 шт. выдано 13 предписаний, наложено 4 административных штрафа на общую сумму 35 927 тенге, предъявлены 2 претензии на общую сумму  3 119 050 тенге за сверхнормативный выброс ЗВ в атмосферу в ходе проверки и за сверхнормативное размещение отходов бурения согласно стат.отчета по Ф-3 (токс.отходы) за 2004 год.  В том числе:

По охране земель и утилизации отходов выявлены 5 нарушений, выдано 8 предписаний, наложено 2 адм.штрафа на общую сумму 21362 тенге. Предъявлена 1 претензия за сверхнормативное размещение отходов бурения на сумму 1453600 тенге.

По охране атмосферного воздуха выявлены 5 нарушения, выдано 5 предписания, наложен 2 адм.штрафа на сумму 13594 тенге, предъявлена 1 претензия за сверхнормативный выброс ЗВ в атмосферу на сумму 1665450 тенге.

По охране водных ресурсов выявлено  1 нарушение, выдано 1 предписание, наложен 1 адм.штраф на сумму на сумму 6797 тенге.

В ходе проверки ТОО «Узень-Транс» были выявлены такие нарушения, как: не соблюдаются санитарно-эпидемиологические и экологические требования при эксплуатации свалки ТБО: свалка полностью по периметру не ограждена, не проводится мониторинг состояния окружающей среды в районе свалки, на момент проверки свалка дымила в одной точке, отходы не утрамбовываются и не гидроизолируются, учет водопотребления ведется, но не установленной форме ПОД-11.

Общее количество выявленных нарушений составило 3 шт., выданных предписаний – 3шт., наложен 1 адм.штраф на юридическое лицо в размере 48550 тенге за нарушение санитарно-эпидемиологических и экологических требований по ООС.  В том числе:

По охране земель и утилизации отходов выявлено 1 нарушение, выдано 1 предписание, наложен 1 адм.штраф на юридическое лицо в размере 48550 тенге.

По охране атмосферного воздуха выявлено 1 нарушение, выдано 1 предписание.

По охране водных ресурсов выявлено 1 нарушение, выдано 1 предписание.

Проверка «Аджип ККО» (целевая, совместно с представителями ДКНБ) выявила такие нарушения, как:

По охране земель и утилизации отходов на территории базы и на полигоне Аджип ККО размещено большое количество не переработанных отходов бурения, в шламонакопителях на территории базы размещено 3554 м3 или 6397 тонн не переработанных  отходов бурения, в лагуне № 3А полигона Аджип ККО размещено 1214 м3 или 2185 тонн не переработанных отходов бурения.

На выявленные нарушения в кол-ве 1 шт. выдано 3 предписания.

Проверка Ф.К. в РК «Боскалис-Архиродон В.О.Ф.» (целевая, совместно с представителями ДКНБ)   выявила такие нарушения как: на площадке складирования материалов БПО допущено загрязнение и порча земли утечками и проливами ГСМ при хранении отработанного масла и использованной тары из под ГСМ площадью загрязнения земли 15 м2, глубиной проникновения в грунт 5 см, согласно письма Аджип ККО за № исх.05-07-00 от 14.02.05г. в отчет по форме Ф-3 (токсичные отходы) за 2004 год были включены отходы Ф.К. «Боскалис-Архиродон» в количестве 1808,6 тонн, из них 3 класса опасности 492,4 тонн, 4 класса опасности 1316,2 тонн, а согласно информации, представленной Ф.К. «Боскалис-Архиродон» объем образования токсичных отходов составил 2047,8 тонн, из них 3 класса опасности 631,31 тонн, 4 класса опасности 1416,49 тонн, из этого следует, что объем неучтенных сверхнормативных отходов за 2004 год составил: 139,91 тонн 3 класса опасности и 100,29 тонн 4 класса опасности; согласно стат.отчетности по форме 2ТП-воздух, представленной Аджип ККО за 2004 год по Ф.К. «Боскалис-Архиродон» расход дизтоплива от 31 ед. передвижных источников составил  192,870 тонн, а согласно информации, представленной Ф.К. «Боскалис-Архиродон» расход дизтоплива от 52 ед. передвижных источников составил 1792,69 тонн, следует, что объем неучтенного сверхнормативного количества диз.топлива составил 1599,82 тонн; согласно письма Аджип ККО за № исх.05-0700 от 14.02.05г. объем водоотведения за 2004 год Ф.К. «Боскалис-Архиродон» составил 8125 м3, а согласно информации, представленной Ф.К. «Боскалис-Архиродон» объем водоотведения за 2004 год составил 12354,9 м3, отсюда следует, что объем неучтенных сверхнормативных хоз.-бытовых сточных вод составил 4229,2 м3; на момент проверки не представлены судовые журналы от плавучих средств (буксиры-5 шт.).

За выявленные нарушения в количестве 5 штук выдано 5 предписаний по устранению нарушений, наложен 1 адм.штраф на юридическое лицо на сумму 97100 тенге за загрязнение и порчу земли и предъявлены 3 претензии на общую сумму 5 928753,88 тенге. В том числе:

По охране земель и утилизации отходов выявлены 2 нарушения, выдано 2 предписания, наложен 1 адм.штраф на юридическое лицо на сумму 97100 тенге, предъявлена 1 претензия на сумму 2389655 тенге за сверхлимитное размещение отходов 3,4 класса опасности.

По охране атмосферного воздуха выявлено 1 нарушение, выдано 1 предписание. Предъявлена 1 претензия на сумму 543942,88тенге за сверхлимитный расход ГСМ.

По охране водных ресурсов выявлены 2 нарушения, выдано 2 предписания, предъявлена 1 претензия на сумму 2995156 тенге за сверхнормативный сброс хоз.бытовых сточных вод.

Проверка Ф.К. «Бузачи Оперейтинг» (по сообщению ДКНБ) выявила такие нарушения как: скв.59 со слов ликвидирована, на момент проверки вокруг устья идет газопроявление, шахта на половину заполнена водой - на водной поверхности периодически возникают воздушные пузырьки, вокруг устья выявлены следы розлива цементного раствора площадью 15 м2; скв.53 работает как нагнетательная, шахта закрыта, около устья слышен свист газа и ощущается запах газа; вокруг устья обнаружены 3 нефтяных пятна площадью 0,5 м2, глубиной проникновения в грунт 5 см, со слов менеджера пятна остались после проведения КРС; скв.644 со слов находится в консервации, шахта полностью заполнена водой и переливает, на водной поверхности интенсивно возникают воздушные пузырьки; согласно сообщения ТОО «МАИКС» (исх.№ 416 от 23.12.04г.) при бурении скв.59 на м/р Северные Бузачи произошло проявление скв. с выходом бурового раствора в объем 1,2 м3 Ф.К. «Бузачи Оперейшинг» об аварии, произошедшей 14.12.2004г. не сообщили в МОТУООС. выявила такие нарушения как: на скважинах № 632, 52, 18, 51, 41, 10, 13 идет нете-газопроявление. Шахты устья вышеперечисленных скважин  заполнены со слов  эколога смешанными (подземными и технологическими) водами, которые при визуальном осмотре загрязнены нефтепродуктами. На поверхностях имеется нефтяная пленка. Шахты устья скважин № 11,1,3,45,28,29,682,9 заполнены  технологическими водами, которые загрязнены при визуальном осмотре нефтепродуктами. На поверхности имеется нефтяная пленка.

В 1квартале 2005г. предприятие проработало без разрешения на природопользование от центрального органа охраны окружающей среды, тем самым ущерб составил 12919,006тыс. тенге, взыскан. На месторождении осуществляется сжигание попутного газа на факеле без разрешения. За 2 квартал 2005года было сожжено 8,414млн.м3газа, тем самым нанесен ущерб в размере 6675,199тыс.тенге.

За выявленные нарушения в количестве 10 штук выдано 7 предписаний, наложено 5 административных штрафа на юридические и должностное лица на общую сумму 602020 тенге. В том числе:

По охране земель и утилизации отходов выявлены 2 нарушения, выдано 3 предписания, наложен 1 адм.штраф на юридическое лицо в размере 97100 тенге.

По охране атмосферного воздуха выявлено 2 нарушения, выдано 2 предписания, наложено 2 адм.штрафа на юридическое и должностное лицо на общую сумму 213620 тенге.

По охране водных ресурсов выявлено 6 нарушений, выдано 2 предписания, наложено 2 административных штрафа на юридическое лицо на общую сумму 291300 тенге.

Проверка ГКП «Коктем» выявила такие нарушения как: территория базы автотранспортного участка не соответствует сан.-эпидемиологическим и экологическим требованиям по ООС: твердое покрытие площадки отстоя спецтехники частично нарушено, а на поверхности имеются многочисленные пятна проливов и розливов ГСМ, около смотровой ямы земля на площади 10-20 м2 пропитана утечками, проливами ГСМ, глубиной проникновения в грунт до 10 см, под автомашиной Камаз выявлен свежий розлив масла Nigrol, площадью 3 м2, толщиной 3 мм; не соблюдаются сан.-эпидемиологические и экологические требования по ООС: при эксплуатации свалки свалка полностью по периметру со стороны бывшей организации ТОО «Союз» не ограждена , прилегающая территория к карте загрязнена ТБО площадью 0,5 га, толщиной 10-20 см, не проводится мониторинг состояния окружающей среды в районе свалки, согласно договора № СО-87-05 от 01.01.05г. между ГКП «Коктем» и ТОО «ЗСПТ» на полигон вывезено 110 м3 токсичных промышленных отходов 4 класса опасности в объеме 111 м3  (тара из под хим.реагентов, бокситной смолы, отвердителя и хим.реагентов на основе метанола, обрезки стеклопластиковых труб, отходы полимеров, отходы теплоизоляции), отходы не утрамбовываются и не гидроизолируются грунтом, инертными материалами, что приводит к загрязнению прилегающей к свалке территории легкими фракциями ТБО; в разрешении на спец.природопользование № 019300 от 29.04.04г. не отражены лимиты на размещение ТБО от населения города Актау и промышленных предприятий города; возгорание отходов на территории свалки.

За выявленные нарушения в количестве 4 штук выдано 6 предписаний, наложено 3 административных штрафа на юридические и должностное лицо на общую сумму 103 897 тенге. В том числе:

По охране земель и утилизации отходов выявлены 3 нарушения, выдано 5 предписаний, наложено 2 адм.штрафа на общую сумму 55347 тенге.

По охране атмосферного воздуха выявлено 1 нарушение, выдано 1 предписание, наложен 1 адм.штраф  на юридическое лицо в размере 48550 тенге.

Проверка ПУ «Каламкасмунайгаз» АО «Мангистаумунайгаз» выявила следующие нарушения:

- по офису: в аннотационном отчете за 1 квартал 2005г. по мониторингу «Определение уровня загрязнения компонентов окружающей среды отходами производства ПУ «КМГ»» не отражен мониторинг почвы: полигон для складирования замазученного грунта, полигон по складированию нефтешламов, полигон по складированию РАО, полигон по складированию ТБО; согласно информации по выполнению мероприятий по ООС ПУ «КМГ» в 1 квартале 2005 года не приступил к выполнению следующих пунктов: по разделу «Охрана атмосферного воздуха» п.1,3,5,8; по разделу «Охрана рационального использования земельных ресурсов» п. 4,8,11,12,15; по разделу «Охрана и рациональное использование водных ресурсов» п. 4,7; по разделу «Радиационной безопасности» п.2; на м/р Каламкас отсутствует полигон для размещения отходов бурения, временно эти отходы складируются на полигоне замазученного грунта № 2; согласно отчета по выполнению комплекса работ по изучению и оценке влияния м/р Каламкас за 2000-2004 годы на подземные воды и акваторию Каспийского моря наблюдаются повышенные содержания в подземных водах практически по всем мониторинговым скважинам превышение фенола, СПАВ, ХПК, тяжелых металлов и по ряду скважин – нефтепродуктов и азота аммония. Кроме того, проведенное исследование на различных участках морской воды вдоль дамбы показали превышение содержания нефтепродуктов в морской воде.

- по ЦППН: под трубопроводами обвязки печей ПТБ 10/64 № 5,7,9 старого парка выявлено загрязнение и порча земли в результате проливов нефти при замене трубопровода выхода нефти с печи ПТБ 10/64 № 1-11. Общая площадь загрязнения земли 18 м2, глубина проникновения в грунт 2 см; площадка тарированного узла загрязнена старыми утечками нефти, площадь загрязнения земли 8 м2, глубина проникновения в грунт 0,03 см; водная поверхность напротив ПУН-2 на территории цеха и за оградой покрыта пленкой нефти площадью 100 м2, толщина пленки нефти 1 мм; на территории цеха выявлен в 2-х местах порыв водовода диаметром 500 мм на выходе с УПВ, площадь розлива пластовой воды составляет 50 м2, глубиной 3-5 см.

- по ПРЦЭО: на территории ПВХРО часть радиоактивных труб и окалины размещена на земле вне бетонированной площадки; выявлено загрязнение земли на территории склада ГСМ под задвижками емкостей с диз.топливом № 2 и 6 и около емкости с диз.маслом, площадь загрязнения земли 8 м2, глубина проникновения в грунт от 3 до 10 см; на площадке временного складирования металлического лома земля под трубами разного диаметра загрязнена нефтешламом и окалиной, площадь загрязнения земли 100 м2, толщина просыпей окалины и нефтешлама колеблется от 1 до 3 см.

- по ЦДНГ-1: за ГУ-56 выявлен свежий порыв выкидной линии скважин 2625, площадь загрязнения земли 10 м2, глубина проникновения в грунт 0,03 м, площадь жидкой фазы 2 м2, глубина пролитой нефти 1,5 см, порыв произошел 31.05.2005г; около скв. № 2678 ГУ-65 выявлен свежий аварийный амбар длиной 20 м, шириной от 1,5 до 4 м, глубина пролитой нефти от 1,5 до 10 см, амбар образован в результате нефтегазопроявления при проведении ПРС бригадой № 3 ПУ «КаламкасСервис» ТОО «ОСК»; между скв.№ 2679 и 1658 ГУ-66 выявлено загрязнение земли замазученным грунтом в объеме 8 м3 оставленного после проведения ПРС на скв.№ 2679; скв. после ПРС принята цехом в работу; на факельном амбаре ГУ-69 выявлены следы стравливания газа; на печи ПП 0,63 ГУ-66 выявлено сажевое горение; в зоне установки БГИ на ГУ-65 отсутствуют знаки радиационной опасности; не ведется учет питьевой воды косвенным методом.

- по ЦДНГ-2: вдоль главной дороги между рядами 3330 справа по направлению от БКНС-6 до БКНС-3 при демонтаже водовода на земле лежат отходы теплоизоляции (расстояние между рядами 500 м, диам.водовода 273 мм), сильно текут редуктора станков качалок на скв. № 90,1496,1509,1470,2504,2505,1480,4402; допущено стравливание газа на факельном амбаре ГУ-59; в зоне установки БГИ на ГУ-53 отсутствуют знаки радиационной опасности; не ведется учет питьевой воды косвенным методом; септик переполнен на базе ЦДНГ-2 в результате чего произошел перелив сточной воды на рельеф местности.

По результатам проверки АО «ММГ» выявлено ненадлежащее выполнение предписания Главного госинспектора РК по ООС- не представлен в установленный срок на госэкологическую экспертизу проект нормативов ПДВ ЗВ в атмосферу, пересмотренный и скорректированный с учетом исключения загрязнения от сжигания попутного газа на факелах на 2005г. по ПУ «Каламкасмунайгаз» (по ПУ «Жетыбаймунайгаз» представлен).

За выявленные нарушения в количестве 24 штук выдано 31 предписание, наложено 13 административных штрафа на должностные лица на общую сумму 119433 тенге. В том числе:

По охране земель и утилизации отходов выявлены 10 нарушений, выдано 15 предписаний, наложено 5 адм.штрафа на общую сумму 45637 тенге.

По охране атмосферного воздуха выявлено 6 нарушений, выдано 6 предписаний, наложено 2 адм.штрафа  на должностные лица в размере 19420 тенге, оформлен протокол с последующим направлением в судебные органы для вынесения постановления по делу по Ст.356 ч.3 КоАП РК.

По охране водных ресурсов выявлено 6 нарушений, выдано 7 предписаний, наложено 5 адм.штрафов на должностные лица на общую сумму 44666 тенге.

По радиационному контролю выявлено 2 нарушения, выдано 3 предписания, наложено 1 адм.штраф на сумму 9710 тенге.

Проверка ТОО «МАЭК-Казатомпром» выявила следующие нарушения:

- по ТЭЦ-2: под зданием ГРУ нарушена гидроизоляция здания подземного канала сбросного, протекающего на накопитель Шор-Караколь, идет сброс воды на рельеф местности площадью около 4-6 м2;

- по участку Куюлус: на территории участка Куюлус выявлено загрязнение земли проливами масла от трактора площадью около 3м2, глубина проникновения в грунт от 2 до 4 см.

- по ТЭС-3: на территории КТЦ выявлен факт сжигания битума в бочке; на территории масло-мазутного хозяйства в контейнере № 4 ведется смешенное складирование отходов токсичных с нетоксичными (стекловата +ТБО); не должным образом заполняется журнал учета отходов (не включены отходы промасленной ветоши, замазученного грунта, ТБО, металлолома); отсутствует график аналитического контроля после очистного сооружения;

- по БН-350: начато строительство установки по переработке натрия, по данному объекту представлен ОВОС, но отсутствует заключение гос.экол.экспертизы по самому проекту; не представлены заключения ГЭЭ на проводимые работы по очистке натрия от цезия, а также дренирования и хранения натрия; в арочном складе, размещенном на ХТРО размещены чехлы для ОТВС, согласование с МОТУООС просрочено.

- по офису: отсутствует разрешение компетентных органов на размещение радиоактивных отходов на 2003 год с момента образования ТОО «МАЭК-Казатомпром»; отсутствует разрешение компетентных органов на размещение радиоактивных отходов на 2004 год.

За выявленные нарушения в количестве 10 штук, выдано 8 предписаний, наложено 7 адм.штрафов на юридические и должностные лица на общую сумму 152447 тенге. В том числе:

По охране земель и утилизации отходов выявлено 4 нарушения, выдано 3 предписания, наложено 2 адм.штрафа на должностные лица в размере 11652 тенге.

По охране атмосферного воздуха выявлено 1 нарушение, выдано 1 предписание, наложен 1 адм.штраф на сумму 9710 тенге.

По охране водных ресурсов выявлено 2 нарушения, выдано 2 предписания, наложено 2 адм.штрафа на общую сумму 24275 тенге.

По радиационному контролю выявлено 3 нарушения, выдано 2 предписания, наложено 2 адм.штрафа на юридическое и должностное лица на общую сумму 106810 тенге.

Проверка ПФ «Озенмунайгаз» АО РД «Казмунайгаз» выявила следующие нарушения:

- по УТТ: на территории бокса участка № 1 организована мойка, не соответствующая стандартам, сброс сточных вод от мойки частично производится на рельеф местности; на территории бокса РММ установлено загрязнение земли утечками масла площадью 4 м2, глубина проникновения в грунт 3-4 см; из общего количества проверенного автотранспорта было выявлено 13 ед. с превышением норм ЗВ в выхлопных газах;

- по НГДУ-1: не сообщено об аварийном розливе сырой нефти в объеме 0,26 м3 после проведения КРС ТОО «Жондеу» около скв.№ 4180 ГУ-15 в МОТУООС; при проведении глушения скв.3312 ГУ-4 выявлены следы розлива сточной воды на рельеф местности; на территории НГДУ-1 не обустроены 814 скважин дренажными устьевыми емкостями; периодичность контроля согласно «Плана-графика контроля за соблюдением нормативов ПДВ не соответствует «Программе производственного мониторинга атмосферного воздуха».

- по УДТГ: в план природоохранных мероприятий за 2005 год не включен пункт озеленения территории;

- по НГДУ-2: возле скв.4270 при проведении КРС выявлен розлив пластовой воды на рельеф местности, при демонтаже труб произошла утечка пластовой воды, смешанная с нефтью; выявлены розливы нефти при проведении КРС возле скв.5404,скв.1364, а также не очищена территория от старых утечек водонефтяной эмульсии; уровень сточной воды на территории ЦДНГ-3 переполняет допустимый уровень гидроизоляции стенок септика, септик не имеет  покрытия.

- по НГДУ-3: на ГУ-61 под насосами откачки 9 МГР не гидроизолирована площадка, выявлен розлив ГСМ объемом 0,09 м3; на ГУ-632 возле скв.6017 выявлено загрязнение земли 6,75 м3 нефтепродуктами; на БКНС–2а выявлен сброс пластовой воды на рельеф местности при замене коллектора площадью 9*1,5м, глубиной проникновения в грунт 0,5 см; не ведется регулярно журнал первичного учета выбросов ЗВ в атмосферу от стационарных источников по форме ПОД-1.

- по УОС-2: из общего количества проверенного автотранспорта было выявлено 13 ед. с превышением норм дымности отработавших газов; на территории участка цеха (Камаз) № 4 в контейнере выявлено смешанное складирование отходов (ветошь, ТБО, замазученный грунт).

- по УОС-5: учет образования и размещения отходов производства и потребления не ведется; из общего количества проверенного автотранспорта было выявлено 9 ед. с превышением норм ЗВ в выхлопных газах.

- по УОС-1:  из общего количества проверенного автотранспорта выявлено 11 ед. с превышением норм дымности отработанных газов; на территории РММ выявлены следы розлива сточной воды на рельеф местности от мойки рук.

- по УОС-3: из общего числа проверенного автотранспорта было выявлено 9 ед. с превышением норм дымности отработанных газов автотранспорта; журнал учета отходов ведется, но не согласован с МОТУООС.

- по офису: по программе по ликвидации озера во впадине Узень на период с 2003-2010 гг. не выполнено мероприятие, заложенное на 2004 год на предмет точного определения площади озера, объемов воды, нефти и данного осадка; по той же программе не выполнен работа по разделению водонефтяного озера на 3 участка с устройством дамбы; замеры по определению уровня озера не проводятся; не проводится производственный контроль за проведением замеров за концентрациями отработанных газов автотранспорта. За отсутствие разрешения на природопользование 17филиалами ПФ «УМГ» был подсчитан ущерб за 1полугодие 2004г. в размере 25124,048тыс.тенге, взыскан через суд.

За выявленные нарушения в количестве 22 штук, выдано 25 предписаний,    наложено 15 адм.штрафов на общую сумму 124288 тенге, предъявлено 3 претензии на общую сумму 25 237 399 тенге. В том числе:

По охране земель и утилизации отходов выявлено 11 нарушений, выдано 13 предписаний, наложено 4 адм.штрафа на должностные лица в размере 33014 тенге, предъявлена 1 претензия на сумму 66014 тенге.

По охране атмосферного воздуха выявлено 7 нарушений, выдано 7 предписаний, наложено 6 адм.штрафов на общую сумму 58260 тенге, предъявлено 2 претензии на общую сумму 25171385 тенге.

По охране водных ресурсов выявлено 5 нарушений, выдано 5 предписаний, наложено 5 адм.штрафов на общую сумму 33014  тенге.

По УПГ: в стат.отчетности по Ф-3 (токсичные отходы) не указаны количество металлолома, имеющегося в наличии на предприятии, в т.ч. металлолом в здании бывшего маш.зала, являющегося законсервированным, отсутствует ограждение и запрещающие знаки к доступу в зону консервации КЦ; на территории ЦПГ-1 в контейнере для сбора ТБО выявлено смешанное складирование отходов; под АВЗ х-12 К-840 выявлен неполный сток умягченной воды в дождеприемник ; план график по контролю за пластовой водой не согласован с МОТУООС на 2005г. ; на момент проверки на факельном хозяйстве ЦПГ-2 выявлено сажевое горение газа; выявлены следующие неучтенные источники выбросов: узел налива печного топлива и углеводородной смеси на ССГ-2, в КЦ К-890 бочки для ГСМ по 200л-4шт. для собственных нужд.

По УПНиПО: на территории ЦППН при демонтаже нефтепровода, проходящего возле РВС 20000 № 2 произошел пролив нефти, площадь загрязнения 2*1 м, толщина нефти 5-7 см; на территории ЦППН в результате демонтажа трубопровода РВС 20000 № 4 произошел пролив нефти, площадь образовавшегося замазученного грунта составляет 3*2 м, глубина проникновения в грунт 0,04 м, нефть составляет 1 м2, толщина 0,04 м.; на территории ЦППН под трубопроводами возле установки демульсионного отстоя  (УДО) разбросаны отходы теплоизоляции в кол-ве 5-6 кг. В договоре №1232-35 от 13.04.05г. с ГКП «Озенинвест» не включен на сдачу  сточной хоз-бытовой воды производственное подразделение «УПНиПО» ПФ «ОМГ» РД «Казмунайгаз». На территории УПСВ-2 выявлен незначительный пропуск сточной (пластовой) воды из сальника задвижки выхода насоса СЭ -1250/140№13 на рельеф местности;

Истекает срок действия проекта нормативов ПДВ 01.01.06г.

По ОЭПУ: на узле учета нефти нефтепровода произошла утечка нефти, площадью 3 м2, толщиной 1 см, пропуск ликвидирован. На ГУ-12 при работах по замене нефтяного нефтепровода на стеклопластиковые произошла утечка нефти на землю площадью 1,5*1,5 м, толщиной 3 см, возле скважины № 1201 после ПРС имеется небольшая замазученность. На скв. №3614 ГУ -7 начаты работы по ПРС. При глушении скважины произошел сброс сточной воды на рельеф местности площадью 2м*1м, глубиной 2см; возле водогрейной установки на территории БКНС -3а площадка не гидроизолирована. на момент проверки на территории УПСВ-2 выявлены дренажные емкости 2ед. по 50м3 с открытыми люками, с поверхности которых идет интенсивное испарение углеводородов; на территории ЦППН отсутствуют счетчики расхода газа на печах; источники выбросов от расширения ЦППН, УПСВ не вошли в инвентаризацию источников выбросов, но имеется заключение на проект по расширению объекта.

За выявленные нарушения в количестве 24шт., выдано предписаний 25шт., наложено 15адм.штрафов на сумму 117491тенге, предъявлены 2 претензии на сумму 828424тенге. В т.ч.:

По охране змельных ресурсов и утилизации отходов: 7нарушений, выдано 9 предписаний, наложено 6адм.штрафов, на общую сумму 54376тенге

По охране водных ресурсов

В ходе проверок выявлено 11 нарушений, выдано 11 предписаний, наложено 7 адм. штрафов на общую сумму 48550  тенге и   предъявлена 1 претензия на сумму 781087 тенге

По охране атмосферного воздуха: выявлено 6нарушений, выдано 5предписаний, наложен 2адм.штраф на сумму 14565тенге, предъявлена 1 претензия, на сумму 47337тенге.

Проверка ТОО «КаспийОйлГаз» выявила такие нарушения как: проект ОВОС на период разработки м/р Ракушечное, разработанная АО «НИПИ-Нефтегаз» не согласован; на момент проверки предприятие работает без разрешения на спецприродопользование; выявлено нарушение технической эксплуатации диз.генератора ДЭС-200 на территории вахтового поселка-выхлопная труба выведена в подземную емкость; со стороны заказчика ТОО «КаспийОйлГаз» ведется слабый производственный контроль за работой подрядчика АО «Атыраумунайгазгеология»; при проведении КРС на скв.№ 11 и 219 допущено загрязнение и порча земли розливами и проливами нефти: в 100 м на восток орт скв.№ 11 выявлен вновь образованный земляной амбар с нефтью площадью 18м*4 м; глубина размещенного в нем нефтяного флюида от 10 до 40 см; земля под задвижкой с заглубленной емкостью для сбора нефтяного флюида со скв.219 пропитана нефтью, площадь загрязнения 4 м2, глубина проникновения в грунт 10 см; под емкостями для сбора нефти при тестировании скв.122 не гидроизолирована земля; на м/р Ракушечное не отведено место для размещения токсичных отходов производства; не проведен аудит на предмет исторических загрязнений м/р Ракушечное.

За выявленные нарушения в количестве 7 штук, выдано 8 предписаний, наложено 2 адм.штрафа на должностное и юридическое лица на общую сумму 111665 тенге. В том числе:

По охране земель и утилизации отходов выявлено 4 нарушения, выдано 5 предписаний, наложен 1 адм.штраф на должностное лицо на сумму 14565 тенге.

По охране атмосферного воздуха выявлено 3 нарушения, выдано 3 предписания, наложен 1 дм.штраф на юридическое лицо на сумму 97100 тенге.

Проверка АО «КазахстанКаспийШельф» выявила такие нарушения как:

- по офису: в разрешении и в договоре на спецприродопользование на 2005 год не отражены лимиты на размещение отходов от теплохода «Нозерн Лайтер», при строительстве причала для Баутинской флотилии, при проведении полевых сейсморазведочных работ нефтяного м/р Комсомольское в феврале-апреле 2005 года; на 2005 год не разработан и не согласован план природоохранных мероприятий; не разработана программа мониторинга  и не проводился мониторинг окружающей среды  при проведении сейсморазведочных работ на м/р Комсомольское; начато строительство причала для Баутинской флотилии без разработки и проведения гос.экол.экспертизы рабочего проекта и проекта ОВОС; отсутствует лицензия на осуществление экологически опасных видов хозяйственной деятельности (ЭОВД); на момент проверки не представлен проект ОВОС для проведения сейсморазведочных работ 3Д на м/р Комсомольское.

- по сейсморазведочной партии № 2: не ведется отдельный учет промасленной ветоши и отработанных фильтров (отходов 3 класса опасности).

За выявленные нарушения в количестве 7 штук, выдано 10 предписаний,   наложено 2 адм.штрафа на юридические лица на общую сумму 194200 тенге. Предъявлена 1 претензия на сумму 63552 тенге. В том числе:

По охране земель и утилизации отходов выявлено 5 нарушений, выдано 6 предписаний, наложен 1 адм.штраф на юридическое лицо в размере 97100 тенге, предъявлена 1 претензия на сумму 63552 тенге.

По охране водных ресурсов выявлено 2 нарушения, выдано 4 предписания, наложен 1 адм.штраф на юридическое лицо на сумму 97100 тенге.

Проверка ТОО «Прикаспийский машиностроительный комплекс» выявила нарушения  как: на 2005 год отсутствует план-график контроля за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов ЗВ предприятия; в разрешении на природопользование на 2005 год не отражены отходы производства: лакокрасочные отходы, отработанные ртутьсодержащие лампы; не заведен журнал учета образования отходов производства и потребления, учет ведется согласно товарно-транспортных накладных – на момент проверки образовано 93 тонн отходов производства и потребления; внутри литейного цеха в яме для сбора отходов литейного производства выявлено складирование отходов потребления (ТБО); в термическом отделении машиностроительного производства от промывочной ванны выявлена утечка производственной жидкости; в районе прачечной при замене труб ТОО «Тандем-1» допустил складирование на земле отходов теплоизоляции в объеме 1,5 м3.

За выявленные нарушения в количестве 6 штук, выдано 9 предписаний, наложено 3 адм.штрафа на должностные лица на общую сумму 27188 тенге. В том числе:

По охране земель и утилизации отходов выявлено 4 нарушения, выдано 6 предписаний, наложен 1 адм.штраф на должностное лицо на сумму 7768 тенге.

По охране атмосферного воздуха выявлено 1 нарушение, выдано 1 предписание, наложен 1 адм.штраф на должностное лицо на сумму 9710 тенге.

По охране водных ресурсов выявлено 1 нарушение, выдано 2 предписания, наложен 1 адм.штраф на должностное лицо на сумму 9710 тенге.

Проверка ТОО «Мобилекс Энерджи Лимитед» выявила следующие нарушения: отсутствует план-график контроля за соблюдением установленных нормативов предельно-допустимых выбросов и не предусмотрен проектом; предприятием не разработан план природоохранных мероприятий на 2005 год; не предусмотрено проведение мониторинга воздушной среды на границе СЗЗ в 2005 году; в разрешение и договор на 2005 год на спецприродопользование не включены  отходы по проекту «Нефтяной причал № 11 и экологический причал в морском торговом порту г.Актау»; не устранено требование Заключения гос.экол.экспертизы по проекту «Нефтяной причал и экологический причал в торговом порту г.Актау», не разработан ОВОС по предоставленному проекту; внутри ремонтного бокса в ящике с промасленной ветошью размещены ТБО; на территории базы нефтеналивного терминала построен пруд-охладитель, который не включен в проект, объемом 60000м3; проектом не предусмотрены мониторинговые наблюдательные скважины на территории резервуарного парка и пруда-охладителя.

За выявленные нарушения в количестве 8 штук, выдано 8 предписаний, наложено 4 адм.штрафа на должностное и юридическое лица на общую сумму 170896 тенге. В том числе:

По охране земель и утилизации отходов выявлено 3 нарушения, выдано 3 предписания, наложено 2 адм.штрафа на должностное и юридическое лица на общую сумму 151476 тенге.

По охране атмосферного воздуха выявлено 3 нарушения, выдано 3 предписания, наложен 1 адм.штраф на должностное лицо сумму 9710 тенге.

По охране водных ресурсов выявлено 2 нарушения, выдано 2 предписания, наложен 1 адм.штраф на должностное лицо на сумму 9710 тенге.

Проверка компании «Аджип ККО» (плановая) выявила следующие нарушения как: в дополнении к проекту управлению отходами для операции Аджип ККО на 2005 год не отражен класс опасности по токсичности неочищенного бурового шлама на масляной основе и неочищенного солевого бурового шлама на масляной основе; в разрешении на природопользование на 2005 год не отражены лимиты на размещение неочищенного бурового шлама с 25.02.05г. по 31.03.05г. в лагуне № 3а полигона Аджип ККО размещено 1941 м3 или 3493,7 тонн не переработанного не солевого шлама – этот объем является сверхнормативным; выявлено несоответствие в учете накопления на полигоне Аджип ККО следующих отходов: очищенного солевого бурового шлама, очищенного бурового шлама на масляной основе и очищенного бурового шлама на водной основе. Согласно информации Аджип ККО на 01.01.04г. на полигоне накоплено солевого шлама –8040,4 тонн, не солевого шлама – 34326,9 тонн. За 2004 год размещено: солевого шлама –1234 тонн, не солевого шлама – 8245 тонн, за 1 п/г 2005 года размещено солевого шлама 855,2 тонн, не солевого шлама 3596 тонн. Следовательно на 01.07.2005г. на полигоне Аджип ККО должно быть размещено 10126,6 тонн солевого шлама и 46167,9 тонн не солевого шлама. Согласно представленной информации на 08.08.05г. на полигоне размещено солевого шлама 3859 м3 или 6946 тонн, не солевого шлама 23834 м3 или 42901 тонн. Соответственно эти данные не совпадают с данными отчета Ф-3 (токс.отходы) за 1 п/г 2005 года по состоянию на 01.07.05г; на 16.07.05г. в районе площадки складирования буровых труб размещено 80-60 м3 строительных отходов (куски бетона) и 60-40 м3 строительных отходов (асфальтобетона) . В отчете за 1 п/г 2005 г. данные отходы не отражены. На момент проверки выявлены неучтенные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: дизель-генератор Scan Tech для привода насоса для откачки грунтовых вод, дизельный насос Detroit pump на полигоне отходов, а также сверхнормативные выбросы от генераторной №1, при заложенных в ПДВ общего времени работы-60часов в год, фактически за 1полугодие отработало 506часов; Согласно отчета о проведенной работе по экологическому мониторингу атмосферного воздуха в районе базы поддержки «Баутино» за 1 квартал 2005г. выявлено превышение содержания углероводородов в 5-ти точках полигона отходов и в 4-х точках базы поддержки «Баутино». Средняя концентрация углеводородов по всем точкам составила 2,2мг/м3.

За выявленные нарушения в количестве 6шт., выданы предписания 6шт, наложено 2 адм.штрафа, на сумму 111665тенге.

По охране земель и утилизации отходов выявлены нарушения в кол-ве 4 штук, выдано 4 предписания, наложен 1 адм.штраф на юридическое лицо на сумму 97100 тенге.

По охране атмосферного воздуха выявлено нарушений 2шт., выдано предписаний-2шт., наложен 1адм.штраф на сумму 14565тенге, находится на стадии рассмотрения МООС РК, обжалован Аджип ККО.

Проверка ПУ «ЖМГ» АО «Мангистаумунайгаз» выявила такие нарушения как: согласно технического задания на проведение работ «Определение уровня загрязнения окружающей среды отходами производства ПУ «Каламкасмунайгаз», ПУ «Жетыбаймунайгаз» АО «ММГ» на 2005 год в аннотационном отчете за 1 кв.2005г. не отражен уровень загрязнения компонентов окружающей среды в районе полигонов складирования замазученного грунта ГУ 3,9, Асар –1, ЦППН, полигона складирования нефтешлама и техногенных амбаров ГУ-3,5,14,26,27 и ЦППН; не выполнен пункт 4.4. плана природоохранных мероприятий ПУ «ЖМГ» на 2004 год – строительство полигона для замазученных грунтов м/р Оймаша; не выполнен п.4.3 «Рабочей программы по охране и восстановлению окр.среды на нефтяных м/р АО «ММГ» на 1999-2003гг. – приобретение установки по утилизации замазученных грунтов; не выполнен п. 4.8. основных природоохранных мероприятий, предлагаемых по результатам экологич.аудита – внедрение новейших технологий по переработке нефтесодержащих отходов (литификаций, компостирования); на территории м/р Оймаша, Алатюбе, Сев.Карагие, Сев.Аккар, Атамбай, Придорожное, Южный Жетыбай, ЦДНГ-1 ПУ «ЖМГ» выявлены загрязнения земли нефтью, которые не вошли в геоэкологическую съемку «По оценке нефтяного загрязнения» м/р АО «ММГ» 2001 год. По м/р Оймаша на устье скв.31 выявлен розлив нефти 1м2, толщиной 10 см; по м/р Алатюбе возле скв.30 выявлен амбар с нефтью 10м2, толщина нефти 10 см; по м/р Сев.Карагие около скв.1 лежит насыпью замазученный грунт 16 м2, высотой 0-0,7м; возле скв.14 выявлено загрязнение земли проливами нефти размером 150 м2, глубиной проникновения в грунт 1-3 см; около скв.5 выявлено нефтяное пятно 6 м2, толщиной 1 см, также выявлен замазученный грунт 21 м2, высотой 0,5 м; возле скв.6 выявлено загрязнение земли в результате проведения ПРС розливами нефти размером 150 м2, глубиной проникновения в грунт 1-3 см; по м/р Сев.Аккар около скв.1 выявлено 2 амбара с нефтью 6 м2, толщина нефти 10 см и 5 м2 толщиной нефти 10 см; по м/р Придорожное возле скв.10 выявлены розливы нефти общей площадью 16 м2, толщиной пленки нефти 1-5 см; по м/р Южный Жетыбай около скв.102 выявлен замаз.грунт 150 м2, толщиной 1-3 см, возле ск.204 выявлен розлив нефти 50 м2, толщиной нефти 1-3 см; сжигание нефти в амбаре, на месторождении осуществляется сжигание газа на факеле без разрешения, за 2 квартал 2005г. объем сожженного газа составил 0,02млн.м3. ЦДНГ-3: на ГУ Асар -1 выявлен пропуск морской воды из топки УДО  на рельеф местности; УППН: на водоводе РВС-10 5000м3 выявлен розлив сточной (пластовой) воды площадью 3м*2м, глубиной 1 см, выявлена утечка из фланцевого соединения промывочной жидкости на рельеф местности площадью 4м*3м, глубиной 2см; ЦДНГ - 2 : выявлен сброс хоз-фекальных вод на рельеф местности площадью 1,5 м* 1м , глубиной 1см; ЦППД : на момент проверки выявлено  незначительная утечка воды через фланцевое соединение на скважине № 2152.

Всего за выявленные нарушения в количестве 17, выдано предписаний 20предписаний, наложено 28адм.штрафов, на общую сумму 414617тенге, предъявлены претензии 4шт. на сумму 1862,195тыс.тенге

По охране земель и утилизации отходов  выявленны нарушения в кол-ве 5 штук, выдано 8 предписаний, наложено 5 адм.штрафов на должностные лица на общую сумму 48550 тенге и 1 адм.штраф на юрид.лицо на сумму 145 650 тенге. Предъявлена 1 претензия на сумму 609172 тенге за загрязнение земли проливами нефти и замазученным грунтом.

По охране атмосферного воздуха выявлено нарушений в количестве 8шт, наложены адм.штрафы 14шт. на сумму 176722тенге, предъявлены 3 претензии, на сумму 1253,023тыс.тенге.

По охране водных ресурсов выявлено 4 нарушения, выдано 4 предписаний, наложено 4 адм. штрафов на должностные лица на общую сумму 43695 тенге

Проверка АО «Каражанбасмунай» выявила следующие нарушения как:

- по ЦДН: на ГЗУ 30 около дренажной емкости от насоса НБ-125 выявлено загрязнение земли проливами нефти, площадью 2м2, глубиной проникновения в грунт 1-3 см; территория возле ГЗУ-7 полностью не зачищена от нефти , загрязнение произошло после порыва шлейфа площадью 6 м2, глубиной 1см; на ГЗУ-7 вывлено размещение замазученного грунт объемом 1 м3 в не установленном месте, образованного в результате зачистки территории вокруг насосов, выявлено в контейнере смешанное складирование отходов ТБО и обрезков металлолома. По ЦППН, СМЦ, РСУ, электроцеху: журналы учета отходов производства и потребления ведется по не установленной форме.

- По офису: согласно отчета по выполнению природоохранных мероприятий за 1 п/г 2005 г. вывезено на полигон УПП 144 тонн непригодных хим.реагентов, которые не вошли в стат.отчетность по Ф-3 (токс.отходы).

- очистные сооружения: на площадке КОС-2 обнаружен несанкционированный туалет без гидроизоляции. Допущено отклонение от утвержденного проекта  при выполнении   строительных работ.

- ЦППД: на БКНС- 1 подстанции ЦПС-180/1050 обнаружено загрязнение земли водонефтяной эмульсии площадью 11м*8м, глубиной 4см.

- ЦДН: возле территории ДНС ЦДН на стояке для заправки автотранспорта Волжской водой, используемой для производительных нужд, произошел перелив на емкости для сбора стоков, образовав тем самым сток глубиной 10-15см, площадью 1,5м*1,5м ; на поверхности которого пленка радужного цвета и от светло-коричневого до темно-коричневого цвета в полоску. Отсутствует полная гидроизоляция (септик) для хоз-бытовых стоков от душевых и промывки рук по ГЗУ-30; ГЗУ-31 ЦДН, соответственно, происходит сброс сточных вод на рельеф местности. На ГЗУ-30 выявлено сажевое горение печей подогрева нефти, журнал учета выбросов ведется не по форме ПОД-1. Природоохранные мероприятия выполняются не по установленному сроку. По результатам проверки АО «КБМ» выявлено ненадлежащее выполнение предписания Главного госинспектора РК по ООС- не представлен в установленный срок на госэкологическую экспертизу проект нормативов ПДВ ЗВ в атмосферу, пересмотренный и скорректированный с учетом исключения загрязнения от сжигания попутного газа на факелах на 2005г.

За выявленные нарушения в количестве 14шт., выдано 14предписаний, наложен 9 адм.штрафов на сумму 76709тенге, оформлен протокол с последующим направлением в судебные органы для вынесения постановления по делу по Ст.356 ч.3 КоАП РК. В т.ч.:

По охране земельных ресурсов и утилизации отходов

Нарушения-5шт., предписания-5шт., наложены 4адм.штрафа на сумму 23304тенге

По охране водных ресурсов Выявлено 5 нарушений, выдано 5 предписаний, наложено 4 адм. штрафов на общую сумму 46608 тенге.

По охране атмосферного воздуха  Выявлены нарушения в количестве 4шт., предписания 4шт. наложены 1 адм.штраф-6797тенге, оформлен протокол с последующим направлением в судебные органы для вынесения постановления по делу по Ст.356 ч.3 КоАП РК.

Проверка ТОО «Казполмунай» выявила следующие нарушения как:

По охране земель и утилизации отходов

Не принят гос.комиссией в эксплуатацию полигон для размещения замазученного грунта и нефтешлама и отходов бурения, несмотря на это начата эксплуатация площадки для сбора замазученого грунта и нефтешлама, на момент проверки на ней размещено 150 тонн замазуч.грунта и нефтешлама; не заведен журнал учета приема отходов на полигон; выявлено нарушение правил размещения отходов производства и потребления; под продавочной задвижкой емкости для тестирования скв.58 выявлены следы пролива нефти. На  месторождении Боранколь не производится пылеподавление внутрипромысловых дорог.

За выявленные нарушения в кол-ве 5 штук, выдано 10 предписаний. Наложено 2 адм.штрафа на общую сумму 33985 тенге. В т.ч.:

По охране земель и утилизации отходов нарушения в кол-ве 4 штук, выдано 9 предписаний. Наложено 2 адм.штрафа на общую сумму 33985 тенге

По охране атмосферного воздуха нарушения-1шт., предписания -1шт.

Проверка ТОО «Толкыннефтегаз» выявила такие нарушения как:

приготовление смеси грунта с отходами бурения производится на территории карьера 10 добычи грунта в одной временной карте с гидроизоляцией полиэтиленовой пленкой и слоем грунта, на данную карту отсутствует проект, который не прошел гос.эколог.экспертизу; отсутствует производственный контроль на всех этапах строительства дорог и временных площадок на основе смесей т отходов бурения; учет отходов ведется не по установленной форме.

На территории м/р Толкын газосборного пункта выявлен сброс сточной (хоз-бытовой) воды от мойки рук на рельеф местности; очистные сооружения для очитки сточных (хоз-бытовых) вод  вахтового поселка «Боранколь», введенный в эксплуатацию в 2001г. согласно паспорта, технология очистки которых не соответствует инструкции по эксплуатации.

На момент проверки на УКПГ в течении 2-х минут был произведен залповый сброс газа на дежурную горелку с большим выделением сажи; при разрешенном годовом лимите объема бессажевого сжигания газа на УКПГ-1095,0тыс.м3, фактически за 1 полугодие 2005года сожжено газа на УКПГ в объеме 1415,0тыс.м3 с выделением сажи, при этом оплата за 1,2квартал 2005г. произведена за сажевое горение газа, сверхнормативный объем газа составил 320,0тыс.м3; на скв.1-4 м/р Толкын выявлен пропуск газа на вентиле под манометром.

За выявленные нарушения в количестве 8шт, выдано предписаний-12шт., наложены 3адм.штрафа на общую сумму 25246тенге.

По охране земель и утилизации отходов нарушения в кол-ве 3 штук, выдано 7 предписаний. Наложен 1 адм.штраф на сумму 9710 тенге.

По охране водных ресурсов выявлено 2 нарушения, выдано 2 предписания, наложен 1 Адм. штраф на должностное лицо на сумму 5826 тенге

По охране атмосферного воздуха выявлено нарушений -3шт, предписаний-3шт., наложен 1 адм.штраф, на сумму 9710тенге. Расчет платы за сверхнормативное сжигание газа будет подсчитан по итогам 3квартала и будет включен в отчет 4 квартала контрольно-инспекционной деятельности управления.

Согласно письма Министерства № 10-01-5-2/922 от 16.08.2005г. были проведены  проверки полигонов ТОО «Озен-Транс», ГКП «Коктем», ГКП «Турмыс-Сервис», ГКП «Мангыстау жылу,су», ГКП «БЖКУ», ГКП «Бейнеуская МТС», в результате которых были выявлены следующие нарушения: разрешения на спецприродопользование отсутствуют у ТОО «Озен-Транс», ГКП «Турмыс-Сервис», ГКП «Мангыстаужылу,су» (у ГКП «Коктем», ГКП «БЖКУ», ГКП «Бейнеуская МТС» разрешения имеются); ОВОС не проводится в связи с отсутствием финансирования (имеется только у ГКП «БЖКУ»); вышеперечисленные предприятия ознакомлены с Приказом МООС РК № 164-п от 24.05.05г. о разработке проекта нормативов обращения с отходами; проекты ТЭО (технико-экономических обоснований) не разрабатывались; не проводится учет и отчетность в области обращения с отходами у предприятий ГКП «Турмыс-Сервис», ГКП «Мангыстаужылу,су», ГКП «Бейнеуская МТС»; паспорта отходов не разработаны; несанкционированных свалок ТБО по прилегающим районам не допускалось, по г.Актау ГКП «Коктем» в целях ликвидации стихийных свалок заключил договор о гос.закупках работ № 13 от 01.06.05г. «Ликвидация стихийных свалок промышленных и бытовых отходов в г.Актау, пос.Умирзак, пос.Мангистау»; раздельный сбор и сортировка ТБО не проводится (частично проводится у ГКП «Коктем»); состояние планирования и финансирования мероприятий по охране окружающей среды и их выполнения: Решением Мангистауского областного маслихата от 06.04.05г. № 10/154 утвержден «Экологическая программа Мангистауской области на 2005-2007гг.», которой предусмотрено строительство полигонов ТБО в крупных населенных пунктах области, также село Бейнеу, село Шетпе, пос.Курык, запланированные на 2006-2007 гг., предполагаемые расходы составляют 36 млн.тенге. Также программой предусмотрено мероприятие по ликвидации стихийных свалок промышленных и бытовых отходов в населенных пунктах Мангистауской области, запланированные на 2005-2007гг., предполагаемые расходы составляют 56 млн.тенге. Источником финансирования является областной бюджет. Ответственность за исполнение этих работ несет Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области. За 1 полугодие 2005 года на ликвидацию стихийных свалок пром. и бытовых отходов вокруг г.Жанаозен, Актау, пос.Умирзак и пос.Мангистау были выделены средства на сумму 3 465 000 тенге. Исполнителем данных работ являются ТОО «ТасымалСпецСервис» и ГКП «Коктем»; на территории старого полигона г.Актау начаты работы по рекультивации этого полигона, по договору № 17 от 18.07.2005г. о гос.закупках «Рекультивация действующего полигона утилизации ТБО» площадью 2 га были выделены средства на сумму 4 950 000 тенге, за период с 18.07.05г. по 09.09.05г. освоено 1 732 500 тенге; экологический мониторинг не проводится.

За выявленные нарушения в общем кол-ве 36 штук, выдано 42 предписаний, наложено 5 адм.штрафов на общую сумму 180 606 тенге.

2.4. Принимаемые предприятиями меры по решению экологических проблем, включая природоохранные мероприятия, внедрение международных стандартов и ресурсосберегающих технологий и т.п. за предыдущий и отчетный периоды.

За предыдущий период ЗАО «Каракудукмунай» на 2004 год заложены следующие природоохранные мероприятия:

По охране земель и утилизации отходов:

- Проведение экологического мониторинга земель санитарно-охранной зоны.

- Не допускать загрязнение земли при демонтаже и реконструкции объектов нефтедобычи путем предварительной промывки и пропаркой линий и емкостей со сливом в дренажную емкость.

- Предотвратить загрязнение земель при отборе нефти автотранспортом с емкостей с установкой инвентарных металлических поддонов.

- Строительство полигона для захоронения отходов бурения и ТБО.

Заложено 4 мероприятия, выполнены 4 мероприятия.

По охране водных ресурсов.

- Проведение лабораторных исследований питьевой, подтоварной, грунтовой и сточной воды.

- Мониторинг подземных вод с наблюдательных скважин.

- Расширение сети мониторинговых скважин.

Заложено 3 мероприятия, выполнено 3.

По охране атмосферного воздуха:

- Мониторинг атмосферного воздуха на границе СЗЗ месторождения Каракудук .

Заложено 1 мероприятие, выполнено 1.

За предыдущий период Ф.К. «Бузачи Оперейшинг» на 2004 год заложены следующие природоохранные мероприятия:

По охране земель и утилизации отходов:

1. Реализация проекта «Повторное использование отходов бурения при   строительстве и ремонте внутрипромысловых дорог в качестве строительного материала.

- Проведение производственного мониторинга и всех необходимых работ по анализу почвы.

- Утилизация ТБО .

- Утилизация металлолома и отработанных аккумуляторных батарей.

- Утилизация ртутьсодержащих люминисцентных ламп.

- Утилизация нетоксичных строительных и производственных отходов на бытовые нужды пос.Таучик.

Заложено 6 мероприятий, выполнены все.

По охране водных ресурсов:

- Осуществление проекта утилизации бытовых сточных вод базового лагеря «Тексако на м/р Северные Бузачи.

- Осуществление контроля и своевременное проведение профилактических работ на очистных сооружениях базового лагеря.

- Проведение мониторинга качества очистки хоз.бытовых сточных вод, регулярный отбор проб сточной воды на хим. и бак.анализы.

- Мониторинг грунтовых вод по 16-ти скважинам и ведение полного анализа полученных данных.

- Производственный мониторинг сточных вод на м/р Северные Бузачи.

- Ежеквартально представлять данные производственного мониторинга в районе площадки временного хранилища отходов бурения.

- Утилизация осадков сточных вод после очистного сооружения на иловых площадках.

Заложено 7 мероприятий, выполнено 7.

По охране атмосферного воздуха:

- Корректировка проекта нормативов ПДВ в атмосферу для объектов месторождения Северные Бузачи;

- Проведение производственного мониторинга за состоянием атмосферного воздуха на месторождении Северные Бузачи;

- Проведение ежеквартальных инструментальных замеров атмосферного воздуха;

- Пылеподавление внутрипромысловых дорог;

- Утилизация попутного газа на замерных установках, цех подготовки и перекачки нефти, центральная насосная станция;

- Осуществление программы утилизации попутного газа в период   промышленной разработки месторождения Северные Бузачи.

Заложено 6 мероприятий, выполнено 6.

За предыдущий период Ф.К. «Майерск Ойл Казахстан Гмбх» на 2004 год заложены следующие природоохранные мероприятия:

По охране земель и утилизации отходов:

- Мониторинг состояния земельных ресурсов.

- Проведение технической рекультивации земель.

- Заключить договор с подрядной организацией на вывоз и захоронение бытовых отходов.

- Проектирование и строительство «Склада хим.реагентов».

- Заключить договора с подрядными организациями на вывоз и захоронение отходов производства.

Заложено 5 мероприятий, выполнены все.

По охране водных ресурсов:

- Мониторинг состояния водных ресурсов, осуществление контроля через сеть наблюдательных скважин за состоянием гидроизоляции пруда испарителя, полигонов для отходов бурения, исследования: на БПК, нефтепродукты, взвешенные вещества, сухой остаток и т.д.

- Вывоз сточных вод после очистки на утилизацию.

Заложено 2 мероприятия, выполнено 2.

По охране атмосферного воздуха:

- Мониторинг состояния воздушной среды, исследования на содержание углеводородов, оксид углерода, сажа, азота диоксид

- Произвести замену неисправной запорной арматуры и выполнить донабивку сальниковых уплотнений на запорной арматуре установленных на технологических трубопроводах ЦПС «Дунга».

Заложено 2 мероприятия, выполнено 2.

За предыдущий период ТОО «Бургылау» на 2004 год заложены следующие природоохранные мероприятия:

По охране земель и утилизации отходов:

- График движения буровых станков составлять с учетом существующих трасс и согласовать с заказчиком.

- Прием и хранение хим.реагентов осуществлять на специальных санях и складах.

- После окончания строительства скважин своевременно очищать территорию от химреагентов и металлолома.

- При переходе на новую точку проконтролировать территорию скважин с представителем и составить акт.

- Рекультивация территории вокруг скважин после окончания бурения.

- Утилизация, обезвреживание, захоронение отходов бурения.

Заложено 6 мероприятий, выполнены все.

По охране водных ресурсов:

- Производить повторное использование сточных вод и отработанного бурового раствора на каждой буровой.

- Не допускать розлив воды и бурового раствора в процессе строительства скважин.

Заложено 2 мероприятия, выполнено 2.

По охране атмосферного воздуха:

- Приобрести дымомер КИД-2 и газоанализатор  для проверки автотранспорта на содержание дымности и токсичности.

- Для предотвращения выбросов нефти и газа согласовать договор с РГКП «Акберен» за контролем состояния противовыбросового оборудования (ПВО) буровых бригад.

Заложено 2 мероприятия, выполнено 1.

За предыдущий период ПФ «Озенмунайгаз» АО РД «Казмунайгаз» на 2004 год заложены следующие природоохранные мероприятия:

По охране земель и утилизации отходов:

- Уборка территории от замазученности.

- Подготовить и сдать амбарную нефть с УТРН на УПНиПО 36 тыс.тонн.

- Биологическая очистка замазученных участков. (3,5га)

- Восстановление растительного покрова.

- Ликвидация амбаров.

- Проведение производственного мониторинга почвенного покрова на территории ПФ «ОМГ».

- Проведение геоэкологической съемки.

- Установка дренажных емкостей на ГУ (19шт.)

- Установка дренажных емкостей на устьях скважин (231шт.)

- Очистка территории и вывоз отходов потребления.

- Разработка проекта на строительство полигона для складирования отходов бурения, КРС и ПРС.

- Утилизация трудноразрушаемой нефти (на УТРН 36 тыс.тонн)

- Сдача на демеркуризацию отработанных ртутных ламп.

### Заложено 13 мероприятий, выполнено 12, 1 на стадии выполнения.

По охране атмосферного воздуха:

- Проведение оценки воздействия на окружающую среду.

- Проведение гос.поверки и ремонт приборов.

- Разработка проекта ПДВ и экологических паспортов.

- Производственный мониторинг атмосферного воздуха.

- Приобретение дымомеров.

Заложено 5 мероприятий, выполнено 5.

По охране водных ресурсов:

- Внедрение схемы доочистки сточных вод повторного использования в технологических целях.

- Производственный мониторинг подземных вод.

- Разработка проекта ПДС.

Заложено 3 мероприятия, выполнено 3.

По радиационной безопасности:

- Мониторинг радиационной обстановки.

- Индивидуальный дозиметрический контроль.

- Захоронение радиоактивных отходов на ПВХРО.

- Замена уровнемеров с ИИИ на уровнемеры радарного типа.

- Приобретение приборов дозиметрического контроля.

Заложено 5 мероприятий, выполнено 5.

За предыдущий период ПУ «Каламкасмунайгаз» АО «Мангистаумунайгаз» на 2004 год заложены следующие природоохранные мероприятия:

По охране земель и утилизации отходов:

- Изготовление  и установка ограждения по периметру полигона ТБО.

- Текущий ремонт и покраска контейнеров для ТбО (16шт.)

- Озеленение территории.

- Сбор и сдача для дальнейшей переработки отработанных ртутьсодержащих ламп.

- Откачка нефти с нефтяных амбаров.

Заложено 5 мероприятия, выполнено  5.

По охране атмосферного воздуха:

- Замена электродвигателей вентиляционной системы в хлораторной.

- Регулярно проводить профилактический ремонт и очистку от абразивной пыли вентиляционных установок.

- Произвести ремонт и замену газопламенного оборудования.

- Осуществлять проверку и регулировку топливной аппаратуры в автотранспортной колонне и котельной установке.

### Заложено 4 мероприятия, выполнено 4.

По охране водных ресурсов:

- Проектные изыскательские работы по строительству новых очистных сооружений.

- Капремонт контактных резервуаров № 1,2.

- Замена приемной емкости технологических трубопроводов задвижек от приемной камеры до аэротенков.

- Приобретение и установка счетчика на линии сброса очищенных стоков на поля фильтрации.

- Замена напорного канализационного коллектора от КНС до КОС.

Заложено 5 мероприятий, выполнено 5.

По радиационной безопасности:

- Организация захоронения БГИ с истекшими сроками эксплуатации.

- Поверка приборов.

- Ведение индивидуального дозиметрического контроля.

- Проведение инвентаризации отходов и ИИИ.

- Учет результатов дозиметрического контроля.

- Проектирование и строительство ПВХРО.

Заложено 6 мероприятий, выполнено 6.

За предыдущий период АО «Каражанбасмунай» на 2004 год заложены следующие природоохранные мероприятия:

По охране земель и утилизации отходов:

1. Утилизация старых замазученных грунтов, песка и отходов чистки резервуаров для ремонта дорог и площадок.

2. Технич.рекультивация нарушенных земель:

- планировка площадных сооружений и карьеров;

- засыпка траншей, оголенных участков, трубопроводов и коммуникаций;

3.Утилизация черного металлолома по всей территории м/р.

4. Вывоз и утилизация аккумуляторов.

5. Вывоз и утилизация люминесцентных ламп.

6.Утилизация хим.отходов (хим.реагентов на полигоне УПП)

7. Мониторинг за состоянием почв на м/р.

8. Систематический контроль за состоянием и эксплуатацией полигона отх-в производства.

9. Постоянный контроль и учет за движением и размещением отх-в производства и ТБО в соответствии с экол.требованиями и санитарными нормами.

10. Контроль за соблюдением проведения земельных работ с наименьшим воздействием на почвы и растительность.

11. Контроль за движением техники для недопущения езды по бездорожью с целью сохранения растительного контроля.

12. Изучение, составление ТЭО и внедрение методов утилизации произв.отходов, исторических замазученностей и амбаров.

Заложено 12 мероприятий, выполнено 11, 1 на стадии выполнения.

По охране водных ресурсов:

- Проведение мониторинга подземных грунтовых вод согласно Программы мониторинга.

- Проведение мониторинга прибрежной морской воды согласно Программы производственного мониторинга.

- Мониторинг за техническим состоянием затопленных морем ликвидированных скважин, принадлежащих ОВАО «Каражанбасмунай» и Правительству РК.

- Разработка программы по реагированию на розливы нефти и прибрежной воде.

- Систематизация и обновление базы данных по мониторингу грунтовых вод за период с 1997г-2003г.

- Мониторинг за состоянием затопленного морем участка, на котором был ликвидирован технологический амбар.

- Проведение переаттестации лаборатории охраны окружающей среды при очистных сооружениях.

- Завершение работ по оборудованию производственных площадок емкостями для сбора хоз-бытовых сточных вод.

- Мониторинг за состоянием очищенных сточных вод для повторного использования.

- Пробурить наблюдательные скважины в районе полей фильтрации за куполом растекания подземных вод.

- Ведение постоянного мониторинга и контроля за качеством и использованием водных ресурсов.

- Расширение существующих очистных сооружений (400 м3/сут.) до производительности 700 м3/сут.

Заложено 12 мероприятий, выполнено 5 на стадии выполнения.

По охране атмосферного воздуха.

1.Техническое обслуживание печи для сжигания твердо бытовых отходов, ввод в эксплуатацию до 31.03.05

2.Мониторинг атмосферного воздуха

3.Получение разрешения на сжигание попутного газа

4.Корректировка проекта АДВ на 2005-2060 гг

5.Систематический контроль за состоянием горелочных устройств печей, согласно графика режим но – наладочных работ

6.Разработка и согласование проекта поэтапной утилизации попутно добываемого газа м/р Каражанбас

7.Утилизация попутно добываемого газа на печах подогрева нефти на устьях скважин 30 шт

8.Анализ состава попутного газа м/р Каражанбас и природного газа м/р Каламкас

9.Приобретение программного обеспечения по расчетам выбросов ВВ от источников загрязнения атмосферного воздуха

10.Работы  по пылеподавлению на карьере и внутри промысловых дорогах

11.Приобретение и установка счетчиков по газу

12.Утилизация попутно добываемого газа на печах подогрева нефти, согласно «ТЭО утилизации попутного газа м/р «Каражанбас» проекта утилизации попутного газа м/р Каражанбас, проектов последующих этапов системы сбора и  перекачки нефти.

Заложено 12 мероприятии, выполнено 12.

За предыдущий период АО «Толкыннефтегаз» на 2004 год заложены следующие природоохранные мероприятия:

По охране земель и утилизации отходов:

- Проведение мониторинга почвы на м/р Толкын и производственных объектах в пос.Боранколь.

- Техническая рекультивация земель после бурения скважин (ликвидация замазученного грунта и вывоз в спец.полигоны).

Заложено 2 мероприятия, выполнено 2.

По охране водных ресурсов:

- Использование для технологических целей (для приготовления бурового раствора) вместо пресной воды других альтернативных источников водоснабжения (соровой воды, подтоварной воды и т. д.).

- Проведение мониторинга подземных и сточных вод на м/р Толкын и очистных сооружениях пос. Опорный.

- Утилизация метанольной воды (УКПГ) закачиванием в пласт.

Заложено 3 мероприятия, выполнено 3.

По охране атмосферного воздуха:

1.Проведение инвентаризации источников ЗОС.

2.Проведение мониторинга  атмосферного воздуха.

3.Приобретение газоанализаторов  для контроля содержания сероводорода в рабочей зоне.

4.Разработка проекта нормативов ПДВ.

Заложено 4 мероприятия, выполнено 4.

За предыдущий период ЗАО СП «Казполмунай» на 2004 год заложены следующие природоохранные мероприятия:

По охране земель и утилизации отходов:

- Проведение мониторинга почвы.

- Техническая рекультивация земель (ликвидация замазученного грунта и вывоз в спец.полигоны, планировка площадей).

Заложено 2 мероприятия, выполнено 2.

По охране водных ресурсов:

- Использование для технологических целей (для приготовления бурового раствора) вместо пресной воды других альтернативных источников водоснабжения (соровой воды, подтоварной воды и т.д.).

- Проведение мониторинга подземных вод на м/р Боранколь

Заложено 2 мероприятия, выполнено 2.

По охране атмосферного воздуха:

1.Проведение инвентаризации источников выбросов ЗВ в атмосферу

2.Проведение мониторинга  атмосферного воздуха

3.Установка компрессорной станции по утилизации попутного газа

4.Уменьшить количество дизель электростанций с подключением к центральному ЛЭП

5.Приобретение газоанализаторов  для контроля содержания сероводорода в рабочей зоне

6.Разработка проекта нормативов ПДВ

7.Разработка раздела охраны окружающей среды  к «Проекту  утилизации попутного газа м/р Боранколь  компрессорная станция

8.Запуск дожимной компрессорной станции для утилизации газа, сбрасываемого на факел.

Заложено 8 мероприятии, выполнено 8.

За отчетный период ЗАО «Каракудукмунай» на 2005 год заложены следующие природоохранные мероприятия:

По охране земель и утилизации отходов:

- Проведение экологического мониторинга земель санитарно-охранной зоны.

- Не допускать загрязнение земли при демонтаже и реконструкции объектов нефтедобычи путем предварительной промывки и пропарки линии и емкостей со сливом в дренажную емкость.

- Предотвратить загрязнение земель при отборе нефти автотранспортом с емкостей с установкой инвентарных металлических поддонов.

- Систематический контроль за состоянием и эксплуатацией полигона отходов.

- Контроль учета движений и размещения отходов производства и ТБО в соответствии с экологическими требованиями и санитарными нормами.

Заложено 5 мероприятий, приступили к выполнению всех пунктов.

По охране водных ресурсов:

- Проведение лабораторных исследований питьевой подтоварной грунтовой и сточной воды.

- Мониторинг подземных вод с наблюдательных скважин.

- Расширение сети мониторинговых скважин.

Заложено 3 мероприятия, выполнено 2,  1 на стадии выполнения.

По охране атмосферного воздуха:

  - Мониторинг атмосферного воздуха на границе СЗЗ месторождения Каракудук

  - Строительство узла утилизации попутного газа, в том числе:

а) строительство газопровода 15км ТСН с катодной защитой

б) строительство узла подготовки газа

в) монтаж оборудования УОГ

Заложено 2 мероприятия, приступили к выполнению всех пунктов.

За отчетный период Ф.К. «Бузачи Оперейшинг» на 2005 год заложены следующие природоохранные мероприятия:

По охране водных ресурсов:

- Реализация проекта утилизации биологически очищенных сточных вод базового лагеря на м/р Северные Бузачи.

- Строительство полей испарения, повторное использование сточных вод для полива, технических нужд и пылеподавления, утилизация в подземный горизонт.

- Проведение мониторинга качества очистки хоз.бытовых сточных вод. Регулярный отбор проб сточной воды на хим и бак.анализы.

- Мониторинг грунтовых вод по 16-ти скважинам и ведение полного анализа полученных данных.

- Разработка карты гидрогипса подземных вод в контрактной территории Северные Бузачи. Детальные исследования состояния грунтовых вод и разработка и принятие мер по улучшению состояния.

- Утилизация осадков сточных вод после очистного сооружения на иловых площадках.

Заложено 6 мероприятий, приступили к выполнению всех пунктов.

По охране атмосферного воздуха:

  - Корректировка проекта нормативов ПДВ в атмосферу для объектов месторождения Северные Бузачи;

  - Проведение производственного мониторинга за состоянием атмосферного воздуха на месторождении Северные Бузачи;

  - Пылеподавление при эксплуатации и строительстве внутрипромысловых дорог и площадок

  - В целях утилизации попутного газа приобретение печей подогрева нефти на месторождении Северные Бузачи;

  - Реконструкция факельной установки на ЦППН;

  - Установка дыхательных клапанов на ЦППН при расширении, на строящихся ЗУ.

Заложено 6 мероприятий, приступили к выполнению всех пунктов.

По охране земель и утилизации отходов:

- Реализация проекта «Повторное использование отходов бурения, замазученного грунта, нефтепеска и шлама при строительстве и ремонте внутрипромысловых дорог в качестве строительного материала.

- Проведение производственного мониторинга и всех необходимых работ по анализу почв.

- Утилизация ТБО.

- Утилизация металлолома, отработанных аккумуляторных батарей, шин.

- Утилизация ртутьсодержащих люминисцентных ламп.

Заложено 5 мероприятий, приступили к выполнению всех пунктов.

За отчетный период Ф.К. «Майерск Ойл Казахстан Гмбх» на 2005 год заложены следующие природоохранные мероприятия:

По охране водных ресурсов:

- Мониторинг состояния водных ресурсов, осуществление контроля через сеть наблюдательных скважин за состоянием гидроизоляции пруда-испарителя, полигонов для отходов бурения, исследования: на БПК, нефтепродукты, взвешенные вещества, сухой остаток и т.д.

- Вывоз сточных вод после очистки на утилизацию.

- Контроль за сбрасываемой сточной водой, согласно установленных нормативов к сбросу ЗВ по ингредиентам:  СПАВ, БПК5, азот аммонийный, нитраты, фосфаты.

Заложено 3 мероприятия, выполняются все пункты.

По охране атмосферного воздуха:

1.Мониторинг состояния воздушной среды, исследования на содержание углеводородов, оксид углерода, сажа, азота диоксид

2.Произвести замену неисправной запорной арматуры и выполнить донабивку сальниковых уплотнений на запорной арматуре установленных на технологических трубопроводах ЦПС «Дунга».

Заложено 2 мероприятия, приступили к выполнению всех пунктов.

По охране земель и утилизации отходов:

- Мониторинг состояния земельных ресурсов.

- Заключить договор с подрядной организацией на вывоз и захоронение бытовых отходов.

- Заключить договора с подрядными организациями на вывоз и захоронение отходов производства.

Заложено 3 мероприятия, приступили к выполнению всех пунктов.

За отчетный период ТОО «Бургылау» на 2005 год заложены следующие природоохранные мероприятия:

По охране водных ресурсов:

- Не допускать розлив технической воды, бурового раствора, жидкого УЩР, масла и нефти при строительстве скважин.

- Проводить повторное использование сточных буровых вод и отработанного раствора на каждой буровой.

Заложено 2 мероприятия, приступили к выполнению всех пунктов.

По охране атмосферного воздуха:

  - Прием и хранение химреагентов осуществлять только в складах и сараях ЦППЖ для снижения запыленности.

  - Производить инструментальных контроль на буровых газоанализатором «Minivar» для предотвращения аварийных ситуаций.

Заложено 2 мероприятия, приступили к выполнению всех пунктов.

По охране земель и утилизации отходов:

- Изготовить и установить сани для приема и хранения хим.реагентов на буровых.

- После окончания строительства скважин своевременно очищать территорию от хим.реагентов и металлолома и проводить рекультивацию земли площадью 6 га.

- При переходе буровых установок на новую точку составлять акт с представителем заказчика (НГДУ-1,2,3, ОЭПУ) о состоянии территории.

- Переход на безамбарный метод бурения, изготовление емкостей для сбора отходов бурения в кол-ве 20 шт.

Заложено 4 мероприятия, приступили к выполнению 3 пунктов.

За отчетный период ПФ «Озенмунайгаз» АО РД «Казмунайгаз» на 2005 год заложены следующие природоохранные мероприятия:

По охране атмосферного воздуха:

- ОВОС. Определить уровень загрязнения компонентов окружающей среды токсичными веществами отходов производства в районе существующих полигонов (амбаров).

- Разработка проекта ПДВ.

- Производственный мониторинг атмосферного воздуха.

- Гос.поверка дымомеров.

- Проведение лабораторно-инструментальных замеров за фактическими уровнями ЗВ.

Заложено 5 мероприятий, выполнено 5.

По охране водных ресурсов:

- Вывоз хоз-фекальных вод.

- Мониторинг грунтовых вод вокруг технологического амбара ЦППН и ПВХРО.

Заложено 2 мероприятия, выполнено 2.

По охране земель и утилизации отходов:

- Уборка замазученности.

- Разработка проекта полигонов для хранения токсичных промышленных отходов на территории НГДУ-1,2 и пустить в эксплуатацию в 2005 году.

- Утилизация ТБО.

- Биологическая очистка замазученных земель (3,7га)

- Ликвидация нефтяного озера при ЦППН.

- Ликвидация водонефтяного озера во впадине Узень.

- Мониторинг почвы.

- Разработка проекта пруда-испарителя для хранения ОБР и буровых шламов и КРС, пустить в эксплуатацию.

- Разработать и реализовать до конца текущего года проект по инвентаризации нефтяных амбаров и замазученных земель с составлением карты замазученности.

- Разработать и реализовать целевую программу по переработке амбарной нефти, нефтешламов и замазученного грунта современными экологическими технологиями.

### Заложено 10 мероприятий, выполнено 8, 2 на стадии выполнения.

По радиационной безопасности:

- Гос.поверка приборов радиационного контроля.

- Захоронение радиоактивных отходов на ПВХРО.

- Демеркуризация люминесцентных ламп.

- Осуществление мониторинга за радиационной обстановкой.

Заложено 4 мероприятия, выполнено 4.

За отчетный период ПУ «Каламкасмунайгаз» на 2005 год заложены следующие природоохранные мероприятия:

По охране атмосферного воздуха:

- Капремонт газопроводов.

- Капремонт РВС 5000 м3.

- Установка приборов учета газа на ГУ.

- Замена полированного штока.

- Замена СУСГ-2М.

- Замена сточных газов коллекторов.

- Ревизия дыхательных клапанов РВС.

- Перевод печей в операторных с газового топлива на электрообогреватели.

- Определение уровня концентрации ВХВ на источниках выбросов и на границе СЗЗ.

Заложено 9 мероприятий, выполнено 7, 2 на стадии выполнения.

По охране водных ресурсов:

- Содержание и текущий ремонт водозащитной дамбы.

- Закачка ингибиторов коррозии и бактерицида в призабойную зону нагнетательных скважин и сточные водоводы.

- Замена стальных водопроводов на стеклопластиковые трубы.

- Капремонт водоводов.

- Строительство биологических очистных сооружений.

- Строительство подземных дренажных емкостей с автоматическим режимом откачки на БКНС.

Заложено 6 мероприятий, все на стадии выполнения.

По охране земель и утилизации отходов:

- Капремонт нефтепроводов.

- Замена стальных нефтепроводов на стеклопластиковые.

- Защита нефтесборных коллекторов от коррозии с применением ингибиторов коррозии.

- Мониторинг состояния окружающей среды в районе объектов размещения отходов.

- Утилизация и переработка накопленных нефтеотходов.

Заложено 5 мероприятия, выполнено 4, 1 на стадии выполнения.

По радиационной безопасности:

- Проектирование и строительство полигона для временного хранения РАО.

- Захоронение БГИ с истекшим сроком эксплуатации.

- Замена БГИ на экологически чистые уровнемеры типа «Барс».

- Приобретение приборов дозиметрического контроля.

- Провести очистку радиоактивного металлолома на ПВХРО.

Заложено 5 мероприятий, выполнено 1, 4 на стадии выполнения.

  - Приложения № 1-14 таблицы экологических правонарушений, принятых мер инспекторского реагирования и правоприменения по отраслям и сферам, крупным предприятиям в сравнении с предыдущим периодом.

Из приложений № 1-14 заполнены Приложения № 1,2,3,4,5,9,10,13,14.

Не заполнены приложения № 6,7,8,11,12:

№ 6 Охрана недр - не определены разграничения функций в области охраны недр между Министерством охраны окружающей среды и Министерством энергетики и минеральных ресурсов и не внесены изменения в Положение Комитета природоохранного контроля Министерства Республики Казахстан.

№ 7  Охрана растительного мира – не определены разграничения функций в области охраны растительного мира между Министерством охраны окружающей среды и Министерством сельского хозяйства и не внесены изменения в Положение Комитета природоохранного контроля Министерства Республики Казахстан.

№ 8 Животный мир - не определены разграничения функций в области охраны животного мира между Министерством охраны окружающей среды и Министерством сельского хозяйства и не внесены изменения в Положение Комитета природоохранного контроля Министерства Республики Казахстан.

№ 11 – Использование средств химизации – не проводились проверки.

№ 12 – Охрана континентального шельфа РК – работы на континентальном шельфе РК не ведутся.

3.  Анализ правоприменения.

В связи с проводимой Мангистауской областной экологической инспекцией политики обязательного взыскания вреда, нанесённого окружающей среде увеличились такие показатели контрольно-инспекционной деятельности как количество наложенных и взысканных адмштрафов, суммы наложенных и взысканных адмштрафов, суммы предъявленных и взысканных претензий, количество предъявленных и взысканных претензий, что связано с  ужесточением принятых мер воздействия к нарушителям природоохранного законодательства.

За 9 месяцев 2005 г. по итогам проведённых проверок соблюдения природоохранного законодательства наложено 494 адмштрафов на общую сумму 10003,129тыс. тенге. По количеству наложенных адмштрафов, по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. идёт рост на 100,8 %, по сумме наложенных адмштрафов идёт рост на 221,6 %. Из наложенных адмштрафов на настоящий момент взыскано 443 адмштрафа на общую сумму 7952,521тыс.тенге. Количество взысканных адмштрафов по сравнению с 9 месяцами 2004 г. возросло на 137 %, а сумма взысканных штрафов выросла на 217 %.

За 9 месяцев 2005 г. предъявлена 187 претензий на общую сумму 277801,5352 тыс. тенге. По количеству предъявленных претензий идёт рост на 81 %,  по сумме предъявленных претензий идёт увеличение показателей на 256 %. За этот же период взыскана 137 претензий на сумму 192311,308 тыс. тенге. По количеству взысканных претензий идёт увеличение на 85 %, а по сумме взысканных претензий идёт увеличение на 163 %.

Взыскиваемость адмштрафов за 9 месяцев 2005 г. составила 90 %, что на 14 % выше показателей аналогичного периода 2004 г.  а взыскиваемость претензий составила 55 %, что на 13 % выше показателей 9 месяцев 2004г. Не высокий процент взыскиваемости по претензиям произошло ввиду того, что большое количество претензий было предъявлено в конце 2-го квартала в течении 3-го в рамках проводимых МОТУООС мероприятий по выявлению хозяйствующих субъектов,  работающих без разрешения на загрязнение окружающей среды и многие предприятия ещё не успели оплатить претензии.

Рассмотрение дел в правоохранительных и судебных органах.

За 9 месяцев 2005 года передано материалов в суд:

- МНУ ЗФ ЗАО «Казтрансойл» - о взыскании суммы – на стадии рассмотрения в Межрайонном специализированном экономическом суде /по претензии/ ( по отделу «Охраны водных ресурсов»)

- АО «Рекон» - об обязании в выполнении Обязательного предписания и привлечении к административной ответственности – на стадии рассмотрения в Актауском городском суде. Возвращено определением суда в связи с неподсудностью. В данный момент принимаются меры по передаче дела в специализированный адм.суд по Мангистауской области.

- АК «Каскор» - об обязании в выполнении Обязательного предписания и привлечении к административной ответственности – на стадии рассмотрения в Актауском городском суде. Возвращено определением суда в связи с неподсудностью. В данный момент принимаются меры по передаче дела в специализированный адм.суд по Мангистауской области.

- ТОО «Мехстройсервис» - о взыскании суммы – Решение Специализированного межрайонного экономического суда вступило в законную силу «Об удовлетворении исковых требовании МОТУООС» (по отделу «Охрана земельных ресурсов») /по претензии/

- ТОО «Мехстройсервис» - о взыскании суммы – Решение Специализированного межрайонного экономического суда вступило в законную силу «Об удовлетворении исковых требовании МОТУООС» (по отделу «Охрана атмосферного воздуха») /по претензии/

- Ранее поданное исковое заявление о взыскании суммы  ПФ «Узеньмунайгаз» на сумму 126 904 320 тенге – Решение Специализированного межрайонного экономического суда /об удовлетворении исковых требовании МОТУООС/ обжаловано предприятием в Мангистауский областной суд –постановлением гражданской коллегии Мангистауского областного суда Решение экономического суда оставлено без изменении /постановление не вступило в законную силу/ - по претензии

- Административный штраф по отделу «Охрана земельных ресурсов» на должностное лицо передано в Актауский городской суд для принудительного взыскания /административный штраф/

- Ф.К. «Боскалис Архиродон» В.О.Ф. МНУ ЗФ ЗАО «Казтрансойл» - о взыскании суммы – на стадии рассмотрения в Межрайонном специализированном экономическом суде /по претензии/ (по отделу «Охраны водных ресурсов»)

- ПФ «Узеньмунайгаз» – Решение Специализированного межрайонного экономического суда исковые требования МОТУООС о взыскании суммы

вступило в законную силу.  ( отдел «Охраны атмосферных  ресурсов» /по претензии/ ).

- Отделом «Охраны атмосферного воздуха» переданы  материалы об административном правонарушении в отношении должностных лиц в Актауский городской суд для принудительного взыскания.

11. 1  дело по ч. 1 ст. 709 КоАП РК в отношении  ТОО «Салют и К»;

12. 3 дела по ч. 1 ст. 708 КоАП РК в отношении Байманова. С. Е.,  Баянбердиева. С. П., Есболова. Е. К.

4. Состояние аналитического контроля.

4.1. Общая часть.

По штатному расписанию в отделе  лабораторного анализа и контроля: руководитель и 8 специалистов высшего уровня квалификации, в отчетном периоде работали 8 специалистов высшего уровня квалификации и руководитель.

На  базе лаборатории проводились практические занятия студентов Актауского филиала Карагандинского Государственного университета и Актауского Государственного Университета им. Ш.Е.Есенова.

9 месяцев в лаборатории проводился внутренний контроль точности измерений по 2 компонентам (нитриты и железо) с применением ГСО, содержащих определенный компонент в диапазоне рабочих концентраций. Результаты внутреннего контроля без брака.

В настоящее время осуществляется  централизованная поставка лабораторного оборудования и приборов  для стационарной и мобильной лабораторий, согласно договоров  №№ 77,78 от  08 июня 2004 г. с ТОО НПК «КазЭкоСервис».

Ведется подготовка к  пуско-наладочным работа  храмотографа «Claruss-500», срок приезда сервисного инженера - 05.07.2005 г.

Согласно Приказа и.о. Министра ООС Кесикбаева С. № 259- п от 21.09.2004 г. произведена  прием-передача лабораторного оборудования и приборов для экологического поста  МЦГ ДГП  РГП «Казгидромет».

За отчетный период осуществлена поставка комплекта лабораторной мебели, поставщиками ТОО «ЛаборФарма» согласно договора №05-2-23 от 11 апреля 2005 года. Сервисным инженером произведена сборка и установка  лабораторной мебели, Акты проведенных работ предоставлен в Министерство ООС.

Согласно графика проведения поверки средств измерений МОТУООС заключен договор с ТОО «ECOS Service» на поверку   газоанализаторов  MSI 150 Compact и  Mini Warn.

Группа аналитического контроля водных источников.

В течении 9 месяцев 2005 года было отобрано 299 проб воды, выполнено 4132 определения. За аналогичный период было отобрано 158 проб, выполнено 1716 определения. По графику аналитического контроля ведутся наблюдения за состоянием водозаборов,  АТЗ, БН-350, сбросных каналов ТОО «МАЭК-Казатомпром», морской воды на побережье и в акватории морского порта «Актау» - причалов №8,6,9,10, а также за работой городских очистных сооружений. За счет дополнительных точек отбора проб воды с акватории морпорта г.Актау (нефтеналивные причалы №№ 6,8,9,10) и точек водозабора (№№1,2) произошло увеличение общего количества проб и количества определений в 3 кв. 2005 года.

Наблюдения за состоянием промышленных стоков и морской воды ведутся 4 раза в месяц.

В отчетном периоде  была произведена совместно с представителями Министерства ООС  проверка эффективности работы городских очистных сооружений г.Актау. А так же отобраны пробы сточной воды  по подразделениям  АО «Узеньмунайгаз».

Из общего количества выполненных определений по результатам аналитического контроля выявлены превышения показателей нормативов ПДС и ПДК по следующим ингредиентам:

- Содержание кальция в сточной воде Сбросного канала №1, №2 - 550 мг/дм3, превышение ПДС в 1,3 раза (среднее).

- Содержание кальция в сточных водах ТЭЦ-3 – 532 мг/дм3, превышение ПДС 1,3 раза (среднее).

Повышенное содержание кальция в воде характеризует общую жесткость воды и не является токсичным для флоры и фауны Каспийского моря.

Внеплановые (инспекционные, аварийные, по сообщению), отобрано 37 проб морской и сточной воды, выполнено 249 определения:

- «ТЕКСАКО», м/р «Северное Бузачи». Было отобрано 3 пробы воды на содержание нефтепродуктов: проба №1-скважина №53, проба №2-скважина №59, проба №3- фоновый. По результатам анализа выявлены следующие превышения: скважина №53 =1,9 мг/дм3, превышение ПДК в 3 раза. Наложен адм. штраф в размере 14565 тенге, взыскан.

- М/р «Каламкас» ОАО «ММГ» ПУ «КМГ». Было отобрано 2 пробы воды с акватории моря, на полный химический анализ. По результатам анализа выявлено незначительное превышение нефтепрдуктов.

- Компания «Артис Оверсис Казахстан». Было отобрано 3 пробы морской воды на содержание нефтепродуктов и выявлено следующее превышение:

- Проба №1-0,7641 мг/дм3, проба №2-0,4178 мг/дм3, проба №3-1,601 мг/дм3, при ПДК=0,05 мг/дм3. За аварийный разлив нефти на акватории морпорта г. Актау и превышение нормативов ПДК в 32,02 раза в пробе №1 был подсчитан экологический ущерб и предъявлен иск на сумму 160053,6 тыс.тенге.

- «БЖКУ» г. Форт-Шевченко, было отобрано 2 пробы сточной хоз.фекальной воды с очистного сооружения. Проба №1-вход, проба №2-выход. Выявлено  повышенное содержание в пробе №2: азот аммонийный - 13 мг/дм3, кальций – 400 мг/дм3, СПАВ – 4,3 мг/дм3. За несоблюдение экологических нормативов и невыполнение природоохранных мероприятий наложено административное взыскание на юридическое лицо в размере 48500 тенге.

- ТОО «Ер-Сай». Была отобрана 1-проба сточной воды  на полный химический анализ. По результатам анализа содержание  нефтепродуктов составляет 0,551 мг/дм3. Наложены 2 адм. штрафа на общую сумму  17 478 тенге, и претензия на сумму 413088 тенге.

- ТОО «Маэк-Казатомпром», сбросной канал ТЭЦ-1. Было отобрано 3 пробы промывочной  воды  на содержание   железа с пробоотборной точки теплосети. По результатам лабораторного анализа  содержание железа составляет 0,46 мг/дм3, что превышает ПДК в 4,6 раза. Меры административного взыскания будут предприняты по окончании проверки.

- Станция Мангышлак, ТОО «Ғасыр Маңғыстау»,  из не обустроенной дренажной емкости отобрана 1проба промышленной  сточной воды  на содержание нефтепродуктов. По результатам анализа  содержание нефтепродуктов составляет 130 мг/дм3.  За нарушение природоохранных требований наложены 4 административных штрафа на общую сумму  34 956 тенге и предъявлена претензия на сумму 413088 тенге.

31 марта 2004 года произошёл сброс нефтесодержащих сточных вод с судна «Сван», принадлежащей компании «Бьюи Казахстан ЛТД», в акватории грузового порта пос. Баутино РГП «АММТП». Специалистами лаборатории были отобраны 3 пробы воды с места пролива. Результаты анализа показали содержание нефтепродуктов 0,64мг/дм3 (12,8 ПДК); 0,186мг/дм3 (3,72 ПДК); 0,123мг/дм3 (2,46 ПДК). Инспекторами был наложен штраф на 2-го механика Звенкова А. в размере 9190 тенге. Компании «Бьюи Казахстан ЛТД» была предъявлена претензия в размере 817 тенге. Претензия и административный штраф были взысканы.

С места затопления российского судна «Акуша» была отобрана проба воды. Результаты анализа показали содержание нефтепродуктов 0,12мг/дм3 (2,4 ПДК). Информация была передана в Министерство охраны окружающей среды и Премьер- Министру РК.

Группа контроля загрязнения почвы.

Всего по этой группе за 9 месяцев 2005года  было отобрано 22 проб почвы, проведены 32 определений. Анализы проводились на содержание нефтепродуктов.

По результатам  анализов  содержание нефтепродуктов показали следующие превышения:

Были отобраны пробы с территорий таких производств, как :

м/р «Каракудук», «Нейборс-dreallinq» №122 скважина, «Аджип ККО» полигон, м/р «Северные Бузачи», м/р «Восточный Жетыбай-1», ПУ «ЖМГ» ЦДНГ-2, м/р «Каламкас», м/р  «Оймаша», м/р «Северный Карагия», м/р «Алатобе», скважина «Демал-1» ОАО «ММГ ПУ «ЖМГ .

За загрязнение почвы нефтепродуктами были наложены административные штрафы:

- м/р «Каракудук» за превышение  содержания нефтепродуктов в пробе почвы в 30,2 раза наложено 3 адм.штрафа:

- Мирошников В.В - менеджер промысла 24275 тенге;

- Оспанов Н.Б – инженер по ТБ 14565 тенге;

- Муханов А.С. – материальный менеджер 9710 тенге.

Все три штрафа взысканы.

- М/р «Северные Бузачи» за превышение нефтепродуктов в пробе  почвы  наложен адм. штраф в размере  14565 тенге, взыскано.

- М/р «Восточный Жетыбай-1»  инспекторами наложен адм. штраф в размере 2710 тенге, за превышение нефтепродуктов в пробе почвы, взыскано.

- М/р «Каламкас» за превышение нефтепродуктов  наложен административный штраф в размере 2710 тенге, не взыскано.

ОАО «ММГ» ПУ ЖМГ

- м/р «Оймаша»  отобраны проба почвы  и  фоновая проба.  Содержание нефтепродуктов в фоновом составило 0,37 г/ кг; в пробе  почвы-2,29г/кг.

- м/р«Северный Карагия»,отобраны 2 пробы: №1 скважина №8,           №2 фоновая. Содержание нефтепродуктов в фоновом составило  0,14 г/кг; в пробе  почвы-1,65 г/кг.

- м/р «Алатобе», проба №1-газовый коллектор, проба №2-фоновая. Содержание нефтепродуктов в фоновом составило 0,14 г/кг; в пробе № 1-8,60 г/кг.

- скважина «Демал-1»,отобрано 6 проб почвы. Проба №1-0,19мг/кг, №2-0,17мг/кг, №3-0,13мг/кг, №4-0,16мг/кг, №5-0,12мг/кг, №6-0,16мг/кг.

За нарушение природоохранного законодательства и не соблюдение требований по охране окружающей среды АО «ММГ» предъявлено административное взыскание - претензия на общую сумму 609172 тенге, взыскана.

За аналогичый период 2004года всего по этой группе было отобрано 17проб почвы, проведены 17 определений на содержание нефтепродуктов. Были отобраны пробы с территорий таких производств, как ТОО «Жондеу» г Жана-Узень, СП «Арман» м.р. Арман, ПУ «Каламкасмунайгаз» м.р. Каламкас. Результаты анализа по содержанию нефтепродуктов в почве показали следующее:

ТОО «Жондеу» 2 проб-2,32г/кг почвы, фоновое содержание-0,13г/кг почвы

СП «Арман» 5 проб-1,375г/кг почвы, 0,2475г/кг почвы, 4,625г/кг почвы,

1,03г/кг почвы; фоновое содержание-0,0372г/кг почвы.

ПУ «Каламкасмунайгаз»-0,75г/кг почвы.

За загрязнение почвы нефтепродуктами были наложены адм. штрафы:

ТОО «Жондеу» начальник цеха Джурасов.-9190тенге

СП «Арман» менеджер промысла Кубигулов.-6433тенге

ПУ «Каламкасмунайгаз» главный механик Хайридинов-6433тенге

Группа аналитического контроля источников выбросов в атмосферу.

По данной группе контроля за 9 месяцев 2005 года проверено 541 транспортных единиц на содержание  в выхлопных газах СО2 на газоанализаторе «МЕХА» и  дымности  на приборе «КИД-2». Совместно с инспекцией МОТУООС  было проверено  состояние автотранспортных средств УТТ, УОС – 1, УОС-2, УОС-3, УОС-5, ТОО «Кулагер», ТОО «Баян-Сулу», ТОО «Жансерик», ТОО «Акжол-ай», ЧП «Шамуратов», ТОО «Женис-84», ТОО «Айна», ТОО «Шынар». Из общего количества проверенных 541 единиц  выявлено превышение содержание СО2 и дымности в выхлопных газах автотранспортных средств, был наложен 10 административных штрафов на  общую сумму 41025 тенге.

5. Производственный экологический контроль

5.1. По охране атмосферного воздуха

Производственный контроль в области охраны атмосферного воздуха осуществляют юридические лица, которые имеют источники выбросов вредных веществ на территории Мангистауской области. Производственный контроль за состоянием атмосферного воздуха проводится на крупных предприятиях области в соответствии с утвержденными планами-графиками и постоянно проводится инструментальный контроль за соблюдением установленных нормативов ПДВ. В целом работа  по наблюдению за состоянием атмосферного воздуха, его загрязнения  проведена предприятиями на договорных началах  на  17 предприятиях области а именно: АО «Казтрансойл», ТОО «МАЭК-Казатомпром», ПФ «Узеньмунайгаз», АО «Мангистаумунайгаз», Аджип ККО, АО «Каражанбасмунай», ТОО «Каракудукмунай», ФК «МАЕРСК Ойл Казахстан ГмбХ», ТОО «Тасбулат Ойл Корпорейшн», ТОО «Толкыннефтегаз», ТОО «СП Казполмунай», Бузачи Оперейтинг Лтд, ТОО СП «Арман», АО«Интергаз Центральная Азия», ТОО«Хазар и К», ТОО СП «Казахтуркмунай», РГП «Актауский морской торговый порт»,  а также контроль осуществлялся силами собственных аттестованных лабораторий на 2 предприятиях ТОО«Sat Opereting» и УПГ (Каз.ГПЗ) ПФ «Узеньмунайгаз» на стационарных источниках .Также проводятся мероприятия по уменьшению выбросов  загрязняющих веществ в окружающую среду, финансируемые за счет собственных средств.

Инспекторами управления выдаются предписания по проведению постоянного производственного контроля за природоохранной деятельностью предприятий, назначению ответственных лиц по вопросам охраны окружающей среды, предприятиями согласовываются с нашим управлением план-график производственного контроля.

В ходе проверок был выявлен недостаточный производственный контроль: 1)АО «Мангистаумунайгаз» -ПУ «Жетыбаймунайгаз» выявлено возгорание нефти в историческом амбаре ЦППН, за что  были привлечены к административной ответственности начальник ЦППН, главный инженер; предъявлена претензия  на сумму 125614,3тенге, взыскана добровольно от 20.01.05г. 2)за отсутствие прибора учета газа на печи ТОО «Каракудукмунай» был наложен административный штраф на юридическое лицо на сумму 145650тенге 3) за аварийное газопроявление на скважине ФК «Бузачи Оперейтинг Лтд» наложен административный штраф на юридическое лицо в размере на 194200тенге; 4)не ведется контроль при проведении строительных работ ТОО «Каско» при разогреве битума в битумоварке в качестве ГСМ использовался битум облитый дизтопливом, наложен адм.штраф на эколога на сумму 6797тенге; 5) на момент проверки выявлено сажевое горение газа на факеле ЦПГ-2 УПГ ПФ «УМГ» , наложен адм.штраф на сумму 6797тенге; 6) в течении 2-х минут был произведен залповый сброс газа на дежурную горелку УКПГ, наложен адм.штраф 9710тенге.

Недостатки. В связи с отсутствием утвержденных форм журналов учета выбросов ВХВ в атмосферу от стационарных источников, возникают случаи, когда невозможно требовать со стороны предприятий учета по данной форме. К тому же устаревшая форма журналов учета выбросов ВХВ в атмосферу подходит не ко всем предприятиям различных отраслей. Многие предприятия не представляют в ТУООС статистические отчеты по форме 2ТП (воздух), в связи с тем, что они не утверждены МООС РК, это в свою очередь не позволяет дать точную оценку объемам фактических  (валовых) выбросов по области и вести соответствующий контроль .

В нефтегазовой отрасли внедрены штатные единицы по охране окружающей среды, а в остальных отраслях экономики ответственными за охрану окружающей среды назначены из числа ИТР - все они осуществляют производственный контроль.

Согласно отчета по мониторингу атмосферного воздуха на территории объектов ПФ «Озенмунайгаз»  АО РД «Казмунайгаз» за 2004 год содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (оксидов азота, оксида углерода, углеводородов, сероводорода, метана) в 2004 году не превышает предельно-допустимые значения концентраций.

Согласно отчета производственного мониторинга окружающей среды за 2004 год ТОО «МАЭК-Казатомпром» во все периоды наблюдения 2004 года, во всех исследуемых точках на границе СЗЗ концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе при работе энергоблоков тепловых станций были значительно ниже ПДК.

5.2. По отделу охраны земельных ресурсов.

В нефтегазовой отрасли организованы отделы по охране окружающей среды, а в остальных отраслях экономики ответственными за охрану окружающей среды назначены из числа ИТР - все они осуществляют производственный контроль. Комплексные проверки предприятий согласно плана работы областной инспекции за 1 квартал 2005 года:Ф.К. «Майерск Ойл Казахстан Гмбх, ЗАО «Каракудукмунай», ТОО «Бургылау, Ф.К. «Бузачи Оперейшинг», «Аджип ККО», Ф.К. «Боскалис-Архиродон», ПФ «ОМГ» АО РД «Казмунайгаз», ТОО «МАЭК-Казатомпром», ПУ «КМГ» АО «Мангистаумунайгаз» выявили, что производственный контроль на этих предприятий организован и осуществляется согласно «Правил производственного контроля в области охраны окружающей среды». Отсутствует производственный контроль на предприятиях: коммунального хозяйства, образования, в отраслях малого и среднего бизнеса.

Мониторинг состояния почв.

Наблюдение за почвами и грунтами (литомониторинг) включает в себя  контроль показателей состояния грунтов на участках, подвергнувшихся техногенному нарушению на предмет определения их загрязнения нефтепродуктами, химреагентами, солями тяжелых металлов и т.д. На первом этапе  мониторинговых  наблюдений проводится визуальное обследование с целью определения возможного распространения загрязнения по площади в результате гравитационного растекания или под воздействием атмосферных осадков.

Сеть стационарных  постов (пунктов мониторинга почв) располагается:

- в местах  проведения рекультивационных работ;

- в местах повышенного риска загрязнения почв;

- на фоновых участках.

Отбор проб  и изучение почво - грунтов проводится  по сети станций, размещение которых, относительно источников воздействия, обеспечивает, с учетом реальной возможности проведения наблюдений, объективную оценку происходящих изменений.

Ф.К. «Майерск Ойл Казахстан ГмбХ»

Производственный мониторинг почв и растительности ведется в соответствии с «Программой производственного мониторинга окружающей среды», на 8 стационарных экологических площадках (СЭП), характеризующих преобладающие почвы месторождений и разнообразие техногенного воздействия на них.

Периодичность наблюдения за загрязнением почв нефтепродуктами и тяжелыми металлами 2 раза в год весной и осенью. На каждой точке выполняются предписания почвенного разреза, его идентификация, отбор пробы верхнего (5-15 см) горизонта.

Контролируемые ингредиенты: сухой остаток, сульфаты, хлориды, суммарные нефтяные углеводороды, железо, кадмий, медь, свинец, цинк, ртуть.

На основании приведенных исследований по мониторингу почв за 2004 год сделан следующий вывод – содержание некоторых веществ: нефтяных углеводородов (скв.№ 29,30 в весенний период, скв.№ 27 в осенний период и пруд-испаритель), ионы меди (скв.№ 29), никеля, свинца (скв.№ 30), цинк (скв.№ 30), превышают уровень ПДК в 1,5-2 раза. Но по большинству определяемых ингредиентов (тяжелых металлов) обнаруженное количество нефтяных углеводородов в почве соответствует как требованиям ПДК, так и ОДК.

ТОО «Бузачи Оперейтинг ЛТД»

## Результаты проведенного мониторинга почвы на объектах м/р Северное Бузачи показывают, что превышения загрязняющих веществ по содержанию нефтепродуктов не обнаружены и не превышают значения ПДК. Превышение ПДК в почве по тяжелым металлам выявлены в течении всего 2004 года. Максимальные значения превышения ингредиентов загрязняющих веществ относительно ПДК составляют: никель-9,75ПДК, кобальт-4,4ПДК, цинк-4,96ПДК, свинец-1,94ПДК, медь-11,67ПДК. Кадмий - не обнаружено.

ПФ «Озенмунайгаз» АО РД «Казмунайгаз» 2004 год.

Изучено 35 почвенных шурфов глубиной 1,5-1,6 м, отобраны 45 проб на гумус, солевой состав (водные вытяжки) подвижных форм азота, калия и фосфора) с целью получения как характеристик  типов и подтипов почв, так и возможных агротехнических мероприятий по восстановлению почвенно-растительного покрова на Узеньском нефтяном месторождении.

Согласно отчета ТОО «Экологически чистые химические технологии» по теме «Производственный мониторинг почвенного покрова на территории ПФ «Озенмунайгаз» АО РД «Казмунайгаз» отмечено накопление и превышение в 1-2 раза валовых (40-57 мг/кг) и подвижных форм (7-18 мг/кг) свинца и кобальта (10-15 мг/кг). Вместе с тем в почвах наблюдается уменьшение валовой и подвижной меди (соответственно 3-16 и 3-6 мг/кг), цинка (20-40 и 0,2-17,4 мг/кг) и кадмия (0,6-2,0 и 0,1-1 мг/кг) ниже пороговой концентрации. Содержание гумусов в поверхностном горизонте очень низкое 0,5-0,7%. Соответственно низкие и значения валового азота 0,040-0,056%. Отношение углерода к азоту широкое 12,5 , что указывает на бедность почв азота. Загрязнение земли нефтепродуктами влияет на содержание немотоз в почве. Обследование н67а содержание немотоз при различных временах года на различной глубине отбора проб с различных точек показало – существуют почвенные немотозы различных видов и разнообразий, которын достаточно чувствительны к различным авиатическим и биотическим факторам. Из отчетов следует, что содержание тяжелых металлов находится значительно ниже ПДК и полностью соответствует утвержденным нормативам. Ни по одному из наблюдаемых веществ не зафиксировано превышение нормативов ПДК. Результаты замеров были значительно ниже концентраций предыдущих лет экологического наблюдения по всем ингредиентам.

#### ПУ «Каламкасмунайгаз» АО «Мангистаумунайгаз»

###### Состояние грунтов, почвы за 2004 год. Исследования, проведенные в 2004 году показывают антропогенному и техногенному воздействию подвержено 7290 га месторождения Каламкас. Повсеместно наблюдаются массивные участки подтопления, эрозии, ветропылевого выноса компонентов грунта. Содержание гумуса менее 1%, содержание солей (хлоридов и сульфатов) более 50 г/кг, отсутсвует почвенная структура, отсутствуют микроорганизмы, кроме спорообразующих, наличие большого количества кальцерогенных, содержащихся в нефти (пирогенов, хризенов). Это позволяет считать территорию месторождения, сложенную грунтами, в связи с чем  отпадает необходимость в проведении биологической рекультивации, как экологически не целесообразной.

Содержание тяжелых металлов в грунтах месторождения отличается достаточной стабильностью. Небольшие концентрации свинца, мышьяка, цинка отмечаются в поверхностном слое 0-2 см, а молибден, кобальт, ванадий, стронций по всей толще почвенного разреза.

Присутствие высоко- и умеренно токсичных металлов в грунтах ведет к тому, что они могут накапливаться в растениях, вымываться водой.

Грунты месторождения отмечаются низкой гигроскопичностью, а фракция 0,05-0,01м составляет от 30 до 50 см.

Подтопление месторождения ведет к тому, что даже песчаная почва, изредка встречающаяся на повышенных участках рельефа, превращается в солончак менее, чем через год.

ПУ «Каламкасмунайгаз» отчет по мониторингу почв

Согласно, аннотационного отчета по теме «Определение уровня загрязнения компонентов окружающей среды отходами производства» проведено комплексное обследование образцов почвы территории ПУ «Каламкасмунайгаз». Обследование показало, что химический состав почв производственной территории сильно не изменился. Отмечается сильная деградация почвенного покрова, особенно на территориях, прилегающих к хранилищам замазученного грунта и скважинам. Почвы загрязнены нефтью в основном нетоксичными ациклическими углеводородами, в том числе парафинами. Были проверены анализы  замазученного грунта и нефтешламов, замазученный грунт по данным рентгенофазового ИКС и хроматомаспектроскопии содержит в своем составе до 15% нефти. Состав сухого нефтешлама практически постоянен: нефтепродукты – 15-25 %; механические примеси 70-75%; вода 5-8%. По токсичности нефтешламы являются промышленными отходами 3 класса опасности. Содержание токсичных углеводородов (ксилол, толуол и полиароматика) в образцах почвы, отработанных на границе СЗЗ ПУ «КМГ» составляет: ксилол – 0,004 мм/кг (ПДК-0,3 мг/кг); толуол – 0,0001 мг/кг (ПДК-0,3 мг/кг); полиароматика – 0,08 мг/кг (ПДК-0,3 мг/кг). Следовательно, отходы ПУ «КМГ» не оказывают влияния на компоненты окружающей среды.

ТОО «МАЭК-Казатомпром» отчет по мониторингу за 2004 год.

Для полноты оценки влияния газо-аэрозольных выбросов реактора на окружающую среду на территории промышленной площадки санитарно-защитной и наблюдаемой зонах осуществляется контроль содержания радионуклидов в почве и растительности.

Повышенное содержание цезия-137 наблюдается только на территории хранилища твердых радиоактивных отходов и не превышает следующих значений: 1,2Е-10Ки/кг (растительность), 2,17Е-9Ки/кг (почва). В санитарно-защитной и наблюдаемой зоне реактора концентрация радиоактивных веществ в почве и растительности за все годы наблюдения не превышала величины менее 9,1Е-11Ки/кг и составлялась на уровне глобального фона.

5.3. По охране водных ресурсов

Задачами мониторинга в сфере охраны вод, прежде всего, являются:

- оценка соответствия деятельности предприятия водному законодательству,  современности применяемых технологий, оборудования, использования водных ресурсов, а также эффективности  управления в этой области;

- определение основных источников загрязнения, исследование необходимых данных, обобщение результатов;

- выработка водоохраной  политики и первоочередных организационных и технических мер по охране вод, в том числе по снижению риска залповых сбросов.

Результатом экологического мониторинга   водохозяйственной деятельности  предприятий является оценка их воздействия на водные объекты, ее уменьшение, предотвращение или существенное снижение риска аварий и аварийных сбросов, экономия водных ресурсов, снижение платежей за пользование и за загрязнение вод.  Мониторинг состояния водных ресурсов представляет единую систему наблюдений и контроля за водными ресурсами  при выполнении работ по освоению месторождений для своевременного влияния и оценки происходящих изменений, рациональное использование водных ресурсов и смягчение воздействия на окружающую среду.

Водопользователь обязан осуществлять контроль:

- объемов забираемой, используемой и сточной воды и их соответствия установленным лимитам;

- состава и свойств сточных  вод  и их соответствие установленным  н нормам сброса ПДС (предельно-допустимый сброс);

- состав а и свойств сточных вод  на отдельных звеньях технологической схемы  очистки и использования вод и их соответствие  технологическим регламентам;

- состава и свойств воды  водных объектов в местах  собственных водозаборов, в фоновых  и контрольных створах водного объекта, принимающего сточные воды водопользователя и соблюдения норм качества воды в контрольном створе.

В соответствии с этими обязанностями водопользователь должен организовать учет  и контроль водопотребления и водоотведения на предприятиях, лабораторный контроль качества воды, используемой на предприятиях, а также контроль качества сточных вод по всей технологической  цепочке (от входных параметров на очистные сооружения до контрольных точек на акватории полей фильтрации).

Ф.К.Маерск Ойл Казахстан ГмбХ

Мониторинг  сточных вод на месторождении Дунга  осуществляется из 4 точек: 2 точки отбора - до очистки (из сепаратора и на блоке «Эйкос») и 2 точки отбора - после очистки (на выходе из сбросной трубы и пруде – испарителе). Отбор воды  в пруде - испарителе позволяет контролировать нарастающее содержание ЗВ в воде, а также предупреждение проникновения вредных веществ на водоносный горизонт.

Контролируемые ингредиенты: сухой остаток, сульфаты, хлориды, жесткость, кальций, магний, БПК-5, аммонийный азот, нитриты, нитраты, фосфаты, СПАВ, нефтепродукты, взвешенные вещества, фенолы, общее железо.

ЗАО «Каракудукмунай»  проводит мониторинговые исследования за состоянием  подземных вод: наблюдение за изменением уровневого и температурного режима, определение химического состава, определение содержания загрязняющих веществ, нормируемых ПДК для подземных вод. Мониторинговые исследования выполняются  по 17 скважинам:

- скважины № 1, 13-15 расположены на участке очистных сооружений и пруда - испарителя сточных вод;

- скважины № 2,3, 5-12 и 16,17 равномерно распределены по территории промысла;

- скважина №4 – на насосной станции 6-го разъезда;

- также мониторинг выполняется по  5 колодцам, расположенным за пределами промысла в санитарно – защитной зоне. Глубины мониторинговых скважин 35-40 метров.

В пределах  месторождения  и очистных сооружений определяются содержание загрязняющих веществ  и уровень загрязнения подземных вод.

В течение каждого квартала проводится обследование промысла, выполняются замеры уровней, температуры и промер глубин скважин. В лабораторные исследования входят: полный химический анализ, определение нефтепродуктов и фенола, ХПК, БПК, СПАВ.

ТОО «Бузачи Оперейтинг ЛТД»

Данное предприятие осуществляет мониторинговые исследования  подземных вод по 5-ти  наблюдательным скважинам, находящихся на  площадках для приема отходов бурения и промышленных стоков № 1, 2 и по 11-ти скважинам на площадках нефтедобычи месторождения Северные Бузачи по следующим загрязняющим ингредиентам в грунтовых водах:

- нефтепродукты;

- СПАВ;

- фенолы и тяжелые металлы (свинец, цинк, медь, никель, кобальт, кадмий).

ПФ «Озенмунайгаз» АО РД «Казмунайгаз» 2004 год.

Изучена  степень воздействия  загрязняющих веществ на  грунтовые воды месторождения Узень и Карамандыбас. В процессе мониторинговых исследований отобрано и проанализировано 149 проб воды на определение общего химического состава и содержание ЗВ на участках промыслов. Согласно отчета ТОО «Мангистау- Мониторинг» о результатах мониторинговых исследований на м/р «Узень и Карамандыбас» для определения степени загрязнения первых от поверхности водоносных горизонтов и влияния ЗВ на окружающею среду ПФ «ОМГ». Во все периоды наблюдений, начиная с 2001г. выявлялись   высокие концентрации  солей тяжелых металлов, среди солей наиболее высокие концентрации кадмия и свинца. Повышенные, по сравнению с ПДК для подземных вод общего пользования, концентрации солей тяжелых металлов накапливаются в подземных водах  за счет загрязнения поверхности и пород зоны аэрации отходами нефтедобычи. Анализ содержания солей тяжелых металлов свидетельствует, что в течение всего периода наблюдений и их содержание в подземных водах Узеньской группы промыслов изменяется мало и зависит от величины инфильтрационного питания. Так во 2-ом квартале 2004г., в период интенсивного питания, наблюдается увеличение их содержания, в последующем, прослеживается их незначительное уменьшение, что подтверждает выводы об их накоплении за счет вымывания с пород зоны аэрации. Основной загрязняющий компонент – нефтепродукты, зависит от экологического состояния территории промысла. Так, в начальном периоде наблюдений на площади промыслов НГДУ -1 и 2 прослеживалось превышение их содержания  над ПДК в 1,2-1,9 и даже 7,7 раза. Но планомерные работы по улучшению экологической обстановки, начатые к концу 2002г. и по нынешний день способствовали значительному снижению нефтепродуктов. В настоящее  время средние значения по промыслам не превышают ПДК, площадь загрязненных подземных вод снизалась более чем в 5 раз, прослеживаются только отдельные мелкие очаги , приуроченные к наиболее загрязненным участкам.

ПУ «Каламкасмунайгаз» отчет по мониторингу подземных вод

Согласно отчета по мониторингу подземных вод первого от поверхности водоносного горизонта на территории месторождении Каламкас. Мониторинговые наблюдения за 9 месяцев 2005г. проводились в соответствии с Программой мониторинга подземных вод на территории м/р Каламкас. Мониторинговая сеть состоит из 37 наблюдательных скважин, включая 8 ( № 1-8). Наблюдательные скв. размещены на территории нефтепромысла (17 скв. №21-37) и 4-х локальных участках, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод:

- поля фильтрации – 6 скв. № 1-4 и 9,10;

- полигон размещения нефтешламов -4 скв. №5-8;

- полигоны замазученного грунта и радиоактивных отходов -5 скв. №11-15;

- полигон ТБО -5 скв. № 16-20.

Для оценки гидрохимической обстановки и состояния подземных вод на м/р Каламкас проводились наблюдения за уровнем и температурным режимами, определялся их химический состав и характер загрязнения.

По результатам химических анализов минерализация подземных вод четвертичного водоносного горизонта изменяется от 97.2 г/дм3 до 178.8 г/дм3. Практически на всей территории м/р распространены подземные воды хлоридного - сульфатного - натриево – магниевого состава.

Превышение ПДК отмечено:

- на территории нефтепромысла – нефтепродукты и аммоний( превышения по ряду скв.), фенолы, ХПК, железо, тяжелые металлы;

- на участке « поля-фильтрации» - аммоний, нефтепродукты ( превышения по трем скв.), фенолы, ХПК, железо, тяжелые металлы;

- на участке « полигон размещения нефтешламов» - аммоний, ХПК, железо, тяжелые металлы;

- на участке «полигоны замазученного грунта и радиоактивных отходов»- фенолы, ХПК, железо, тяжелые металлы. Из определяемых радиоактивных элементов выявлено превышение уровня вмешательство по Rа-226,а также ß- активность значительно превышает нормативные значения;

На участке «полигон ТБО» -фенолы, ХПК, железо, тяжелые металлы.

Аномально высокие содержания железа, тяжелых металлов и показателя химической ХПК в пределах рассматриваемой территории, обусловлены региональными геологическими и гидрогеологическими условиями, определяющими особенности формирования отложений содержащих подземные воды.

С целью дальнейшего снижения отрицательного воздействия на водные ресурсы и предотвращения неблагоприятных экологических последствий рекомендуется проведение мероприятий, включающих профилактические работы, обеспечивающие безаварийную работу оборудования по добыче, транспортировке и подготовке нефти. Особое внимание при этом должно быть обращено на оборудования, которые аккумулирует значительное количество сырья – трубопроводы, резервуары и технологические емкости.

ТОО «МАЭК-Казатомпром» отчет по мониторингу за 2004 год.

Количество вредных химических веществ, поступивших в водоем - приемник Каспийское море по сбросным каналам предприятия № 1-2 не превысило установленных нормативов ПДС по всем нормируемым ингредиентам, что свидетельствует об удовлетворительном состоянии экологической обстановки в прибрежной зоне  Каспийского моря. Содержание вредных химических веществ в грунтовых водах промышленных площадок находятся на уровне естественного природного уровня.

6.Общественный контроль.

Общественный контроль в области ведется постоянно и охватывает вопросы санитарной очистки городов и поселков области, их озеленения и вывод реактора БН-350 из рабочего режима.

7.Пропаганда контрольно-инспекционной деятельности.

За  9 месяцев 2005 года было проведено 3 выступления по телевидению, публикации статей  в СМИ не проводились, выступление с лекциями -2, проведено общественных экологических рейдов - 1, обращений граждан -8.

Связь со средствами массовой информации.

| № | Мероприятия | 9 месяцев 2005 | 9 месяцев 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выступления по ТВ и радио | 3 | 8 |
| 2. | Опубликовано статей, заметок, репортажей | - | 5 |
| 3. | Выступления с лекциями в аудиториях | 2 | 2 |
| 4. | Проведено семинаров, коллегий, общественных слушаний | 1 | - |
| 5. | Издано газет и журналов | - | - |
| 6. | Проведено общественных рейдов | 1 | 10 |
| 7. | Проведено круглых столов | 1 | 1 |
| 8. | Поступило сообщений граждан, НПО | 8 | 16 |
| 9. | Из них положительно рассмотрено обращений граждан, НПО | 8 | 16 |

За отчетный период МОТУООС была проведена следующая работа со студентами:

- лекции, консультации, ознакомление по вопросам охраны атмосферного воздуха, состоянии в пределах санитарно-защитной зоны населенных мест, степени влияния промышленных предприятий.

Кроме того, инспекция принимала участие в рабочих и госкомиссиях по приемке следующих объектов:

- ТОО «ОСС» пункт подогрева технической воды на ГУ Северный Карагие ПУ «Жетыбаймунайгаз» и наливной стояк для отпуска нефти на ГУ Алатюбе ПУ «ЖМГ»;

- ТОО «ОСС» «Завод по производству стеклопластиковых труб». Вторая очередь строительства. Склад материалов масел и смол с лабораторией.

- Первая очередь Лагуны № 3 на полигоне Аджип ККО.

- ТОО «Фирма Фиол» строительство КНС с напорным коллектором в пос. Приозерный.

- Филиал кампании «Бузачи Операйтинг  ЛТД» строительство вахтового общежития на м/р Северные Бузачи.

- АО «КазТрансОйл» строительство 100 квартирного жилого дома.

- ТОО «ОСС» строительство дамбы для защиты акватории зоны отдыха от волновых воздействии.

- ТОО «Актау Нан» реконструкции хлебзовода №2 в г. Актау

8.Критерии оценки экологической результативности природопользователей, оказывающих интенсивное воздействие на окружающую среду.

Проведена оценка критериев экологической результативности следующих природопользователей (приложения 16,17):

ЗАО «Каракудукмунай»

1.  Соблюдение экологических требований, нормативов качества окружающей среды. ЗАО «Каракудукмунай» все работы проводятся с соблюдением закона «Об охране окружающей среды» и других нормативных и руководящих документов РК.

2.   Наличие службы охраны окружающей среды. Работы проводится согласно Положения о ведомственном контроле за состоянием условии труда и экологии ЗАО «Каракудукмунай» согласованный МОТУООС. Экологический мониторинг за состоянием окружающей среды (атмосферный воздух, подземных вод и земель) проводится согласно программы мониторинга утвержденного  МОТУООС специализированными предприятиями.

3.   Выполнение мероприятий, заложенных в планах природоохранных мероприятий и других программах, направленных на снижение загрязнения окружающей среды и улучшение ее качества. На 2005 году компания планирует природоохранное мероприятия на сумму 1096329,68 тыс. тенге.

4. Наличие природоохранной документации, предусмотренной законодательством в области охраны окружающей среды, в том числе:

- разрешение на природопользование.

- ПДВ, имеется Заключение ГЭЭ № 15 от 15.02.2005 г.

- ПДС, имеется Заключение ГЭЭ №62 от 27.12.2004 г.

- Экологический паспорт находится на рассмотрении МОТУООС.

5. Исполнение условий, установленных в разрешениях на природопользование, соглашениях, договорах, иных контрактных документах. Условия разрешения природопользования и другие условия выполнены.

6.     Меры, принимаемые для выполнения предписаний по актам предыдущих проверок. После проведение проверок контролирующими органами составляется план мероприятий по устранению выявленных недостатков  с указанием ответственных лиц и сроков исполнения.

7. Оснащение источников загрязнения окружающей среды природоохранным оборудованием. Все факельные установки оснащены устройством без сажевого горения.

8. Уровень организации и оснащения лабораторного контроля за загрязнением окружающей среды. Компания не имеет лабораторию контроля за загрязнением окружающую среды. Все работы проводится специализированными предприятиями имеющие лицензию на проведение таких работ.

9. Применение новых ресурсосберегающих технологий, малоотходного и менее экологически вредного сырья. В 2005 году начаты работы по безамбарному методу бурения.

10.  Уровень профессиональной экологической подготовки руководящих работников и специалистов. Высшее.

11.   Организация работы по пропаганде природоохранной деятельности. Компанией проводится ежегодная подписка на экологические газеты «Атамекен», «Экологический курьер» и журналы «Дуние», «Экология устойчивое развитие». Постоянно проводятся лекции и разъяснительная работа по охране окружающей среде среди работников компании и подрядных организации.

12.   Переход к международным стандартам серии ИСО 14000 «Системы управления охраной окружающей среды», 2004 г. проведено обучение 4 специалистов компании на специализированных курсах при КИМЭП в г. Алматы. Внедрение системы после проведение подготовительной работы возможно.

13.Уменьшение объемов выбросов, сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов. Уменьшение выбросов ВВ в атмосферу за счет увеличение использование попутного газа на собственные нужды и утилизации.

Согласно приложения 17 ЗАО «Каракудукмунай» относится ко 2  классу по шкале фактических оценочных показателей критериев его экологической результативности. Суммарный фактический оценочный показатель составил 158 баллов, характеристика политики руководства – достаточная.

Ф.К. Маерск Ойл Казахстан Гмбх

- Природоохранная деятельность Ф.К Маерск Ойл Казахстан Гмбх в 2004г. осуществлялась в строгом соответствии с требованиями и нормативами качества окружающей среды, изложенными в разрешении на природопользование № 000141 от 29.04.04г., выданном Министерством ООС РК.

Обустройство месторождения Дунга на период опытно- промышленной разработки осуществляется по утвержденному проекту, положительное заключение МОТУООС №105 от 20.06.03г. Проект ОВОС к проекту опытно- промышленной разработки месторождения Дунга согласован с МОТУООС № 182 от 09.09.03г.

В 2004г. Ф.К Маерск Ойл Казахстан Гмбх не имел сверхнормативных выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду. При строительстве 2-х эксплуатационных и 1-ой нагнетательной скважины была загрязнена нефтепродуктами незначительная площадь прилегающей территории. В результате чего появились сверхнормативные отходы в объеме 26,9т.

Для оценки негативного влияния выбросов, сбросов и размещения отходов .К Маерск Ойл Казахстан Гмбх на окружающую среду разработана «Программа экологического мониторинга месторождения Дунга на 2005-2006г.г.», программа согласована с МОТУООС, заключение № 5/170 от 22.02.05г.

Экологический мониторинг на месторождении Дунга осуществляет КАПЭ. Наблюдение за состоянием окружающей среды осуществляется при помощи передвижной лаборатории, укомплектованной автоматическими газоанализаторами для непрерывного  определения концентрации загрязняющих веществ. Лаборатория аттестована, приборы и оборудования сертифицированы и проверены.

Для снижения негативного влияния производственной деятельности на компоненты окружающей среды  Ф.К Маерск Ойл Казахстан Гмбх разработал «Комплексную программу», заключение МОТУООС №5/118 от 05.01.05г.

Забор использования воды Каспийского моря осуществляется в соответствии с гос. лицензией кас. Жайык №00-07-0003 от 01.03.05г.

Ф.К Маерск Ойл Казахстан Гмбх имеет гос. лицензию № 00359Р от 25.03.05г. на экологически опасные виды хзяйственной деятельности.

Сжигание попутного нефтяного газа на месторождении Дунга осуществляется в соответствии с разрешением Комитета геологии и недропользования  Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК.

В связи с отсутствием у Ф.К Маерск Ойл Казахстан Гмбх собственных полигонов по утилизации отходов производства заключены следующие контракты на услуги:

- с ТОО МАЭК Казатомпром на прием и утилизацию ртутьсодержащих ламп;

- с ТОО «Тасымал спецсервис» на вывоз, утилизацию ТБО;

- с Компанией ТОО «УПП» на прием и утилизацию промышленных отходов;

- с ТОО «Эко Су» по вывозу и утилизации пластовых вод с пруда – испарителя;

- с компанией «Бионт» на вывоз и утилизацию хоз- фекальных вод.

2. В Ф.К Маерск Ойл Казахстан Гмбх  в соответствии с  организационной структурой управления компанией функционирует отдел охраны окружающей среды и техники безопасности. Отдел укомплектован квалифицированными специалистами, необходимыми техническими средствами и программным обеспечением.

Организация работ в области охраны окружающей среды осуществляется в соответствии  с «Положением о производственном контроле в области охраны окружающей среды на объектах месторождении Дунга».

Мониторинг на месторождении Дунга по контракту в соответствии с утвержденными программами проводит КАПЭ, квартальные отчеты по экологическому мониторингу направляются в МОТУООС

3.Природоохранные мероприятия ежегодно разрабатываются, выполняются в полном объеме. Отчеты о выполнении мероприятий своевременно направляются в МОТУООС.

- В Ф.К Маерск Ойл Казахстан Гмбх в полном объеме имеется природоохранная документация:

- разрешение на природопользование, выданное Министерством ООС РК;

- ПДВ – заключение гос. экологической экспертизы№ 21 от 25.02.05г.;

- ПДС - заключение гос. экологической экспертизы№ 51 от 30.11.04г.;

- Экологический паспорт.

- Все условия, установленные в разрешениях на природопользование, соглашениях и др. выполняются в полном объеме и в установленные сроки.

- Все предписания по актам проверок выполняются в полном объеме и в установленные сроки.

- Уровень организации и оснащение лабораторного контроля соответствует необходимым требованиям.

- Уровень добычи и подготовки нефти на месторождении Дунга соответствует мировым стандартам.

- По пропаганде природоохранной деятельности проводятся беседы с персоналом, выписываются газеты и журналы по экологии.

- Международный стандарт ISO 14000 « Система управления охраной окружающей среды»  находится на стадии изучения и проработки.

- В 2005г. объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу будет снижен на величину 29,0221 т, в связи с завершением строительства двух эксплуатационных скважин и одной нагнетательной скважины.

Согласно приложения 17 Ф.К. «Майерск Ойл Казахстан ГмбХ»  относится к 3  классу по шкале фактических оценочных показателей критериев его экологической результативности. Суммарный фактический оценочный показатель составил 127 баллов, характеристика политики руководства – посредственная.

Ф.К. Бузачи Оперейтинг Лтд.

- Ф.К. Бузачи Оперейтинг Лтд. Соблюдаются все экологические требования и нормативы качества окружающей среды.

- В структуре предприятия осуществляет деятельность отдел по технике безопасности, охране труда и окружающей среды. Непосредственный контроль на месторождении осуществляют полевые экологи. Производственный мониторинг состояния охраны окружающей среды проводился подрядной организацией ТОО «Тандем Эко» на основании Программы производственного экологического мониторинга месторождения Северные Бузачи на 2004г.

- Все мероприятия, заложенные в план природохранных мероприятий были выполнены.

- Природоохранная документация:

- Разрешение на природопользование Министерства ООС РК;

- Проект ПДВ;

- ПДС не имеется, т.к. отсутствует сброс сточных вод в водные объекты и на рельеф местности;

- Экологический паспорт.

- Условия, установленные в Разрешении выполнены.

- все предписания по актам проверок выполнены и выполняются.

- Лабораторный контроль и анализ проводятся подрядной организацией ТОО «Тандем Эко».

- новые ресурсосберегающие технологии не применяются.

- Руководящие работники и специалисты регулярно проходят курсы по повышению квалификации в различных организациях, специализированных в проведении  курсов повышения квалификации.

- С целью уменьшения выбросов в атмосферу Компанией разработана «Программа утилизации попутного газа на месторождении Северные Бузачи в период промышленной эксплуатации»

Кроме того, замазученный грунт, пластовый песок и отходы бурения используются вторично.

Согласно приложения 17 Ф.К. «Бузачи Оперейтинг Лтд» относится к 3  классу по шкале фактических оценочных показателей критериев его экологической результативности. Суммарный фактический оценочный показатель составил 127 баллов, характеристика политики руководства – посредственная.

ТОО «Бургылау»

1.Соблюдение экологических требований, нормативов качества окружающей среды.  ТОО «Бургылау» все работы проводят с соблюдением закона «Об охране окружающей среды» и других нормативных и руководящих документов РК.

2.   Наличие службы охраны окружающей среды. Экологический мониторинг за состоянием окружающей среды (атмосферный воздух, подземный вод и земель) проводится согласно программы мониторинга утвержденного  МОТУООС специализированными предприятиями. По штатному расписанию имеется 1 инженер-эколог.

3. Выполняются мероприятия, заложенные в планах природоохранных мероприятий и других программах, направленных на снижение загрязнения окружающей среды и улучшение ее качества.

4. Наличие природоохранной документации, предусмотренной законодательством в области охраны окружающей среды, в том числе:

- разрешение на природопользование

- ПДВ

- Экологический паспорт

5. Исполнение условий, установленных в разрешениях на природопользование, соглашениях, договорах, иных контрактных документах. Условия разрешения природопользования и другие условия выполнены.

6.    Меры, принимаемые для выполнения предписаний по актам предыдущих проверок. После проведение проверок контролирующими органами составляется план мероприятий по устранению выявленных недостатков  с указанием ответственных лиц и сроков исполнения.

7. Оснащение источников загрязнения окружающей среды природоохранным оборудованием. Противовыбросы имеются.

8. Уровень организации и оснащения лабораторного контроля за загрязнением окружающей среды. Имеется минивар (прибор для измерения концентрации нескольких газов).

9. Применение новых ресурсосберегающих технологий, малоотходного и менее экологически вредного сырья. Используется электрический привод БУ-75 и БУ-100/1600 в кол-ве 9 штук.

10.  Уровень профессиональной экологической подготовки руководящих работников и специалистов. Высшее.

11.   Организация работы по пропаганде природоохранной деятельности. Компанией проводится.

12.   Переход к международным стандартам серии ИСО 14000 «Системы управления охраной окружающей среды» - нет.

13.Уменьшение объемов выбросов, сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов зависит от плана работ.

Согласно приложения 17 ТОО «Бургылау» относится к 3  классу по шкале фактических оценочных показателей критериев его экологической результативности. Суммарный фактический оценочный показатель составил 117 баллов, характеристика политики руководства – посредственная.

ПФ «Узеньмунайгаз» АО РД «Казмунайгаз»

1. ПФ «Узеньмунайгаз» соблюдаются экологические требования и нормативы качества окружающей среды в неполном объеме.

2. На предприятии функционирует служба охраны окружающей среды. Работы проводятся согласно Положения о ведомственном контроле за состоянием условии охраны  труда и экологии. Экологический мониторинг за состоянием окружающей среды (атмосферный воздух, подземная вода и земля) проводится согласно с программой мониторинга утвержденного  МОТУООС специализированными предприятиями.

3. Природоохранные мероприятия ежегодно разрабатываются, выполняются  не в полном объеме. Отчеты о выполнении мероприятий направляются в МОТУООС.

4. Наличие природоохранной документации, предусмотренной законодательством в области охраны окружающей среды, в том числе:

- разрешение на природопользование, выданное Министерством ООС РК;

- проекты ПДВ;

-    ПДС отсутствует и объясняется это тем, что образующиеся на предприятии  сточные воды закачиваются в пласт и  утилизируются на договорной основе;

-    экологические паспорта.

5. Все условия, установленные в разрешениях на природопользование, соглашениях и др. выполняются не в полном объеме .

6. Предписания по актам проверок выполняются не в полном объеме.

7. Оснащение источников загрязнения окружающей среды природоохранным оборудованием. Имеются дымомеры и газоанализаторы для замеров автотранспорта на содержание токсичности и дымности выхлопных газов, однако контроль ведется не в полной мере.

8.  Уровень организации и оснащения лабораторного контроля над загрязнением окружающей среды. Предприятие имеет собственную  лабораторию. Химическая экологическая лаборатория проводит нижеследующие работы:

1. Измерения качества атмосферного воздуха по следующим показателям:

содержание в воздухе О2, Н2S, СН4,  NO, NО2, СО.

2. Анализы воды и почв по нижеследующим показателям: содержание нитритов, нитратов, СПАВ, нефтепродукты, БПК, окисляемость перманганатная, фенолы, металлы (Fe, Cu, Ni, Cd, Co, Pb, Zn), рН, электропроводность, сухой остаток,  карбонаты, сульфаты, хлориды, жесткость, катионы,  Ca, Mg, Na, K, ХПК, аммиак. Для анализа используются различные хим. реактивы, в том числе прекурсоры (ацетон,  толуол, соляная, серная кислота). Однако мониторинг атмосферного воздуха проводится не ежеквартально, а 2раза в год.

9. Применение новых ресурсосберегающих технологий, малоотходного и менее экологически вредного сырья: приступили к замене стальных труб на стеклопластиковые трубы. За 1 полугодие 2005 года было заменено 4,086 км труб разного диаметра. Газ передается ТОО «МАЭК Казатомпром».

10. Инженера-экологи проходят курсы по повышению квалификации в различных организациях, специализированных в проведении  курсов повышения квалификации.

11. Организация работы по пропаганде природоохранной деятельности. Компанией проводится ежегодная подписка на экологические газеты «Атамекен», «Экологический курьер».

12. Международный стандарт ISO 14000 « Система управления охраной окружающей среды»  находится на стадии изучения и проработки.

13. Уменьшение объемов выбросов, сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов. ПФ «Узеньмунайгаз» проведена определенная работа по очистке территории месторождения от замазученности. В процессе проведенных работ ликвидировано 99 аварийных амбаров и 26 технологических амбаров с нефтью. Вместо амбаров на ГУ установлены дренажные металлические емкости, очищено 63,3 га замазученных территорий.

В результате чего количество нефтяных амбаров уменьшилось с 141 до 16 амбаров. Площадь замазученности с 168,3 га до 110,96 га, количество нефти в оставшихся амбарах уменьшилось с 218507 тонн до 89893 тонн. Нефть при ликвидации амбаров переработана и утилизирована на установках трудноразрушаемой нефти. В настоящее время действуют 8 таких установок.

Площадь замазученности месторождения производственного филиала также уменьшилась из-за сокращения количества порывов выкидных линий скважин, осевых и сточных коллекторов. В 2002 году количество порывов по сравнению с 2001 годом сократилось на 95. В 2003 году по сравнению с 2002 годом на 135, в 2004 году по сравнению с 2003 годом количество порывов увеличилось на 18,  за 1 квартал 2005 года количество порывов выкидных линий скважин и газовых коллекторов составило 3. За три года заменено 1139,3 км нефтепроводов, начато внедрение стеклопластиковых труб – с начала 2005 года проложено 4,08 км стеклопластиковых труб.

Согласно приложению 17, ПФ «Узеньмунайгаз» АО РД «Казмунайгаз»

относится к 3  классу по шкале фактических оценочных показателей критериев его экологической результативности. Суммарный фактический оценочный показатель составил 114баллов, характеристика политики руководства-посредственная.

ТОО «МАЭК-Казатомпром»

1. Соблюдение экологических требований, нормативов качества окружающей среды. «ТОО «МАЭК-Казатомпром» все работы проводятся с соблюдением закона «Об охране окружающей среды» и других нормативных и руководящих документов РК.

2. Наличие службы охраны окружающей среды. Работы проводятся согласно Положению о ведомственном контроле над состоянием условии труда и экологии. Экологический мониторинг за состоянием окружающей среды (атмосферного воздуха, подземных вод и земель) проводится согласно программам мониторинга, утвержденного  МОТУООС специализированным предприятиям.

3. Природоохранные мероприятия ежегодно разрабатываются, выполняются в полном объеме. Отчеты о выполнении мероприятий своевременно направляются в МОТУООС.

4. Наличие природоохранной документации, предусмотренной законодательством в области охраны окружающей среды, в том числе:

- Разрешение на природопользование.

- ПДВ, имеется Заключение ГЭЭ № 22 от 04.04.2003 г.

- ПДС, имеется Заключение ГЭЭ №1 от 16.01.2001 г.

- Экологический паспорт.

5. Исполнение условий, установленных в разрешениях на природопользование, соглашениях, договорах, иных контрактных документах. Условия разрешения природопользования и другие условия выполнены.

6.      Меры, принимаемые для выполнения предписаний по актам предыдущих проверок. После проведения проверок контролирующими органами составляется план мероприятий по устранению выявленных недостатков  с указанием ответственных лиц и сроков исполнения.

7. Производственная лаборатория ТОО «МАЭК-Казатомпром» осуществляет производственный ежемесячный контроль  содержания вредных химических веществ в воде водозаборных каналов и водоотводящих каналов Каспийского моря. Определены  и согласованы с МОТУООС следующие точки отбора проб воды:

водозабор №№ 1, 2; сбросные каналы №№ 1,2; очистные сооружения КОС-1, РГП ТВС и В; сточные воды ТЭЦ –3, очистные сооружения БН –350 (до очистки, после очистки); сточные воды АТЗ; сточные воды «SAT OPERATING Актау».

Ежемесячно результаты проведенных исследований предоставляются в МОТУООС.

Лаборатория оснащена современными средствами и приборами для проведения полноценного контроля  содержания вредных химических  веществ в воде.

9. По пропаганде природоохранной деятельности проводятся беседы с персоналом, выписываются газеты и журналы по экологии.

10. Международный стандарт ISO 14000 « Система управления охраной окружающей среды»  находится на стадии изучения и проработки.

11. Особенно вредное воздействие на окружающую среду оказывают отходы ртути, содержащиеся в отработанных люминесцентных лампах дневного освещения. Эта проблема была решена комбинатом в 2001 году путем приобретения термодемеркуризационной установки УРЛ-2М. Вторичная металлическая ртуть с примесями люминофора хранится в стальном контейнере с плотно закрывающейся крышкой в специальном сейфе. С момента эксплуатации термодемеркуризационной установки утилизировано 116326 штук отработанных ртутьсодержащих ламп.

Согласно приложению 17, ТОО «МАЭК-Казатомпром» относится ко 2 классу по шкале фактических оценочных показателей критериев его экологической результативности. Суммарный фактический оценочный показатель составил 174 балла, характеристика политики руководства – достаточная.

#### ПУ «Каламкасмунайгаз» АО «Мангистаумунайгаз»

#### 1. ПУ «Каламкасмунайгаз» АО «Мангистаумунайгаз» соблюдаются все экологические требования и нормативы качества окружающей среды.

2. На предприятие функционирует служба охраны окружающей среды. Работы проводится согласно Положению о ведомственном контроле за состоянием условии охраны  труда и экологии.

3. Выполняются мероприятия, заложенные в планах природоохранных мероприятий и других программах, направленных на снижение загрязнения окружающей среды и улучшение ее качества.  Проводится работы  согласно Положению о ведомственном контроле над состоянием условии труда и экологии. Экологический мониторинг за состоянием окружающей среды (атмосферного воздуха, подземных вод и земель) проводится согласно программам мониторинга, утвержденного  МОТУООС специализированным предприятиям.

4. ОАО «Мангистаумунайгаз»  имеет разрешение на спецприродопользование, разработаны проекты ПДВ и экологические паспорта по всем производственным управлениям, разработаны ПДС на очистные сооружения месторождения Каламкас и Асар. Все  природоохранные документы имеют положительные заключения государственной экологической экспертизы.

5. Исполнение условий, установленных в разрешениях на природопользование, соглашениях, договорах, иных контрактных документах. Условия разрешения природопользования и другие условия выполнены.

6. Меры, принимаемые для выполнения предписаний по актам предыдущих проверок. После проведение проверок контролирующими органами составляется план мероприятий по устранению выявленных недостатков  с указанием ответственных лиц и сроков исполнения.

7. Источники загрязнения оснащены следующим природоохранным оборудованием: вентиляционные, озоноразрушающие установки, предохранительные клапаны, факельные установки без сажевого сжигания газа, приборы КИПиА и т.п.

8. Лабораторный контроль над загрязнением окружающей среды осуществляет лаборатория промышленно-санитарных и экологических исследований управления охраны труда и окружающей среды, оснащенная соответствующими госповеренными приборами и имеющая лицензию. По ПУ «Каламкасмунайгаз» имеются цеха научно-исследовательских работ (ЦНИПР), которые также производят лабораторный контроль по загрязнению окружающей среды.

9. На месторождениях АО «Мангистаумунайгаз» существует герметизированная система сбора нефти, позволяющая предотвращать потери нефти и газа. На месторождении Асар в эксплуатации находятся 3 установки по переработке замазученного грунта и амбарной нефти.

10. Руководящие работники и специалисты имеют высокий профессиональный уровень.

11.  Постоянно ведутся работы  по пропаганде природоохранной деятельности.

12. На стадии завершения договор с Каспийским Общественным Университетом по теме: «Экологический менеджмент по международному стандарту ИСО 14000 в АО «Мангистаумунайгаз».

13. В ходе проведения природоохранных работ наблюдается тенденция снижения выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду и уменьшения образования токсичных отходов производства. С 2004 года   ведется работа по замене стальных нефтепроводов на более прочные и долговечные стеклопластиковые трубы.  Для  уменьшения порывов выкидных линий добывающих скважин, осевых и сточных нефтепроводов.

Согласно приложению 17, ПУ «Каламкасмунайгаз» АО «Мангистаумунайгаз»

относится ко 2 классу по шкале фактических оценочных показателей критериев его экологической результативности. Суммарный фактический оценочный показатель составил 186 баллов, характеристика политики руководства – достаточная.

ТОО «Казполмунай»

- Соблюдение экологических требований, нормативов качества окружающей среды.

Для соблюдения экологических требований и нормативов качества окружающей среды ТОО «Казполмунай» постоянно улучшает и совершенствует свою деятельность в области охраны окружающей среды, проводит мониторинг за параметрами качества окружающей среды, разрабатывает проект нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ), проект нормативов обращения с отходами, поддерживает уровень знаний и ответственности персонала к требованиям в области охраны окружающей среды.

- Наличие службы охраны окружающей среды, уровень организации производственного контроля и мониторинга.

Служба охраны окружающей среды, состоящая из 2 человек, действует  на основании «Положения о службе охраны окружающей среды ТОО «Казполмунай», «Положения о производственном контроле в области охраны окружающей среды», согласованных в МОТУООС.

Производится мониторинг подземных вод ТОО «Мангистау-Мониторинг» согласно договору

№ 4/05 от 31.01.05 г., мониторинг атмосферного воздуха и почвы осуществляется  ТОО «Тандем-Эко» по договору № 21/02-05 от 07.02.05 г.

- Выполнение мероприятий, заложенных в планах природоохранных мероприятий и других программах, направленных на снижение загрязнения окружающей среды и улучшение ее качества.

План природоохранных мероприятий ТОО «Казполмунай» на 2005 год, согласованный  в МОТУООС включает следующие мероприятия:

-проведение мониторинговых исследований подземных вод, атмосферного воздуха и почвы специализированными организациями;

-осуществление технической рекультивации земель;

-установка компрессорной станции по утилизации попутного газа;

-уменьшение количества дизельэлектростанций с подключением к центральному ЛЭП;

-приобретение газоанализаторов  для контроля содержания сероводорода в рабочей зоне;

-проведение инвентаризации источников загрязнения окружающей среды;

-разработка программы экологического мониторинга месторождения Боранколь;

-разработка экологического паспорта предприятия;

-разработка проекта нормативов ПДВ;

-подписка на экологические издания.

На природоохранные мероприятия ТОО «Казполмунай» запланированы средств на сумму 236737,6 тыс.тенге. За 3-квартал 2005 года израсходовано средств в размере 2577,041 тыс.тенге.

Отчет о выполнении плана природоохранных мероприятий ежеквартально сдается в отдел мониторинга МОТУООС.

- Наличие природоохранной документации, предусмотренной законодательством в области охраны окружающей среды, в том числе: разрешения на природопользование, проектов нормативов предельно допустимых выбросов, сбросов (ПДВ и ПДС), экологического паспорта, расчетов нормативного образования отходов производства и потребления, а также положительных заключений государственной экологической экспертизы по ним:

-разрешение на природопользование № 100196 от 20.04.05г.

-проект нормативов предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу (ПДВ) для ТОО «Казполмунай». Заключение Государственной экологической экспертизы №34 от 24.08.2004 г.

-экологический паспорт ТОО «Казполмунай». Заключение Государственной   экологической экспертизы №215 от 03.06.2005 г.

- Исполнение условий, установленных в разрешениях на природопользование, соглашениях, договорах, иных контрактных документах.

Информация о выполнении условий, установленных в разрешении на природопользование №100196 от 20.04.05 г. приведены в Приложении 1.

- Меры, принимаемые для выполнения предписаний по актам предыдущих проверок

Мероприятия по выполнению обязательного предписания по устранению нарушений в области охраны окружающей среды №129/7-109/6-135/3, на основании акта проверки соблюдения природоохранного законодательства №129/7-109/6-135/3 от 03-05.08.05 г. по ТОО «Казполмунай» приведены в Приложении 2.

- Уровень организации и оснащения лабораторного контроля за загрязнением окружающей среды.

Используются радиометр-дозиметр ДРБП-03 для проведения радиологического исследования, газоанализаторы «КАСКАД»-311.1.-Н для обеспечения контроля за содержанием сероводорода в рабочей зоне.

- Применение новых ресурсосберегающих технологий, малоотходного и менее экологически вредного сырья:

-Использование отходов бурения в строительстве внутрипромысловой дороги. Для этих целей разработаны проектные рекомендации, согласованные в Государственной экологической экспертизе.

-Установка компрессорной станции производительностью 300000 м3/сутки газа.

-Факельное устройство СДГ-20 М для бездымного сжигания газа.

- Уровень профессиональной экологической подготовки руководящих работников и специалистов.

Инженер-эколог ТОО «Казполмунай» Тельманова А.С. проходила курс повышения квалификации на тему «Разработка планов по предупреждению и ликвидации аварийных розливов нефти, конденсата и нефтепродуктов» с 16.05.05 г.-28.05.05 г. в РГУН и Г им. И.М.Губкина (г. Москва).

- Организация работы по пропаганде природоохранной деятельности.

В целях просвещения работников ТОО «Казполмунай» в области охраны окружающей среды осуществляются следующие мероприятия:

-подписка на экологические издания;

-повышение квалификации специалистов по вопросам охраны окружающей среды (обучение на курсах, участие в научно-практических конференциях и т.д.);

-разработка и приобретение инструкций, учебных программ, литературы, плакатов и других наглядных пособий по вопросам охраны окружающей среды.

- Переход к международным стандартам серии ISO 14000 «Системы управления охраной окружающей среды».

В марте текущего года был подписан договор с консалтинговой компанией по внедрению системы экологического менеджмента в соответствии с международным стандартом ИСО 14001 на период с марта 2005 по март 2006 г.г.  В настоящее время ведутся работы в данном направлении согласно утвержденному плану работ.

- Уменьшение объемов выбросов, сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, размещения отходов

В целях уменьшения объемов выбросов загрязняющих веществ, на дренажных емкостях установлены дыхательные клапаны, емкости для сбора нефти укомплектованы гидроизолирующей конструкцией и дыхательными клапанами. Внедрение факельного устройства для бездымного сжигания газа привело к сокращению концентрации токсичных веществ (NOx,  CO). Также в настоящее время идет монтаж компрессорной установки для утилизации попутно добываемого газа.

Объем отходов снижается путем использования отходов бурения в строительстве внутрипромысловых дорог месторождения Боранколь. На сегодняшний день утилизировано 3988,242 т. отходов бурения.

Согласно приложению 17, ТОО «Казполмунай» относится ко 3 классу по шкале фактических оценочных показателей критериев его экологической результативности. Суммарный фактический оценочный показатель составил 130 баллов, характеристика политики руководства – посредственная.

ТОО «Толкыннефтегаз»

- Соблюдение экологических требований, нормативов качества окружающей среды.

Для соблюдения экологических требований и нормативов качества окружающей среды ТОО «Толкыннефтегаз» постоянно улучшает и совершенствует свою деятельность в области охраны окружающей среды, проводит мониторинг за параметрами качества окружающей среды, разрабатывает проект нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ), проект нормативов обращения с отходами, поддерживает уровень знаний и ответственности персонала к требованиям в области охраны окружающей среды.

- Наличие службы охраны окружающей среды, уровень организации производственного контроля и мониторинга.

Служба охраны окружающей среды, состоящая из 2 человек, действует  на основании «Положения о службе охраны окружающей среды ТОО «Толкыннефтегаз», «Положения о производственном контроле в области охраны окружающей среды», согласованных в МОТУООС.

Осуществляется мониторинг подземных вод ТОО «Мангистау-Мониторинг» согласно договору

№ 5/05 от 31.01.05 г., мониторинг атмосферного воздуха и почвы производится ТОО «Тандем-Эко» в соответствии с договором № 28/02-05 от 07.02.05 г.

- Выполнение мероприятий, заложенных в планах природоохранных мероприятий и        других программах, направленных на снижение загрязнения окружающей среды и улучшение ее качества.

План природоохранных мероприятий ТОО «Толкыннефтегаз» на 2005 год, согласованный  в МОТУООС включает следующие мероприятия:

-проведение мониторинговых исследований подземных вод, атмосферного воздуха и почвы специализированными организациями;

-осуществление технической рекультивации земель;

-установка компрессорной станции по утилизации попутного газа;

-уменьшение количества дизельэлектростанций с подключением к центральному ЛЭП;

-приобретение газоанализаторов  для контроля содержания сероводорода в рабочей зоне;

-проведение инвентаризации источников загрязнения окружающей среды;

-разработка программы экологического мониторинга месторождения Толкын;

-разработка экологического паспорта предприятия;

-разработка проекта нормативов ПДВ;

-подписка на экологические издания.

На природоохранные мероприятия в 2005 году ТОО «Толкыннефтегаз» запланированы средств на сумму 37672,656 тыс.тенге. За 3-кварлал 2005 года израсходовано средств в размере 6790,705 тыс.тенге.

- Наличие природоохранной документации, предусмотренной законодательством в области охраны окружающей среды, в том числе: разрешения на природопользование, проектов нормативов предельно допустимых выбросов, сбросов (ПДВ и ПДС), экологического паспорта, расчетов нормативного образования отходов производства и потребления, а также положительных заключений государственной экологической экспертизы по ним:

-разрешение на природопользование № 100194 от 20.04.05г.

-проект нормативов предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу (ПДВ) для ТОО «Толкыннефтегаз». Заключение Государственной экологической экспертизы №35 от 24.08.2004 г.

-экологический паспорт ТОО «Толкыннефтегаз». Заключение Государственной   экологической экспертизы №214 от 03.06.2005 г.

- Исполнение условий, установленных в разрешениях на природопользование, соглашениях, договорах, иных контрактных документах.

выполняются условия, установленных в разрешении на природопользование №100194 от 20.04.05г. .

- Меры, принимаемые для выполнения предписаний по актам предыдущих проверок

Мероприятия по выполнению обязательного предписания по устранению нарушений в области охраны окружающей среды №130/7-110/6-136/3, на основании акта проверки соблюдения природоохранного законодательства №130/7-110/6-136/3 от 03-05.08.05 г. по ТОО «Толкыннефтегаз» приведены в Приложении 2.

- Уровень организации и оснащения лабораторного контроля за загрязнением окружающей среды.

Используются радиометр-дозиметр ДРБП-03 для проведения радиологического исследования, газоанализатор «КАСКАД»-311.1.-Н для обеспечения контроля за содержанием сероводорода в рабочей зоне.

- Применение новых ресурсосберегающих технологий, малоотходного и менее экологически вредного сырья:

-Использование отходов бурения в строительстве внутрипромысловой дороги. Для этих целей уже разработаны проектные рекомендации, согласованные в Государственной экологической экспертизе.

-Установка компрессорной станции производительностью 300000 м3/сутки газа.

-Факельное устройство СДГ-20 М для бездымного сжигания газа.

- Уровень профессиональной экологической подготовки руководящих работников и специалистов.

Эколог-главный специалист ТОО «Толкыннефтегаз» Бесимбаев А. принимал участие в семинаре «Инновационные проекты и развитие кластеров», проходившем с 21-23 сентября 2005 г. в г. Уральск.

- Организация работы по пропаганде природоохранной деятельности.

В целях просвещения работников ТОО «Толкыннефтегаз» в области охраны окружающей среды осуществляются следующие мероприятия:

-подписка на экологические издания;

-повышение квалификации специалистов по вопросам охраны окружающей среды (обучение на курсах, участие в научно-практических конференциях и т.д.);

-разработка и приобретение инструкций, учебных программ, литературы, плакатов и других наглядных пособий по вопросам охраны окружающей среды).

- Переход к международным стандартам серии ISO 14000 «Системы управления охраной окружающей среды».

В марте текущего года был подписан договор с консалтинговой компанией по внедрению системы экологического менеджмента в соответствии с международным стандартом ИСО 14001 на период с марта 2005 по март 2006 г.г.  В настоящее время ведутся работы в данном направлении согласно утвержденному плану работ.

- Уменьшение объемов выбросов, сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, размещения отходов

В целях уменьшения объемов выбросов загрязняющих веществ, на дренажных емкостях установлены дыхательные клапаны, емкости для сбора нефти укомплектованы гидроизолирующей конструкцией и дыхательными клапанами. Внедрение факельного устройства для бездымного сжигания газа привело к сокращению концентрации токсичных веществ (NOx,  CO).

Объем отходов снижается за счет использования отходов бурения для строительства внутрипромысловых дорог месторождения Толкын. На сегодняшний день утилизировано 4151,02 т. отходов бурения.

Согласно приложению 17, ТОО «Толкыннефтегаз» относится ко 3 классу по шкале фактических оценочных показателей критериев его экологической результативности. Суммарный фактический оценочный показатель составил 129 баллов, характеристика политики руководства – посредственная.

АО «Каражанбасмунай»

1.Соблюдение экологических требований, нормативов качества окружающей среды.

АО «Каражанбасмунай» ведет   операции по добыче  углеводородов в соответствие с требованиями  природоохранного законодательства РК.

2.Наличие службы охраны окружающей среды, уровень организаци производственного контроля и мониторинга.

АО «Каражанбасмунай»  имеет в своем составе  отдел охраны  окружающей среды. Производственный контроль цехов и участков месторождения  ведется согласно Положения о  ведомственном контроле по охране окружающей среды. Производственный мониторинг на месторождении ведется согласно  «Программы производственного мониторинга на 2005 – 2006 года» согласованного с МОТУООС.

3.Выполнение мероприятий, заложенных  в планах природоохранных мероприятий  и других программах, направленных на снижение загрязнения окружающей среды и улучшение ее качества.

АО «Каражанбасмунай» выполняет  согласованные   мероприятия по  утилизации попутно добываемого газа на месторождении.  Постоянно ведется капитальный ремонт и замена  устаревшего оборудования, трубопроводов.  Используются стеклопластиковые трубы, для предотвращения  коррозии трубопроводов и  емкостей  используются  ингибиторы  коррозии.

4.Наличие природоохранной документации, предусмотренной законодательством в области  охраны окружающей среды, в том числе:

разрешения на природопользование, проектов нормативов предельно долпустимых выбросов, сбросов (ПДВ и ПДС), расчетов нормативного  образования  отходов производства и потребления, а также положительных заключений государственной  экологической  экспертизы по ним, экологического паспорта.

АО «Каражанбасмунай»  имеет следующую документацию  предусмотренную  законодательством в области охраны окружающей среды:

-  разрешение  на природопользование на 2005 год № 100209 от 21.04.05г. ;

- проект нормативов предельно допустимых выбросов(заключение ГЭЭ №49 от 24.11.04);

- проект  нормативов  предельно допустимых сбросов(заключение ГЭЭ №057от 13.12.04);

-  экологический паспорт   (заключение ГЭЭ № 194 от 05.05.2005 г.);

- расчет  нормативного  образования отходов  производства находится на рассмотрении и согласовании в  государственных органах.

5.Исполнение условий, установленных в разрешениях на природопользование, соглашениях, договорах, иных  контрактных документах.

Ежеквартально в МОТУООС  предоставляются  отчеты  по выполнению   условий природопользования установленных  в разрешений на  природопользование на 2005 год.

6.Меры, принимаемые  для  выполнения  предписаний по актам предыдущих проверок.

Все  предписания  по результатам проверок  выполняются , информация о выполненных работах предоставляется в МОТУООС.

7.Оснащение источников загрязнения окружающей среды природоохранным оборудованием.

На  заточных станках установлены  пылеочистные агрегаты по  улавливанию пыли металлической и абразивной, на  деревообрабатывающих  станках предусмотрен  пневмотранспорт древесных отходов, на строящемся  резервуара в цехе  подготовки и перекачки нефти  предусмотрена установка дисков – отражателей для снижения выбросов углеводородов.

8.Уровень организации и оснащения  лабораторного  контроля за загрязнением окружающей среды.

В АО «Каражанбасмунай»  имеется аттестованная  лаборатория по  контролю за сточными водами, после очистки сточных вод  на очистных сооружениях  месторождения. Мониторинг воздуха, питьевой воды,  почв,  растительности, животного мира и радиационный контроль производится  подрядной  компанией  ЗАО  «КАПЭ».

9.Применение новых ресурсосберегающих технологий, малоотходного и менее экологически вредного сырья.

АО «Каражанбасмунай» в своей деятельности  постоянно внедряет  новую технику и технологии. Для  уменьшения  аварийных разливов  нефти  в настоящее время   АО «Каражанбасмунай»  проводит работы по установке стеклопластиковых труб, для  уменьшения  образования отходов  на месторождении  установлена установка  для утилизации  твердых бытовых отходов, также завершается  установка для  переработки  жидких нефтяных отходов в цехе подготовки и перекачки нефти.

10.Уровень профессиональной экологической  подготовки  руководящих работников и специалистов.

Руководящие работники и специалисты постоянно  повышают  свои знания  по экологии на курсах и семинарах в РК, а также за рубежом..

11.Организация работы  по пропаганде природоохранной деятельности.

Экологи месторождения постоянно проводят  беседы, собрания с работниками и подрядчиками   по экологической  безопасности на производстве.

12.Переход к международным стандартам серии ISO 14000 «Системы управления охраной  окружающей среды».

Специалисты АО "Каражанбасмунай"   обучаются на семинарах и курсах по международным стандартам серии ISO 14000 «Системы управления охраной  окружающей среды».

АО "Каражанбасмунай" планирует в 2006 году перейти на составление отчетности,  которые соответствуют международным стандартам ИСО серии 14000.

13.Уменьшение объемов выбросов, сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, размещения отходов.

Для  уменьшения выбросов в атмосферу  проводятся работы по утилизации попутно добываемого газа на месторождении, в новых проектах по строительству  резервуаров  предусматриваются  диски отражатели для снижения выбросов  углеводородов. Для  улучшения очистки и уменьшения сбросов загрязняющих веществ вместе со сточными водами   проводятся работы по расширению очистных сооружений.  Для снижения объемов ТБО приобретена и запущена в эксплуатацию печь для сжигания мусора.

Согласно приложению 17, АО «Каражанбасмунай» относится ко 3 классу по шкале фактических оценочных показателей критериев его экологической результативности. Суммарный фактический оценочный показатель составил 140 баллов, характеристика политики руководства – посредственная.

- Оценка экологической результативности контрольно-инспекционной деятельности государственных инспекторов (приложение 18).

За 8 месяцев 2005г. общая сумма бюджетных средств поступивших, от природопользователей области за загрязнение окружающей среды составляет 768245,754тыс.тенге, а за 9 месяцев 2004г. –436897,537 тыс. тенге, максимальный оценочный показатель составил 175,8 %.

Общие природоохранные инвестиции из средств областного бюджета за 9 месяцев 2005г. составил 64514,8 тыс. тенге, а 9 месяцев 2004г 69783,07  тыс. тенге. Максимальный оценочный показатель составляет 92,45%.

Общие природоохранные инвестиции из средств природопользователей области составляет за 9 месяцев 2005г. 5446458,845 тыс. тенге, на 9 месяцев  2004г.   1688078,34тыс. тенге, максимальный оценочный показатель составил 322,6%.

Общая площадь области составляет 16564,2 тыс.га.

Общая численность инспекторов за 9 месяцев  2005 года составила 22 человека, а в за 9 месяцев  2004 года 19 человек, что на 15% идет увеличение.

Общее количество транспортных средств инспекции составило 5 единиц, что по сравнению с предыдущим периодом 2004 года не изменилось.

Процент оснащения необходимым для аналитического контроля лабораторным оборудованием по сравнению с предыдущим периодом 2004 года увеличился на 26%.

Наличие специальных технических средств, необходимых для сбора прямых доказательств (видео-, фото-камеры и т.п.) в МОТУООС составляет 1 ед. за период 2004-2005 года.

Общее количество природопользователей в области на 8 месяцев 2005 года составляет 605 шт., на 8 месяцев 2004г. – 287 штук, что на 210% увеличилось.

Количество природопользователей, работающих по международным стандартам серии ISO 14000 «Системы управления охраной окружающей среды», на 9 месяцев 2005 года составляет 13 штук, за 9 месяцев 2004г. -0.

Общее количество природопользователей, охваченных проверками на отчетный период 2005 года составляет 681 штук, за предыдущий период 2004 года 405 штук, что на 276 проверок увеличилось, максимальный оценочный показатель составил 168%.

Общее количество актов, составленных по результатам инспектирования на отчетный период 2005 года составил 681 штук, а за предыдущий период 2004 года 405 штук, что на  276 актов увеличилось, максимальный оценочный показатель составляет 168 %.

Количество выявленных нарушений составляет на отчетный период 2005 года 912 штук, за предыдущий период 2004 года составил 738 штук, что на 174 штук нарушения увеличилось. Максимальный оценочный показатель составляет 123%.

Количество выданных предписаний на устранение нарушений составляет за 9 месяцев 2005 года составляет 957 штук, а за 9 месяцев 2004 года 811 штук, что на 146 штук предписаний увеличилось. Максимальный оценочный показатель составляет 118/%.

Общее количество дел о правоприменении за 9 месяцев 2005 года составляет 341 штук, за 9 месяцев 2004 года составил 288 штук, что показатель увеличился на 18,0%. Из них административных дел за 9 месяцев 2005 года 221 штук, за 9 месяцев 2004 года 187 штук, максимальный оценочный показатель 118%; в том числе предупреждений 9 месяцев 2005 года составил 5 штуки, количество штрафов увеличилось на 34 штуки на сумму 1864,971 тыс.тенге.  Гражданских дел увеличилось на 18 штук, максимальный оценочный показатель составляет 117%, в том числе претензии в возмещение ущерба увеличились на 18 штук на сумму 21227,251 тыс.тенге.

Уголовных дел в органы прокуратуры  за 9 месяцев 2005 года для возбуждения передано-0.

Процент взыскиваемости экономических санкций снизился на 41%.

Общий объем сброса промышленных сточных вод за 9 месяцев 2005 года составляет 382,099тыс.м3, за 9 месяцев 2004 года составлял 331,776 тыс.м3, максимальный оценочный показатель составил 115,2 %.

Общее количество сброса ХПК по сравнению с предыдущим периодом прошлого года увеличился на 0,000558 тыс.тонн, максимальный оценочный показатель 115,9%.

Общий объем промышленных выбросов в атмосферу увеличился  на 1,84 тыс.м3, максимальный оценочный показатель составил 100%.

Общие количество выброса SО2 уменьшилось  на 22,46 тыс.тонн, максимальный оценочный показатель составил 88,4%.

Общее количество образования промышленных отходов увеличилась на 4,9 тыс.тонн, максимальный оценочный показатель 104%.

Процент утилизации отходов производства уменьшился на 2,6 %.

Рецидивизма среди крупных нарушителей не наблюдалось

Приложение 1

к приказу Комитета природоохранного контроля

от 24 марта 2005 года № 16-п

Сводная ведомость за 9месяцев 2005 года по МОТУООС

о нарушении природоохранного законодательства и принятых мерах инспекторского реагирования

(по сферам)

| № | Наименование | Проведено проверок (количество) | Выявлено нарушений (количество) | Выдано предписаний (количество) | Из них исполнено (количество | Предъявлено претензий (кол./тыс.тенге) | Их них исполнено добровольно (кол./тыс.тенге) | Предъявлено штрафов (кол./тыс.тенге) | Из них исполнено добровольно (кол./тыс.тенге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Охрана земель | 74 | 117 | 163 | 151 | 12/44067,289 | 10/6159,086 | 57/1307,313 | 71/1428,690 |
| 2 | Охрана водных ресурсов | 203 | 244 | 234 | 208 | 7/19223,511 | 5/1706,285 | 144/3088,751 | 116/2349,023 |
| 3 | Охрана атмосферного воздуха | 179 | 191 | 163 | 100 | 56/190785,9642 | 44/175787,25 | 124/2576,123 | 110/2040,772 |
| 4 | Охрана недр | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Охрана растительного мира | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Охрана животного мира | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Радиационная безопасность | 30 | 26 | 20 | 12 | 2/199,960 | 2/199,960 | 10/262,170 | 7/233,040 |
| 8 | Отходы производства и потребления | 195 | 334 | 377 | 345 | 110/23524,811 | 76/8458,727 | 159/2768,772 | 139/1900,996 |
| 9. | Использование средств химизации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Охрана континентального шельфа РК | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | 681 | 912 | 957 | 816 | 187/277801,5352 | 137/192311,308 | 494/10003,129 | 443/7952,521 |

|  | Наименование | Внесено предложение об аннулирование лицензии разрешении | Из них исполнено лицензии разрешении | Судебное производство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Направлено дел в суд на приостанов-ление объекта (количество) | Из них удовлетворено судом (количество) | Направлено исков в суд о взыскание ущерба кол-во тыс.тенге | Из них удовлет-ворено судом кол-во тыс.тенге | Направлено исков в суд о взыскание штрафа кол-во тыс.тенге | Из них удовлетво-рено судом кол-во тыс.тенге |
|  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Охрана земель | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Охрана водных ресурсов | - | - | - | - | 2/3387,498 |  | 2/194,200 |  |
| 3 | Охрана атмосферного воздуха | - | - | - | - | 2/25171,385 | 2/25171,385 | 5/39,898 | - |
| 4 | Охрана недр | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Охрана растительного мира | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Охрана животного мира | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Радиационная безопасность | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Отходы производства и потребления | - | - | - | - | 2/772,304 | 1/163,688 | 1/13,785 | - |
| 9. | Использование средств химизации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Охрана континентального шельфа РК | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | - | - | - | - | 6/29331,187 | 3/25335,073 | 8/247,883 | - |

Приложение 2

к приказу Комитета природоохранного контроля

от 24 марта 2005 года № 16-п

Сводная ведомость за 9месяцев 2005 года по МОТУООС

о нарушении природоохранного законодательства и принятых мерах инспекторского реагирования

(по отраслям экономики)

| № | Наименование | Проведено проверок (количество) | Выявлено нарушений (количество) | Выдано предписаний (количество) | Из них исполнено (количество | Предъявлено претензий (кол./тыс.тенге) | Их них исполнено добровольно (кол./тыс.тенге) | Предъявлено штрафов (кол./тыс.тенге) | Из них исполнено добровольно (кол./тыс.тенге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Автомобильный транспорт | 16 | 17 | 16 | 12 | 4/38,869 | 3/38,269 | 12/107,781 | 14/118,757 |
| 2. | Железнодорожная отр. | 8 | 16 | 15 | 11 | - | - | 11/280,619 | 3/24,275 |
| 3. | Морской флот | 13 | 18 | 25 | 19 | 13/8417,730 | 6/1092,028 | 9/271,880 | 10/286,445 |
| 4. | Строительство и промышленность | 132 | 148 | 159 | 118 | 27/3730,038 | 26/2260,758 | 94/2679,049 | 75/1521,323 |
| 5 | Газовая промышленн. | 8 | 9 | 9 | 5 | 3/152,757 | 3/152,757 | 3/20,391 | 6/38,771 |
| 6. | Нефтедобывающая отр | 170 | 255 | 261 | 228 | 41/237793,329 | 36/184161,871 | 130/3100,091 | 122/2834,792 |
| 7. | Электротеплоэнергетика | 16 | 20 | 16 | 14 | - | - | 9/181,577 | 11/175,448 |
| 8. | Коммунальное хозяйство | 29 | 67 | 73 | 62 | 4/93,146 | 4/93,146 | 25/615,302 | 20/450,839 |
| 9. | Отрасль малого и среднего бизнеса | 39 | 54 | 56 | 49 | 14/207,589 | 8/129,571 | 28/306,836 | 26/273,822 |
| 10 | Организация общепита | 26 | 35 | 32 | 29 | - | - | 23/270,909 | 10/63,115 |
| 11 | Прочие отрасли экон. | 185 | 233 | 253 | 236 | 65/11784,794 | 42/3956,833 | 122/1813,308 | 123/1945,488 |
| 12 | Связь | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Потребительская кооперация, торговля и разл.формы предприн. | 16 | 16 | 17 | 14 | 5/132,708 | 2/27,121 | 13/206,823 | 10/90,303 |
| 14 | Здравоохранение | 5 | 4 | 4 | 4 | 4/58,190 | 3/28,400 | 4/58,260 | 4/58,260 |
| 15 | Госучреждение | 3 | 4 | 5 | 3 | 2/15000,196 | - | 3/38,840 | 1/19,420 |
| 16 | Воздушный транспорт | 3 | 4 | 5 | 4 | 1/20,634 | - | 1/5,826 | 1/5,826 |
| 17 | Машиностроение | 9 | 9 | 8 | 5 | 4/370,554 | 4/370,554 | 6/40,782 | 6/40,782 |
| 18 | Образование | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 1/4,855 | 1/4,855 |
|  | ИТОГО: | 681 | 912 | 957 | 816 | 187/277800,534 | 137/192311,308 | 494/10003,129 | 443/7952,521 |

|  | Наименование | Внесено предложение об аннулирование лицензии разрешении | Из них исполнено лицензии разрешении | Судебное производство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Направлено дел в суд на приостанов-ление объекта (количество) | Из них удовлетворено судом (количество) | Направлено исков в суд о взыскание ущерба кол-во тыс.тенге | Из них удовлет-ворено судом кол-во тыс.тенге | Направлено исков в суд о взыскание штрафа кол-во тыс.тенге | Из них удовлетво-рено судом кол-во тыс.тенге |
|  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Автомобильный транспорт | - | - | - | - | - | - | 2/9,710 | - |
| 2. | Железнодорожная отр. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Морской флот | - | - | - | - | 1/392,342 | - | - | - |
| 4. | Строительство и промышленность | - | - | - | - | 1/728,064 | 1/163,688 | 1/13,785 | - |
| 5. | Газовая промышленн. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Нефтедобывающая отр | - | - | - | - | 2/25171,385 | 2/25171,385 | 3/30,188 | - |
| 7. | Электротеплоэнергетика | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Коммунальное хозяйство | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Отрасль малого и среднего бизнеса | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Организация общепита | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Прочие отрасли экон. | - | - | - | - | 2/3039,396 | - | 2/194,2 | - |
|  | ИТОГО: | - | - | - | - | 6/29331,187 | 3/25335,073 | 8/247,883 | - |

Приложение 3

к приказу Комитета природоохранного контроля

от 24 марта 2005 года № 16-п

Охрана земель

| № | Наименование | Проведено проверок (количество) | Выявлено нарушений (количество) | Выдано предписаний (количество) | Из них исполнено (количество | Предъявлено претензий (кол./тыс.тенге) | Их них исполнено добровольно (кол./тыс.тенге) | Предъявлено штрафов (кол./тыс.тенге) | Из них исполнено добровольно (кол./тыс.тенге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Нарушение правил и норм лицензирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Нарушение стандартов, норм и экологических требований | 11 | 20 | 27 | 19 |  |  | 11/578,716 | 11/578,716 |
| 3. | Уклонение от проведения мер по ликвидации последствий экологического загрязнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Невыполнение требований законодательства об обязательном проведении государственной экологической экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Порча земли | 63 | 97 | 136 | 132 | 12/44067,289 | 10/6159,086 | 46/728,597 | 60/849,974 |
|  | ИТОГО: | 74 | 117 | 163 | 151 | 12/44067,289 | 10/6159,086 | 57/1307,313 | 71/1428,690 |

|  | Наименование | Внесено предложение об аннулирование лицензии разрешении | Из них исполнено лицензии разрешении | Судебное производство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Направлено дел в суд на приостанов-ление объекта (количество) | Из них удовлетворено судом (количество) | Направлено исков в суд о взыскание ущерба кол-во тыс.тенге | Из них удовлет-ворено судом кол-во тыс.тенге | Направлено исков в суд о взыскание штрафа кол-во тыс.тенге | Из них удовлетво-рено судом кол-во тыс.тенге |
| 1. |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Нарушение правил и норм лицензирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Нарушение стандартов, норм и экологических требований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Уклонение от проведения мер по ликвидации последствий экологического загрязнения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Невыполнение требований законодательства об обязательном проведении государственной экологической экспертизы | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Порча земли | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО: | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение 4

к приказу Комитета природоохранного контроля

от 24 марта 2005 года № 16-п

Охрана водных ресурсов

| № | Наименование | Проведено проверок (количество) | Выявлено нарушений (количество) | Выдано предписаний (количество) | Из них исполнено (количество | Предъявлено претензий (кол./тыс.тенге) | Их них исполнено добровольно (кол./тыс.тенге) | Предъявлено штрафов (кол./тыс.тенге) | Из них исполнено добровольно (кол./тыс.тенге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Нарушение правил и норм лицензирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Нарушение стандартов, норм и экологических требований | 182 | 222 | 213 | 191 | - | - | 123/2162,417 | 101/1585,,817 |
| 3. | Уклонение от проведения мер по ликвидации последствий экологического загрязнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Невыполнение требований законодательства об обязательном проведении государственной экологической экспертизы | 11 | 12 | 11 | 9 | - | - | 11/609,788 | 7/470,935 |
| 5. | Не сообщение о производственных сверхнормативных сбросах загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Превышение нормативов предельно-допустимых сбросов сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Сброс сточных вод без разрешения | 3 | 3 | 3 | 1 | 5/18789,843 | 2/24,275 | 2/24,275 | - |
| 8. | Незаконное изменение условий выданной лицензии, а равно нарушение утвержденного порядка в проведении нефтяных операций на море | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/433,668 | 3/913,198 | 3/26,217 | 3/26,217 |
| 9. | Нарушение правил сброса сточных вод | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 5/266,054 | 5/266,054 |
|  | ИТОГО: | 203 | 244 | 234 | 208 | 7/19223,511 | 5/1706,285 | 144/3088,751 | 116/2349,023 |

|  | Наименование | Внесено предложение об аннулирование лицензии разрешении | Из них исполнено лицензии разрешении | Судебное производство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Направлено дел в суд на приостанов-ление объекта (количество) | Из них удовлетворено судом (количество) | Направлено исков в суд о взыскание ущерба кол-во тыс.тенге | Из них удовлет-ворено судом кол-во тыс.тенге | Направлено исков в суд о взыскание штрафа кол-во тыс.тенге | Из них удовлетво-рено судом кол-во тыс.тенге |
| 1. |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Нарушение правил и норм лицензирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Нарушение стандартов, норм и экологических требований | - | - | - | - | - | - | 1/97,100 | - |
| 3. | Уклонение от проведения мер по ликвидации последствий экологического загрязнения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Невыполнение требований законодательства об обязательном проведении государственной экологической экспертизы | - | - | - | - | - | - | 1/97,100 | - |
| 5. | Не сообщение о производственных сверхнормативных сбросах загрязняющих веществ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Превышение нормативов предельно-допустимых сбросов сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Сброс сточных вод без разрешения | - | - | - | - | 1/2995,156 | - | - | - |
| 8. | Незаконное изменение условий выданной лицензии, а равно нарушение утвержденного порядка в проведении нефтяных операций на море | - | - | - | - | 1/392,342 | - | - | - |
| 9. | Нарушение правил сброса сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО: | - | - | - | - | 2/3387,498 | - | 2/194,200 | - |

Приложение 5

к приказу Комитета природоохранного контроля

от 24 марта 2005 года № 16-п

Охрана атмосферного воздуха (9мес.2005г.)

| № | Наименование | Проведено проверок (количество) | Выявлено нарушений (количество) | Выдано предписаний (количество) | Из них исполнено (количество | Предъявлено претензий (кол./тыс.тенге) | Их них исполнено добровольно (кол./тыс.тенге) | Предъявлено штрафов (кол./тыс.тенге) | Из них исполнено добровольно (кол./тыс.тенге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Нарушение правил и норм лицензирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Нарушение стандартов, норм и экологических требований | 131 | 141 | 121 | 68 | 1/125,614 | 1/125,614 | 89/2017,798 | 80/1564,03 |
| 3. | Уклонение от проведения мер по ликвидации последствий экологического загрязнения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Невыполнение требований законодательства об обязательном проведении государственной экологической экспертизы | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2/30,101 | 2/30,101 |
| 5. | Не сообщение о производственных сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1/9,710 | 1/9,710 |
| 6. | Превышение нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу | 9 | 9 | 9 | 7 | 17/35542,081 | 14/50686,011 | 5/228,185 | 4/220,417 |
| 7. | Выброс загрязняющих веществ без разрешения | 26 | 29 | 21 | 15 | 38/155118,269 | 29/124975,625 | 19/225,272 | 15/155,36 |
| 8. | Нарушение правил эксплуатации, а также не использование оборудования для очистки выбросов в атмосферу | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Выпуск в эксплуатацию транспортных и других передвижных средств с превышением нормативов содержания ЗВ в выбросах | 10 | 8 | 8 | 8 | - | - | 8/65,057 | 7/60,202 |
| 10. | Эксплуатация автомототранспортных и других передвижных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах | - | - | - | - | - | - | - | 1/0,919 |
| 11. | Ввод в эксплуатацию предприятий без соблюдений требований по охране атмосферного воздуха | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО: | 179 | 191 | 163 | 100 | 56/190785,9642 | 44/175787,25 | 124/2576,123 | 110/2040,739 |

|  | Наименование | Внесено предложение об аннулирование лицензии разрешении | Из них исполнено лицензии разрешении | Судебное производство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Направлено дел в суд на приостанов-ление объекта (количество) | Из них удовлетворено судом (количество) | Направлено исков в суд о взыскание ущерба кол-во тыс.тенге | Из них удовлет-ворено судом кол-во тыс.тенге | Направлено исков в суд о взыскание штрафа кол-во тыс.тенге | Из них удовлетво-рено судом кол-во тыс.тенге |
| 1. |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Нарушение правил и норм лицензирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Нарушение стандартов, норм и экологических требований | - | - | - | - | - | - | 3/30,188 | - |
| 3. | Уклонение от проведения мер по ликвидации последствий экологического загрязнения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Невыполнение требований законодательства об обязательном проведении государственной экологической экспертизы | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Не сообщение о производственных сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Превышение нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Выброс ЗВ в атмосферу без разрешения | - | - | - | - | 2/25171,385 | 2/25171,385 | 1/4,855 | - |
| 8. | Нарушение правил эксплуатации, а также не использование оборудования для очистки выбросов в атмосферу | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Выпуск в эксплуатацию транспортных и других передвижных средств с превышением нормативов содержания ЗВ в выбросах | - | - | - | - | - | - | 1/4,855 | - |
| 10. | Эксплуатация автомототранспортных и других передвижных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Ввод в эксплуатацию предприятий без соблюдений требований по охране атмосферного воздуха | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО: | - | - | - | - | 2/25171,385 | 2/25171,385 | 5/39,898 | - |

Приложение 9

к приказу Комитета природоохранного контроля

от 24 марта 2005 года № 16-п

Радиационная безопасность

| № | Наименование | Проведено проверок (количество) | Выявлено нарушений (количество) | Выдано предписаний (количество) | Из них исполнено (количество | Предъявлено претензий (кол./тыс.тенге) | Их них исполнено добровольно (кол./тыс.тенге) | Предъявлено штрафов (кол./тыс.тенге) | Из них исполнено добровольно (кол./тыс.тенге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Нарушение правил и норм лицензирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Нарушение стандартов, норм и экологических требований | 30 | 26 | 20 | 12 | 2/199,960 | 2/199,960 | 10/262,170 | 7/233,040 |
| 3. | Уклонение от проведения мер по ликвидации последствий экологического загрязнения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Невыполнение требований законодательства об обязательном проведении государственной экологической экспертизы | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  | Наименование | Внесено предложение об аннулирование лицензии разрешении | Из них исполнено лицензии разрешении | Судебное производство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Направлено дел в суд на приостанов-ление объекта (количество) | Из них удовлетворено судом (количество) | Направлено исков в суд о взыскание ущерба кол-во тыс.тенге | Из них удовлет-ворено судом кол-во тыс.тенге | Направлено исков в суд о взыскание штрафа кол-во тыс.тенге | Из них удовлетво-рено судом кол-во тыс.тенге |
| 1. |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Нарушение правил и норм лицензирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Нарушение стандартов, норм и экологических требований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Уклонение от проведения мер по ликвидации последствий экологического загрязнения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Невыполнение требований законодательства об обязательном проведении государственной экологической экспертизы | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО: | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение 10

к приказу Комитета природоохранного контроля

от 24 марта 2005 года № 16-п

Отходы производства и потребления

| № | Наименование | Проведено проверок (количество) | Выявлено нарушений (количество) | Выдано предписаний (количество) | Из них исполнено (количество | Предъявлено претензий (кол./тыс.тенге) | Их них исполнено добровольно (кол./тыс.тенге) | Предъявлено штрафов (кол./тыс.тенге) | Из них исполнено добровольно (кол./тыс.тенге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Нарушение правил и норм лицензирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Нарушение стандартов, норм и экологических требований | 10 | 20 | 29 | 23 | 2/12415,656 |  | 9/320,430 | 10/293,242 |
| 3. | Уклонение от проведения мер по ликвидации последствий экологического загрязнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Невыполнение требований законодательства об обязательном проведении государственной экологической экспертизы | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/9,710 | 1/9,710 |
| 5. | Размещение отходов без разрешения | 44 | 69 | 80 | 68 | 108/11109,155 | 76/8458,727 | 44/940,899 | 34/623,382 |
| 6. | Не соблюдение требований при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Нарушение правил размещения отходов | 64 | 120 | 135 | 125 |  |  | 58/759,773 | 52/431,124 |
| 8. | Нарушение правил учета, утилизации и обезвреживания отходов | 76 | 124 | 132 | 128 |  |  | 47/737,960 | 42/543,538 |
| 9. | Нарушение правил захоронения отходов и других правил консервации и демонтажа на континентальном шельфе РК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 195 | 334 | 377 | 345 | 110/23524,811 | 76/8458,727 | 159/2768,772 | 139/1900,996 |

|  | Наименование | Внесено предложение об аннулирование лицензии разрешении | Из них исполнено лицензии разрешении | Судебное производство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Направлено дел в суд на приостанов-ление объекта (количество) | Из них удовлетворено судом (количество) | Направлено исков в суд о взыскание ущерба кол-во тыс.тенге | Из них удовлет-ворено судом кол-во тыс.тенге | Направлено исков в суд о взыскание штрафа кол-во тыс.тенге | Из них удовлетво-рено судом кол-во тыс.тенге |
|  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Нарушение правил и норм лицензирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Нарушение стандартов, норм и экологических требований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Уклонение от проведения мер по ликвидации последствий экологического загрязнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Невыполнение требований законодательства об обязательном проведении государственной экологической экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Размещение отходов без разрешения |  |  |  |  | 2/772,304 | 1/163,688 |  |  |
| 6. | Не соблюдение требований при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Нарушение правил размещения отходов |  |  |  |  |  |  | 1/13,785 |  |
| 8. | Нарушение правил учета, утилизации и обезвреживания отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Нарушение правил захоронения отходов и других правил консервации и демонтажа на континентальном шельфе РК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 2/772,304 | 1/163,688 | 1/13,785 |  |

Приложение 13

к приказу Комитета природоохранного контроля

от 24 марта 2005 года №  16-п

Таблица

экологических правонарушений  по крупным предприятиям в разрезе отраслей производства за отчетный и предыдущий периоды

9месяцев 2005г.

| № пп | Наименование предприятий по отраслям производства | Экологические правонарушения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отсутствие правоустанавливающих документов | Превышение нормативов качества окружающей среды | Нарушений экологических требований | Отсутствие заключения государственной экологической экспертизы | Прочие нарушения |
|  |  | отчетный период | предыдущий период | отчетный период | предыдущий период | отчетный период | предыдущий период | отчетный период | предыдущий период | отчетный период | предыдущий период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Нефтедобывающая |
| 1 | Ф.К. Майерск Ойл Казахстан | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
| 2 | ОАО «Каражанбасмунай» | - | - | 1 | 1 | 5 | 20 | 1 | - | 7 | 8 |
| 3 | СП «Казполмунай» | - | - | 1 | 1 | 3 | 10 | - | - | 5 | - |
| 4 | АО «Толкыннефтегаз» | - | - | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | - | 2 | - |
| 5 | ЗАО «Каракудукмунай» | - | - |  | - | 6 | 5 | - | - | 2 | 1 |
| 6 | ТОО «Бургылау» | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 7 | Ф.К. «Бузачи Оперейтинг» | - | - | 1 | 1 | 15 | 9 | - | - | 2 | 2 |
| 8 | Аджип ККО | - | - | 3 | - | 3 | 1 | - | - | 3 | - |
| 9 | ПУ «ЖМГ» АО «ММГ» | - | - | - | - | 22 | 58 | - | - | 13 | 7 |
| 10 | ПУ «КМГ» АО «ММГ» | - | - | - | - | 25 | 23 | - | - | 9 | 15 |
| 11 | ТОО «Емир-ойл» | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 |
| 12 | НГДУ-1 П.Ф. УМГ РД «Казмунайгаз» | - | - | - | - | 3 | 14 | - | - | - | 1 |
| 13 | НГДУ-2 П.Ф. УМГ РД «Казмунайгаз» | - | - | - | - | 1 | 26 | - | - | 1 | 8 |
| 14 | НГДУ-3 П.Ф. УМГ РД «Казмунайгаз» | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | 2 | 2 |
| 15 | ТОО «Каспиан Ойл Газ» | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 1 | - |
| 16 | ПФ «ОМГ» РД «КазМунайГаз» | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 5 | 4 |
| 17 | ПФ «ОМГ» РД «КазМунайгаз «УПНиПО» |  |  | - |  | 4 |  |  |  | 4 | - |
| 18 | ПФ «ОМГ» РД «КазМунайгаз «ОЭПУ» |  |  | - |  | 4 | 7 |  |  | 4 | 4 |
| 19 | ПФ «ОМГ» РД «КазМунайгаз «УПГ» |  |  | - |  | 4 | - |  |  | 2 | - |
| 2. Коммунальное хозяйство |
| 17 | ТОО «Озен Транс» | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |
| 18 | ГКП «Коктем» | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |
| 19 | ГКП « ТВС иВ» | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |
| 3. Морской флот |
| 20 | ФК «Боскалис Архиродон» | - | - | - |  |  | - | - | - |  | - |
| 21 | ОАО «КазахстанКаспийШельф» | 1 | - | - |  |  | - | - | - |  | - |
| 4. Прочие отрасли экономики |
| 22 | ТОО «Упетром 1мая Казахстан» | 1 | - | - | - |  | - | - | - |  | - |
| 23 | ТОО «Прикаспийский Машиностроительный комплекс» | 1 | - | - | - |  | - | - | - |  | - |
| 24 | ТОО «Mobilex Energi Limited» | 2 | - | - | - |  | - | - | - |  | - |
|  | 5.Электротеплоэнергетика |
| 25 | ТОО «МАЭК Казатомпром» | 3 | - | - | - |  | - | - | - |  | - |

Приложение 14

к приказу Комитета природоохранного контроля

от 24 марта 2005 года №  16-п

Таблица

принятых мер инспекторского реагирования и правоприменения по экологическим правонарушениям крупных предприятий в разрезе

отраслей производства за отчетный и предыдущий периоды

| № пп | Наименование предприятий по отраслям производства | Принятые меры инспекторского реагирования и правоприменения по экологическим правонарушениям |
| --- | --- | --- |
|  |  | Предъявлено штрафных санкций кол-во/тыс.тенге | Предъявлено претензии к взысканию вреда кол-во/тыс.тенге | Внесено предложение об аннулировании правоустанавливающих документов кол-во | Направлено исков в суд о приост ановлении хозяй ственной деятельности кол-во | Вынесено предписание о приостановлении финансирование кол-во | Внесено предложение о возбуждении уголовного дела |
|  |  | Отчетный период | предыдущий период | Отчет. период | Пред. период | Отчет. период | Предыд. период | Отчет. период | Пред. период | Отчет. период | Пред. период | отчетный период | предыдущий период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Нефтедобывающая |
| 1 | Ф.К. Майерск Ойл Казахстан | 1/19,42 | - | 1/340,016 | 1/384,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ОАО «Каражанбасмунай» | 10/353,444 | 9/200,342 | 6/41332,747 | 7/1740,270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | СП «Казполмунай» | 2/33,985 | - | 1/42,502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | АО «Толкыннефтегаз» | 3/25,246 | - | 1/19,971 | 1/1394,976 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | ЗАО «Каракудукмунай» | 6/305865 | 4/124984 | 1/20,356 | 1/82,665 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | ТОО «Бургылау» | 4/35,927 | - | 2/3119,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Ф.К. «Бузачи Оперейшинг» | 9/450,544 | 1/91900 | 6/38158,847 | 2/4689,180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Аджип ККО | 1/97,100 | 1/91,9 | 1/110103,460 | 2/386,856 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | ПУ «ЖМГ» АО «ММГ» | 25/424,327 | 10/634,153 | 4/1351,846 | 1/68,888 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | ПУ «КМГ» АО «ММГ» | 14/133,998 | 9/68,006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | ТОО «Емир-ойл» |  | 2/18,380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | НГДУ-1 П.Ф УМГ РД «Казмунайгаз» | 2/16,507 | 10/92,819 | - | 1/17,190 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | НГДУ-2 П.Ф УМГ РД «Казмунайгаз» | 2/21,362 | 13/111,199 | - | 1/354,552 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | НГДУ-3 П.Ф УМГ РД «Казмунайгаз» | 3/32,043 | 7/70,763 | - | 1/155,472 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | ТОО «Каспиан Ойл Газ» | 2/111,665 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | П.ф «УМГ» РД «Казмунайгаз» | 9/68,941 | 4/44,112 | 3/25971,149 | 1/202,757 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | ПФ «ОМГ» РД «КазМунайгаз «УПНиПО» | 4/34,956 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ПФ «ОМГ» РД «КазМунайгаз «ОЭПУ» | 4/36,898 | 7/61,573 | 1/47,337 | 2/214,880 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ПФ «ОМГ» РД «КазМунайгаз «УПГ» | 3/22,333 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Коммунальное хозяйство |
| 17 | ТОО «Озен Транс» | 3/145,65 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ГКП «Коктем» | 3/103,897 | 2/9,190 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ГКП «ТВСиВ» | 1/5,826 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | ГКП «Мангыстау жылу, су» | 1/48,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ГКП «Турмыс-Сервис» | 1/48,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ГКП «БЖКУ» | 1/14,565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ГКП «Бейнеуская МТС» | 1/20,391 |  | 1/7,891 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Морской флот |
| 20 | ФК «Боскалис Архиродон» | 1/97,100 | - | 2/5384811,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | ОАО«КазахстанКаспийШельф» | 2/194,200 | - | 7/7811,548 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Прочие отрасли экономики |
| 22 | ТОО «Упетром 1мая Казахстан» | 2/24,275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | ТОО «Прикаспийский Машиностроительный комплекс» | 3/27,188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | ТОО «Mobilex Energi Limited» | 4/170,896 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 5.Электротеплоэнергетика |
| 25 | ТОО «МАЭК Казатомпром» | 7/152,447 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение 16

к приказу Комитета природоохранного контроля

от 24 марта 2005 года № 16-п

Оценочная таблица

критериев экологической результативности ЗАО «Каракудукмунай»

| № п/п | Критерии | Оценочный показатель, в баллах |
| --- | --- | --- |
|  |  | Максим. | Факт |
| 1. | Соблюдение экологических требований, нормативов качества окружающей среды | 10 | 8 |
| 2. | Наличие службы охраны окружающей среды, уровень организации производственного контроля и мониторинга | 10 | 10 |
| 3. | Выполнение мероприятий, заложенных в планах природоохранных мероприятий и других программах, направленных на снижение загрязнения окружающей среды и улучшение ее качества | 10 | 10 |
| 4. | Наличие природоохранной документации, предусмотренной законодательством в области охраны окружающей среды, в том числе: разрешения на природопользование проектов нормативов предельно допустимых выбросов, сбросов (ПДВ и ПДС), расчетов нормативного образования отходов производства и потребления, а также положительных заключений государственной экологической экспертизы по ним экологического паспорта | 10 | 10 |
| 5. | Исполнение условий, установленных в разрешениях на природопользование, соглашениях, договорах, иных контрактных документах | 20 | 18 |
| 6. | Меры, принимаемые для выполнения предписаний по актам предыдущих проверок | 10 | 8 |
| 7. | Оснащение источников загрязнения окружающей среды природоохранным оборудованием | 10 | 8 |
| 8. | Уровень организации и оснащения лабораторного контроля за загрязнением окружающей среды | 20 | - |
| 9. | Применение новых ресурсосберегающих технологий, малоотходного и менее экологически вредного сырья | 20 | 16 |
| 10. | Уровень профессиональной экологической подготовки руководящих работников и специалистов | 5 | 5 |
| 11. | Организация работы по пропаганде природоохранной деятельности | 5 | 5 |
| 12. | Переход к международным стандартам серии ISO 14000 «Системы управления охраной окружающей среды» | 50 | 25 |
| 13 | Уменьшение объемов выбросов, сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, размещения отходов | 50 | 35 |
|  | Итого баллов: | 230 | 158 |

Примечание: Оценочная таблица заполняется по крупным предприятиям в отдельности, проверенные экологической инспекцией.

Оценочная таблица

критериев экологической результативности Ф.К. «Майерск Ойл Казахстан ГмбХ»

| № п/п | Критерии | Оценочный показатель, в баллах |
| --- | --- | --- |
|  |  | Максим. | Факт |
| 1. | Соблюдение экологических требований, нормативов качества окружающей среды | 10 | 8 |
| 2. | Наличие службы охраны окружающей среды, уровень организации производственного контроля и мониторинга | 10 | 10 |
| 3. | Выполнение мероприятий, заложенных в планах природоохранных мероприятий и других программах, направленных на снижение загрязнения окружающей среды и улучшение ее качества | 10 | 10 |
| 4. | Наличие природоохранной документации, предусмотренной законодательством в области охраны окружающей среды, в том числе: разрешения на природопользование проектов нормативов предельно допустимых выбросов, сбросов (ПДВ и ПДС), расчетов нормативного образования отходов производства и потребления, а также положительных заключений государственной экологической экспертизы по ним экологического паспорта | 10 | 10 |
| 5. | Исполнение условий, установленных в разрешениях на природопользование, соглашениях, договорах, иных контрактных документах | 20 | 18 |
| 6. | Меры, принимаемые для выполнения предписаний по актам предыдущих проверок | 10 | 9 |
| 7. | Оснащение источников загрязнения окружающей среды природоохранным оборудованием | 10 | 8 |
| 8. | Уровень организации и оснащения лабораторного контроля за загрязнением окружающей среды | 20 | 20 |
| 9. | Применение новых ресурсосберегающих технологий, малоотходного и менее экологически вредного сырья | 20 | 16 |
| 10. | Уровень профессиональной экологической подготовки руководящих работников и специалистов | 5 | 5 |
| 11. | Организация работы по пропаганде природоохранной деятельности | 5 | 5 |
| 12. | Переход к международным стандартам серии ISO 14000 «Системы управления охраной окружающей среды» | 50 | 25 |
| 13 | Уменьшение объемов выбросов, сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, размещения отходов | 50 | 20 |
|  | Итого баллов: | 230 | 127 |

Примечание: Оценочная таблица заполняется по крупным предприятиям в отдельности, проверенные экологической инспекцией.

Оценочная таблица

критериев экологической результативности Ф.К. «Бузачи Оперейтинг Лтд»

| № п/п | Критерии | Оценочный показатель, в баллах |
| --- | --- | --- |
|  |  | Максим. | Факт |
| 1. | Соблюдение экологических требований, нормативов качества окружающей среды | 10 | 9 |
| 2. | Наличие службы охраны окружающей среды, уровень организации производственного контроля и мониторинга | 10 | 10 |
| 3. | Выполнение мероприятий, заложенных в планах природоохранных мероприятий и других программах, направленных на снижение загрязнения окружающей среды и улучшение ее качества | 10 | 10 |
| 4. | Наличие природоохранной документации, предусмотренной законодательством в области охраны окружающей среды, в том числе: разрешения на природопользование проектов нормативов предельно допустимых выбросов, сбросов (ПДВ и ПДС), расчетов нормативного образования отходов производства и потребления, а также положительных заключений государственной экологической экспертизы по ним экологического паспорта | 10 | 10 |
| 5. | Исполнение условий, установленных в разрешениях на природопользование, соглашениях, договорах, иных контрактных документах | 20 | 15 |
| 6. | Меры, принимаемые для выполнения предписаний по актам предыдущих проверок | 10 | 9 |
| 7. | Оснащение источников загрязнения окружающей среды природоохранным оборудованием | 10 | 8 |
| 8. | Уровень организации и оснащения лабораторного контроля за загрязнением окружающей среды | 20 | 20 |
| 9. | Применение новых ресурсосберегающих технологий, малоотходного и менее экологически вредного сырья | 20 | 16 |
| 10. | Уровень профессиональной экологической подготовки руководящих работников и специалистов | 5 | 5 |
| 11. | Организация работы по пропаганде природоохранной деятельности | 5 | 5 |
| 12. | Переход к международным стандартам серии ISO 14000 «Системы управления охраной окружающей среды» | 50 | 10 |
| 13 | Уменьшение объемов выбросов, сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, размещения отходов | 50 | - |
|  | Итого баллов: | 230 | 127 |

Примечание: Оценочная таблица заполняется по крупным предприятиям в отдельности, проверенные экологической инспекцией.

Оценочная таблица

критериев экологической результативности ТОО «Бургылау»

| № п/п | Критерии | Оценочный показатель, в баллах |
| --- | --- | --- |
|  |  | Максим. | Факт |
| 1. | Соблюдение экологических требований, нормативов качества окружающей среды | 10 | 8 |
| 2. | Наличие службы охраны окружающей среды, уровень организации производственного контроля и мониторинга | 10 | 5 |
| 3. | Выполнение мероприятий, заложенных в планах природоохранных мероприятий и других программах, направленных на снижение загрязнения окружающей среды и улучшение ее качества | 10 | 10 |
| 4. | Наличие природоохранной документации, предусмотренной законодательством в области охраны окружающей среды, в том числе: разрешения на природопользование проектов нормативов предельно допустимых выбросов, сбросов (ПДВ и ПДС), расчетов нормативного образования отходов производства и потребления, а также положительных заключений государственной экологической экспертизы по ним экологического паспорта | 10 | 10 |
| 5. | Исполнение условий, установленных в разрешениях на природопользование, соглашениях, договорах, иных контрактных документах | 20 | 18 |
| 6. | Меры, принимаемые для выполнения предписаний по актам предыдущих проверок | 10 | 9 |
| 7. | Оснащение источников загрязнения окружающей среды природоохранным оборудованием | 10 | 8 |
| 8. | Уровень организации и оснащения лабораторного контроля за загрязнением окружающей среды | 20 | - |
| 9. | Применение новых ресурсосберегающих технологий, малоотходного и менее экологически вредного сырья | 20 | 15 |
| 10. | Уровень профессиональной экологической подготовки руководящих работников и специалистов | 5 | 4 |
| 11. | Организация работы по пропаганде природоохранной деятельности | 5 | 5 |
| 12. | Переход к международным стандартам серии ISO 14000 «Системы управления охраной окружающей среды» | 50 | - |
| 13 | Уменьшение объемов выбросов, сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, размещения отходов | 50 | 25 |
|  | Итого баллов: | 230 | 117 |

Примечание: Оценочная таблица заполняется по крупным предприятиям в отдельности, проверенные экологической инспекцией.

Приложение 17

к приказу Комитета природоохранного контроля

от 24 марта 2005 года № 16-п

Ранжирование

ЗАО «Каракудукмунай» на классы

по шкале суммарных фактических оценочных показателей

критериев их экологической результативности

| Классы | Суммарный фактический оценочный показатель, в баллах | Характеристика политики руководства | Цветовое обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 класс | 158 | Достаточная | Синий |

Примечание: Ранжирование природопользователей проводится по крупным предприятиям в отдельности, проверенные экологической инспекцией.

Приложение 17

к приказу Комитета природоохранного контроля

от 24 марта 2005 года № 16-п

Ранжирование

Ф.К. «Майерск Ойл Казахстан ГмбХ» на классы

по шкале суммарных фактических оценочных показателей

критериев их экологической результативности

| Классы | Суммарный фактический оценочный показатель, в баллах | Характеристика политики руководства | Цветовое обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 класс | 127 | Посредственная | Желтый |

Примечание: Ранжирование природопользователей проводится по крупным предприятиям в отдельности, проверенные экологической инспекцией.

Приложение 17

к приказу Комитета природоохранного контроля

от 24 марта 2005 года № 16-п

Ранжирование

Ф.К. «Бузачи Оперейтинг Лтд» на классы

по шкале суммарных фактических оценочных показателей

критериев их экологической результативности

| Классы | Суммарный фактический оценочный показатель, в баллах | Характеристика политики руководства | Цветовое обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 класс | 127 | Посредственная | Желтый |

Примечание: Ранжирование природопользователей проводится по крупным предприятиям в отдельности, проверенные экологической инспекцией.

Приложение 17

к приказу Комитета природоохранного контроля

от 24 марта 2005 года № 16-п

Ранжирование

ТОО «Бургылау» на классы

по шкале суммарных фактических оценочных показателей

критериев их экологической результативности

| Классы | Суммарный фактический оценочный показатель, в баллах | Характеристика политики руководства | Цветовое обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 класс | 117 | Посредственная | Желтый |

Примечание: Ранжирование природопользователей проводится по крупным предприятиям в отдельности, проверенные экологической инспекцией.

Оценочная таблица

критериев экологической результативности ПФ «Узеньмунайгаз» АО РД «Казмунайгаз»

| № п/п | Критерии | Оценочный показатель, в баллах |
| --- | --- | --- |
|  |  | Максим. | Факт |
| 1. | Соблюдение экологических требований, нормативов качества окружающей среды | 10 | 5 |
| 2. | Наличие службы охраны окружающей среды, уровень организации производственного контроля и мониторинга | 10 | 6 |
| 3. | Выполнение мероприятий, заложенных в планах природоохранных мероприятий и других программах, направленных на снижение загрязнения окружающей среды и улучшение ее качества | 10 | 6 |
| 4. | Наличие природоохранной документации, предусмотренной законодательством в области охраны окружающей среды, в том числе: разрешения на природопользование проектов нормативов предельно допустимых выбросов, сбросов (ПДВ и ПДС), расчетов нормативного образования отходов производства и потребления, а также положительных заключений государственной экологической экспертизы по ним экологического паспорта | 10 | 7 |
| 5. | Исполнение условий, установленных в разрешениях на природопользование, соглашениях, договорах, иных контрактных документах | 20 | 15 |
| 6. | Меры, принимаемые для выполнения предписаний по актам предыдущих проверок | 10 | 6 |
| 7. | Оснащение источников загрязнения окружающей среды природоохранным оборудованием | 10 | 7 |
| 8. | Уровень организации и оснащения лабораторного контроля за загрязнением окружающей среды | 20 | 18 |
| 9. | Применение новых ресурсосберегающих технологий, малоотходного и менее экологически вредного сырья | 20 | 8 |
| 10. | Уровень профессиональной экологической подготовки руководящих работников и специалистов | 5 | 3 |
| 11. | Организация работы по пропаганде природоохранной деятельности | 5 | 3 |
| 12. | Переход к международным стандартам серии ISO 14000 «Системы управления охраной окружающей среды» | 50 | 10 |
| 13 | Уменьшение объемов выбросов, сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, размещения отходов | 50 | 20 |
|  | Итого баллов: | 230 | 114 |

Примечание: Оценочная таблица заполняется по крупным предприятиям в отдельности, проверенные экологической инспекцией.

Оценочная таблица

критериев экологической результативности ПУ «Каламкасмунайгаз» АО «Мангистаумунайгаз»

| № п/п | Критерии | Оценочный показатель, в баллах |
| --- | --- | --- |
|  |  | Максим. | Факт |
| 1. | Соблюдение экологических требований, нормативов качества окружающей среды | 10 | 7 |
| 2. | Наличие службы охраны окружающей среды, уровень организации производственного контроля и мониторинга | 10 | 7 |
| 3. | Выполнение мероприятий, заложенных в планах природоохранных мероприятий и других программах, направленных на снижение загрязнения окружающей среды и улучшение ее качества | 10 | 7 |
| 4. | Наличие природоохранной документации, предусмотренной законодательством в области охраны окружающей среды, в том числе: разрешения на природопользование проектов нормативов предельно допустимых выбросов, сбросов (ПДВ и ПДС), расчетов нормативного образования отходов производства и потребления, а также положительных заключений государственной экологической экспертизы по ним экологического паспорта | 10 | 9 |
| 5. | Исполнение условий, установленных в разрешениях на природопользование, соглашениях, договорах, иных контрактных документах | 20 | 19 |
| 6. | Меры, принимаемые для выполнения предписаний по актам предыдущих проверок | 10 | 8 |
| 7. | Оснащение источников загрязнения окружающей среды природоохранным оборудованием | 10 | 9 |
| 8. | Уровень организации и оснащения лабораторного контроля за загрязнением окружающей среды | 20 | 10 |
| 9. | Применение новых ресурсосберегающих технологий, малоотходного и менее экологически вредного сырья | 20 | 15 |
| 10. | Уровень профессиональной экологической подготовки руководящих работников и специалистов | 5 | 5 |
| 11. | Организация работы по пропаганде природоохранной деятельности | 5 | 5 |
| 12. | Переход к международным стандартам серии ISO 14000 «Системы управления охраной окружающей среды» | 50 | 40 |
| 13 | Уменьшение объемов выбросов, сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, размещения отходов | 50 | 45 |
|  | Итого баллов: | 230 | 186 |

Примечание: Оценочная таблица заполняется по крупным предприятиям в отдельности, проверенные экологической инспекцией.

Оценочная таблица

критериев экологической результативности ТОО «МАЭК Казатомпром»

| № п/п | Критерии | Оценочный показатель, в баллах |
| --- | --- | --- |
|  |  | Максим. | Факт |
| 1. | Соблюдение экологических требований, нормативов качества окружающей среды | 10 | 9 |
| 2. | Наличие службы охраны окружающей среды, уровень организации производственного контроля и мониторинга | 10 | 9 |
| 3. | Выполнение мероприятий, заложенных в планах природоохранных мероприятий и других программах, направленных на снижение загрязнения окружающей среды и улучшение ее качества | 10 | 9 |
| 4. | Наличие природоохранной документации, предусмотренной законодательством в области охраны окружающей среды, в том числе: разрешения на природопользование проектов нормативов предельно допустимых выбросов, сбросов (ПДВ и ПДС), расчетов нормативного образования отходов производства и потребления, а также положительных заключений государственной экологической экспертизы по ним экологического паспорта | 10 | 10 |
| 5. | Исполнение условий, установленных в разрешениях на природопользование, соглашениях, договорах, иных контрактных документах | 20 | 20 |
| 6. | Меры, принимаемые для выполнения предписаний по актам предыдущих проверок | 10 | 8 |
| 7. | Оснащение источников загрязнения окружающей среды природоохранным оборудованием | 10 | 9 |
| 8. | Уровень организации и оснащения лабораторного контроля за загрязнением окружающей среды | 20 | 20 |
| 9. | Применение новых ресурсосберегающих технологий, малоотходного и менее экологически вредного сырья | 20 | 20 |
| 10. | Уровень профессиональной экологической подготовки руководящих работников и специалистов | 5 | 5 |
| 11. | Организация работы по пропаганде природоохранной деятельности | 5 | 5 |
| 12. | Переход к международным стандартам серии ISO 14000 «Системы управления охраной окружающей среды» | 50 | 5 |
| 13 | Уменьшение объемов выбросов, сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, размещения отходов | 50 | 45 |
|  | Итого баллов: | 230 | 174 |

Примечание: Оценочная таблица заполняется по крупным предприятиям в отдельности, проверенные экологической инспекцией.

Ранжирование

ПФ «Узеньмунайгаз» АО РД «Казмунайгаз» на классы

по шкале суммарных фактических оценочных показателей

критериев их экологической результативности

| Классы | Суммарный фактический оценочный показатель, в баллах | Характеристика политики руководства | Цветовое обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 класс | 114 | Посредственная | Желтый |

Примечание: Ранжирование природопользователей проводится по крупным предприятиям в отдельности, проверенные экологической инспекцией.

Ранжирование

ПУ «Каламкасмунайгаз» АО «Мангистаумунайгаз»

на классы по шкале суммарных фактических оценочных

показателей  критериев их экологической результативности

| Классы | Суммарный фактический оценочный показатель, в баллах | Характеристика политики руководства | Цветовое обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 класс | 186 | Достаточная | Синий |

Примечание: Ранжирование природопользователей проводится по крупным предприятиям в отдельности, проверенные экологической инспекцией.

Ранжирование

ТОО «МАЭК Казатомпром»    на классы

по шкале суммарных фактических оценочных показателей

критериев их экологической результативности

| Классы | Суммарный фактический оценочный показатель, в баллах | Характеристика политики руководства | Цветовое обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 класс | 174 | Достаточная | Синий |

Примечание: Ранжирование природопользователей проводится по крупным предприятиям в отдельности, проверенные экологической инспекцией.

Оценочная таблица

критериев экологической результативности ТОО «Казполмунай»

| № п/п | Критерии | Оценочный показатель, в баллах |
| --- | --- | --- |
|  |  | Максим. | Факт |
| 1. | Соблюдение экологических требований, нормативов качества окружающей среды | 10 | 8 |
| 2. | Наличие службы охраны окружающей среды, уровень организации производственного контроля и мониторинга | 10 | 7 |
| 3. | Выполнение мероприятий, заложенных в планах природоохранных мероприятий и других программах, направленных на снижение загрязнения окружающей среды и улучшение ее качества | 10 | 8 |
| 4. | Наличие природоохранной документации, предусмотренной законодательством в области охраны окружающей среды, в том числе: разрешения на природопользование проектов нормативов предельно допустимых выбросов, сбросов (ПДВ и ПДС), расчетов нормативного образования отходов производства и потребления, а также положительных заключений государственной экологической экспертизы по ним экологического паспорта | 10 | 8 |
| 5. | Исполнение условий, установленных в разрешениях на природопользование, соглашениях, договорах, иных контрактных документах | 20 | 16 |
| 6. | Меры, принимаемые для выполнения предписаний по актам предыдущих проверок | 10 | 8 |
| 7. | Оснащение источников загрязнения окружающей среды природоохранным оборудованием | 10 | 8 |
| 8. | Уровень организации и оснащения лабораторного контроля за загрязнением окружающей среды | 20 | 12 |
| 9. | Применение новых ресурсосберегающих технологий, малоотходного и менее экологически вредного сырья | 20 | 16 |
| 10. | Уровень профессиональной экологической подготовки руководящих работников и специалистов | 5 | 4 |
| 11. | Организация работы по пропаганде природоохранной деятельности | 5 | 5 |
| 12. | Переход к международным стандартам серии ISO 14000 «Системы управления охраной окружающей среды» | 50 | 15 |
| 13 | Уменьшение объемов выбросов, сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, размещения отходов | 50 | 15 |
|  | Итого баллов: | 230 | 130 |

Примечание: Оценочная таблица заполняется по крупным предприятиям в отдельности, проверенные экологической инспекцией.

Оценочная таблица

критериев экологической результативности ТОО «Толкыннефтегаз»

| № п/п | Критерии | Оценочный показатель, в баллах |
| --- | --- | --- |
|  |  | Максим. | Факт |
| 1. | Соблюдение экологических требований, нормативов качества окружающей среды | 10 | 7 |
| 2. | Наличие службы охраны окружающей среды, уровень организации производственного контроля и мониторинга | 10 | 7 |
| 3. | Выполнение мероприятий, заложенных в планах природоохранных мероприятий и других программах, направленных на снижение загрязнения окружающей среды и улучшение ее качества | 10 | 8 |
| 4. | Наличие природоохранной документации, предусмотренной законодательством в области охраны окружающей среды, в том числе: разрешения на природопользование проектов нормативов предельно допустимых выбросов, сбросов (ПДВ и ПДС), расчетов нормативного образования отходов производства и потребления, а также положительных заключений государственной экологической экспертизы по ним экологического паспорта | 10 | 8 |
| 5. | Исполнение условий, установленных в разрешениях на природопользование, соглашениях, договорах, иных контрактных документах | 20 | 16 |
| 6. | Меры, принимаемые для выполнения предписаний по актам предыдущих проверок | 10 | 8 |
| 7. | Оснащение источников загрязнения окружающей среды природоохранным оборудованием | 10 | 8 |
| 8. | Уровень организации и оснащения лабораторного контроля за загрязнением окружающей среды | 20 | 12 |
| 9. | Применение новых ресурсосберегающих технологий, малоотходного и менее экологически вредного сырья | 20 | 16 |
| 10. | Уровень профессиональной экологической подготовки руководящих работников и специалистов | 5 | 4 |
| 11. | Организация работы по пропаганде природоохранной деятельности | 5 | 5 |
| 12. | Переход к международным стандартам серии ISO 14000 «Системы управления охраной окружающей среды» | 50 | 15 |
| 13 | Уменьшение объемов выбросов, сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, размещения отходов | 50 | 15 |
|  | Итого баллов: | 230 | 129 |

Примечание: Оценочная таблица заполняется по крупным предприятиям в отдельности, проверенные экологической инспекцией.

Приложение 17

к приказу Комитета природоохранного контроля

от 24 марта 2005 года № 16-п

Ранжирование

ТОО «Казполмунай» на классы

по шкале суммарных фактических оценочных показателей

критериев их экологической результативности

| Классы | Суммарный фактический оценочный показатель, в баллах | Характеристика политики руководства | Цветовое обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 класс | 130 | Посредственная | Желтый |

Примечание: Ранжирование природопользователей проводится по крупным предприятиям в отдельности, проверенные экологической инспекцией.

Приложение 17

к приказу Комитета природоохранного контроля

от 24 марта 2005 года № 16-п

Ранжирование

ТОО «Толкыннефтегаз» на классы

по шкале суммарных фактических оценочных показателей

критериев их экологической результативности

| Классы | Суммарный фактический оценочный показатель, в баллах | Характеристика политики руководства | Цветовое обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 класс | 129 | Посредственная | Желтый |

Примечание: Ранжирование природопользователей проводится по крупным предприятиям в отдельности, проверенные экологической инспекцией.

Оценочная таблица

критериев экологической результативности АО «Каражанбасмунай»

| № п/п | Критерии | Оценочный показатель, в баллах |
| --- | --- | --- |
|  |  | Максим. | Факт |
| 1. | Соблюдение экологических требований, нормативов качества окружающей среды | 10 | 8 |
| 2. | Наличие службы охраны окружающей среды, уровень организации производственного контроля и мониторинга | 10 | 9 |
| 3. | Выполнение мероприятий, заложенных в планах природоохранных мероприятий и других программах, направленных на снижение загрязнения окружающей среды и улучшение ее качества | 10 | 8 |
| 4. | Наличие природоохранной документации, предусмотренной законодательством в области охраны окружающей среды, в том числе: разрешения на природопользование проектов нормативов предельно допустимых выбросов, сбросов (ПДВ и ПДС), расчетов нормативного образования отходов производства и потребления, а также положительных заключений государственной экологической экспертизы по ним экологического паспорта | 10 | 9 |
| 5. | Исполнение условий, установленных в разрешениях на природопользование, соглашениях, договорах, иных контрактных документах | 20 | 18 |
| 6. | Меры, принимаемые для выполнения предписаний по актам предыдущих проверок | 10 | 8 |
| 7. | Оснащение источников загрязнения окружающей среды природоохранным оборудованием | 10 | 6 |
| 8. | Уровень организации и оснащения лабораторного контроля за загрязнением окружающей среды | 20 | 18 |
| 9. | Применение новых ресурсосберегающих технологий, малоотходного и менее экологически вредного сырья | 20 | 17 |
| 10. | Уровень профессиональной экологической подготовки руководящих работников и специалистов | 5 | 4 |
| 11. | Организация работы по пропаганде природоохранной деятельности | 5 | 5 |
| 12. | Переход к международным стандартам серии ISO 14000 «Системы управления охраной окружающей среды» | 50 | 15 |
| 13 | Уменьшение объемов выбросов, сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, размещения отходов | 50 | 15 |
|  | Итого баллов: | 230 | 140 |

Примечание: Оценочная таблица заполняется по крупным предприятиям в отдельности, проверенные экологической инспекцией.

Приложение 17

к приказу Комитета природоохранного контроля

от 24 марта 2005 года № 16-п

Ранжирование

АО «Каражанбасмунай» на классы

по шкале суммарных фактических оценочных показателей

критериев их экологической результативности

| Классы | Суммарный фактический оценочный показатель, в баллах | Характеристика политики руководства | Цветовое обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 класс | 140 | Посредственная | Желтый |

Примечание: Ранжирование природопользователей проводится по крупным предприятиям в отдельности, проверенные экологической инспекцией.

Приложение 18

к приказу Комитета природоохранного контроля

от 24 марта 2005 года № 16-п

Ф.И.О. _____________________________________________________________________________________________

(главный государственный инспектор по охране окружающей среды ____________ области (города) - начальник экологической инспекции)

| Категория критериев | Наименование критерия | Единица измерения | Отчетный период 9 месяцев 2005 г | Сравниваемый период 9 месяцев 2004г. | Максимальный оценочный показатель, % | Оценка по 10-ти бальной системе | Рейтинговый коэффициент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Критерии вводимых ресурсов | Общая сумма бюджетных средств, поступивших от природопользователей области за загрязнение окружающей среды 8месяцев 2005г. | тыс.тенге | 768245,754 | 436897,537 |  |  |  |
|  | Общие природоохранные инвестиции из средств областного бюджета | тыс.тенге | 64514,8 | 69793,07 |  |  |  |
|  | Общие природоохранные инвестиции из средств природопользователей области | тыс.тенге | 5446458,845 | 1688078,3426 |  |  |  |
|  | Общая площадь области | Тыс.га | 16564,2 |  |  |  |  |
|  | Общая численность инспекторов | чел. | 22 | 19 |  |  |  |
|  | Общее количество транспортных средств инспекции (на ходу) | ед. | 5 | 5 |  |  |  |
|  | Процент оснащения необходимым для аналитического контроля лабораторным оборудованием | % | 26 |  |  |  |  |
|  | Наличие специальных технических средств, необходимых для сбора прямых доказательств (видео-, фото- камеры и т.п.) | ед. | 1 | 1 |  |  |  |
| Критерии интенсивности реагирования | Общее количество природопользователей в области за 8месяцев 2005г. | шт. | 605 | 287 |  |  |  |
|  | Количество природопользователей, работающих по международным стандартам серии ISO 14000 «Системы управления охраной окружающей среды» | шт. | 13 | 0 |  |  |  |
|  | Общее количество природопользователей, охваченных проверками | шт. | 681 | 405 |  |  |  |
|  | Общее количество актов, составленных по результатам инспектирования | шт. | 681 | 405 |  |  |  |
|  | Количество выявленных нарушений | шт. | 451 | 549 |  |  |  |
|  | Количество предписаний, выданных на устранение нарушений | шт. | 540 | 602 |  |  |  |
|  | Количество предписаний превентивного (профилактического) характера | шт. | - | - |  |  |  |
|  | Общее количество дел о правоприменении, из них | шт. | 686 | 554 |  |  |  |
|  | Административных, в том числе: предупреждения штрафы (количество/сумма) | шт. шт. шт./тыс.тенге | 499 5 494/10003,129 | 380 3 377/4578,183 |  |  |  |
|  | Гражданских, в том числе: претензии в возмещение ущерба (количество/сумма) иски в возмещение ущерба (количество/сумма) иски на приостановку деятельности. | шт. шт./тыс.тенге шт./тыс.тенге шт. | 187 181/248470,348 6/29331,187 | 174 172/89072,76 - 2/1054,901 |  |  |  |
|  | Уголовных (передано в органы прокуратуры для возбуждения) | шт. | - | - |  |  |  |
|  | Процент взыскиваемости экономических санкций адм.штрафов | % | 90 | 131 |  |  |  |
|  | Число природопользователей, охваченных деятельностью по разъяснению нормативно-правовых требований | шт. |  |  |  |  |  |
| Критерии стратегических результатов | Общий объем сброса промышленных сточных вод | тыс. м3 | 382,099 | 331,776 |  |  |  |
|  | Общее количество сброса ХПК | тыс. тонн | 0,004072 | 0,003514 |  |  |  |
|  | Общий объем промышленных выбросов в атмосферу | тыс. м3 | 42972,8 | 42973,84 |  |  |  |
|  | Общее количество выброса SO2 | тыс. тонн | 172,74 | 195,2 |  |  |  |
|  | Общее количество образования промышленных отходов | тыс. тонн | 124,9 | 120 |  |  |  |
|  | Процент утилизации отходов производства | % | 34,5 | 37,1 |  |  |  |
|  | Рецидивизм среди крупных нарушителей | % |  |  |  |  |  |
|  | Средний срок возвращения к соблюдению норм экологического права | дней |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия, проведенные в результате действий инспекции и направленные на применение новых ресурсосберегающих технологий, малоотходного и менее экологически вредного сырья | шт./тыс.тенге |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Графы 7 и 8 заполняются Комитетом природоохранного контроля.

Начальник управления 		             		Ы.Н.Ногаев